# 广安市一次春季大风降温天气过程分析论文_黄敬淋

（广安市气象局，四川广安 638500）

摘要:本文通过对2018年4月4日到6日广安市大风降温过程环流背景、系统演变、探空资料、雷达图等进行分析，得出：乌拉尔山附近冷高压建立与崩溃、地面图上较强的南北气压梯度、冷锋切入盆地暖低压倒槽、500百帕冷槽东移、低层辐合切变及低空急流等天气系统，是造成此次大风、降温天气主要原因。

关键词：冷锋；冷高压；气压梯度

1概况

2018年4月4~6日，受北方强冷空气南下和西南暖湿气流共同影响，我市出现大范围雷雨、大风、强降温天气过程。5日凌晨开始至12时，大部地方出现7~8级瞬时偏北大风，局地超过10级，最大值出现在广安区桂兴达33.2m/s（12级）。截止6日，日平均气温连续下降8.9~10.5℃。此次大风降温天气过程来势迅猛，强度大，突发性强，造成多地树木折断，农田、建筑损坏，给我市农业、通讯、交通运输等行业造成严重经济损失[1]。

2 500百帕环流形势

4月2~3日500百帕等压面图上，乌拉尔山附近为一明显的北伸高压脊，脊线平均在55°E附近，最强为568位势什米。乌山高脊前盛行一支强劲的西北气流，而脊后有强暖平流维持，导致乌山高脊进一步发展加强。4日08时（图1左上），等高线最大值增强到572位势什米，冷空气不断集聚，500百帕冷中心强度达-48℃。过程开始前36小时，西西伯利亚到巴尔喀什湖一带为一宽广低槽区。亚洲中纬地区盛行强西风气流，且风速逐日增大，4日20时（图1右上），风速最大值超过40m/s。其中40°～50°N范围内等高线密集，南北相差约32个位势什米，大致呈东西走向，是高空锋区所在。锋区以南盛行西南气流，对四川盆地起到增温增湿作用。随着中高纬大型槽脊东移，脊前强劲西北气流推动高空锋区南压，并引导堆积在西西伯利亚冷空气爆发南下（图1左下）。5日20时（图1右下），西伯利亚长波槽东移南压至内蒙东部到四川北部一带，槽后盛行强西北气流，等高线与等温线夹角增大，冷平流加强并进一步向南扩散，6日20时，西伯利亚槽东移与东亚大槽合并，四川盆地受槽后偏北气流控制，6日平均温度降到最低，此次强降温过程结束。

3影响系统及演变

3.1 700百帕和850百帕影响系统

700百帕环流形势与500百帕类似，过程开始前，乌山高脊，贝湖到河西走廊一带处于宽广的槽区。低层偏南暖湿气流加强，700百帕上有急流。4日20时，850百帕上四川盆地受低涡控制，我市受低涡右侧偏南气流影响。700百帕切变线位于甘肃南部到陕西中部一带，随后迅速南压。5日03时开始，我市先后出现雷电、大风、短时强降水天气。5日08时，华北到川东一线盛行强偏东北气流，850百帕上最大风速达24米/秒，冷空气以回流方式补充进入四川盆地，使降温幅度增强。6日20时，东亚大槽重建，700百帕和850百帕上，华北到华南一带受一致偏西北气流控制，冷空气主体移出我市。

3.2 地面天气系统

冷锋影响前1~3天，地面受热低压控制，中心强度均在1010百帕以下，四川盆地降压增温明显。4日全市日平均气温达22.4~24.9℃，较历年同期偏高7~10℃。2日08时，地面冷高压中心位于新疆以北、贝湖以西地区，中心强为1042.5百帕。从2日08时到3日20时的地面图上看，冷空气先分裂一股移入我国东北和华北地区，地面气压场上表现为明显东高西低形势。与此同时，冷空气自海上源地补充加强，在乌山以东、新疆以北地区形成新冷高压中心，强度达1045百帕，并在东移过程中不断加强，最强达1055百帕。4日白天，四川盆地到甘肃南部一带热低压发展，海平面气压最低降至1000百帕以下，地面形成两边高中间低形势。4日20时，冷空气自西北路径大举南下，冷锋前缘南压至青海南部到陕西南部一线，且冷锋移动迅速。5日凌晨冷锋入川，锋后强冷空气活动，大气斜压性加强，重庆到兰州一带等压线密集，气压差约17.5hPa，南北气压梯度大，也有利于锋生加强，是造成此次大风天气主要原因。另外，冷空气下沉，动量下传作用也使地面风速加大。

4探空资料分析

根据达州站（站号57328）探空资料分析，4日20时，温度对数压力图上呈上下开口“喇叭状”层结结构，说明上层、低层较干，中层湿，有利于大风天气发生。K指数46，SI指数-6.37，CAPE值达909J/KG。层结不稳定，能量条件较好，易造成对流性大风、雷电等强对流天气。5日08时，随着不稳定能量释放，cape值降为0J/KG，dcape值达21.1，K指数25，SI指数8.52。风向随高度逆转，整层有冷平流，850百帕以下受强偏东北气流影响，风速最大达28米/秒，冷空气已进入我市。

5雷达资料分析

5日02时开始，有大于45dbz回波自西向东移动进入我市。02时左右，速度场上雷达站附近低层风向逐渐由偏南风转为偏北风。02时05分，0.5度仰角基本速度图上，靠近我市武胜县北部边缘地区出现最大值为±(29~39)m/s大风速区，且大风区不断扩大东移，02时49分最大风速超过39m/s。实况从02时开始武胜县、岳池县、广安区部分站点出现大风，03时开始广安市东部华蓥市、邻水县大部站点也出现大风，03时29分最大风速出现在前锋区桂兴达33.2m/s。02时10分南充雷达速度图上出现一对“牛眼”回波，中心速度为±(29~39)m/s风向北风。03时20分，“牛眼”回波强度明显增强，达±（39~53）m/s，且结构逐渐清晰，此时风向已转为偏北风。

6小结

过程前期地面受热低压控制，增温降压明显。乌拉尔山长波脊建立，西伯利亚附近冷空气堆积，500百帕冷中心强度达-48℃。地面在新疆以北地区有冷高压中心，地面高压强烈发展，使南北气压梯度加大，有利于锋生加强，是导致此次大风过程主要原因。冷锋南压迅速，锋后冷空气下沉，动量下传作用也使地面大风加强。另外，冷锋南下触发本地不稳定能量释放，也是造成此次大风天气原因之一。冷锋过境，锋后强冷空气入侵导致气温连续下降。850百帕冷空气自东部回流补充入川，使降温幅度增大。

参考文献

[1]四川省气象局著．四川省预报员手册[M]．成都：西南交通大学出版社,2014：216.

论文作者:黄敬淋

论文发表刊物:《科技新时代》2018年6期

论文发表时间:2018/8/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75becf88652ee7f448b63ca2.html