# 房建施工中现浇梁板模板施工技术论文_闻新强

中国水利水电第四工程局有限公司西南分局 四川 610091

摘要：基于对房建施工中现浇梁板模板施工技术的研究，首先，阐述现浇梁板模板施工技术基本内容。然后，分析房建施工中现浇梁板模板施工技术应用，要注意做好测量工作以及提前准备工作等。最后，为使得现浇梁板模板施工技术能够在房建施工中得到更好应用，给出加强梁板支柱设置、做好梁模板安装工作、强化模板间施工缝处理、强化楼层模板安装、做好楼板模板拆除工作等措施。

关键词：房建施工；现浇梁板模板施工技术；混凝土

在我国城市化进程的不断推进过程中，房建施工规模正在不断增加，同时对于施工质量也有着更高要求。房建施工建筑企业也面临着较强的市场压力，在此背景下，为在施工工作的开展中，能够使得施工质量得到保障，会将现浇梁板模板施工技术应用在其中。通过对现浇梁板模板施工技术的科学合理应用，能够提升工作质量与工作效率。所以，本文将针对房建施工中现浇梁板模板施工技术相应内容进行阐述。

1、现浇梁板模板施工技术基本概述

1.1基本内涵

在房建工程施工中混凝土是其中最基本元素，在混凝土施工工作的开展中，结构模板是其中的重要组成部分。而现浇梁板模板施工技术可以将其视为混凝土施工工作的基础环节， 在这一过程中，如果工作人员缺乏相应的模板知识，那么施工需求将难以满足。并且在施工中，模板的应用缺乏合理性，严重情况下会对混凝土内部结构造成影响，带来安全事故。因此，在当今建筑企业发展中，对于现浇梁板模板施工技术能够有正确认识，并且将现浇梁板模板施工技术应用在施工中，为居民创造更加安全环境。

1.2划分

现浇梁板模板实际上可以被划分为不同类型，如果根据其构件进行分类，那么可以将其分为传统模板、墙模板以及基础模板等。如果根据模板材料对其分类，那么现浇梁板模板会被分为木模板、钢模板等。在特殊情况下，还可以采取多种模板相结合的方式。具体模板方式的选择，要结合实际情况展开。这样才能将现浇梁板模板施工技术作用充分发挥，确保施工质量的同时，避免浪费情况产生。

2、房建施工中现浇梁板模板施工技术应用注意事项

在将现浇梁板模板施工技术应用在房建施工中，要注意以下几点问题：（1）在房建施工工作的开展中要在最大程度上保证科学性与合理性，在施工之前能够安排专业工作人员，对施工现场进行勘察，明确模板实际使用情况，这样才能保证施工方案设计的可操作性。（2）对于模板的实际尺寸情况、形状情况以及结构情况等作出明确，确保模板能够满足实际施工需求。对于模板材料的选择要给予更多关注与重视，避免选择的随意性。模板材料在能够满足施工标准的基础上，要提僧一个档次，这样才能保证模板的刚性与稳定性[1]。（3）因为现浇梁板模板施工技术的应用相对复杂，因此，在施工之前对于混凝土配比以及结构强度情况进行及时采集，制定合理浇筑方案，避免事故产生。与此同时，要做好相应的估算工作，防止盲目施工。在施工期间，同样要做好全面检查工作。针对不符合标准的位置，要做好支架防护工作，为后续施工工作的展开打下基础。总之，在现浇梁板模板施工技术的应用过程中，要注意以上问题，在最大程度上将技术价值与技术作用充分发挥。

3、房建施工中现浇梁板模板施工技术应用措施

3.1加强梁板支柱设置

为更好将现浇梁板模板施工技术应用在房建工程施工中，需要及时设置梁板支柱。梁板支柱安装与设置，是现浇梁板模板前期准备环节中的重点工作内容。对于该项工作，需要给予更多重视与关注[2]。因为一旦梁板支柱不合理，那么会出现模板塌陷问题。为在最大程度上避免这一情况产生，要严格按照相应要求与需求进行施工，同时将楼面厚度与高度作为施工的主要标准。跨边距离要控制在合理范围内，一般情况下，要保证小于三厘米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合房建施工实际情况，对梁板支柱设置的工作顺序进行明确，确保梁板支柱设置的科学性与合理性。在实际工作的开展中，要安排工作人员做好现场监督管理工作。确保每一位施工人员都能够具备较强的安全意识，在施工中能够将安全作为重点与关键。通过检查工作的落实，对实际安装情况进行检查，明确在安装中存在的问题，从而给出相应调整措施，保障梁板支柱设置质量。

3.2做好梁模板安装工作

在完成梁板支柱安装工作后，要进行梁模板的安装工作。在实际安装工作的开展中，要做好测量工作。确保安装能够符合相应标准，在此基础上，适当调节高度，将模板距离控制在合理范围内，保证无误后，进行是上板工作。在框架柱上，要安装梁位置线、控制线以及楼层顶板轴线等[3]。在完成一系列操作后，展开拉线工作，从而形成宽度与平面，在最大程度上保证模板的平整性。在对线松紧进行调节过程中，可以使用加固螺栓。在进行斜撑、压脚板以及梁侧模板铺装过程中，要结合梁板位置，模板两侧要保证平直性，这样才能使得梁模板安装质量得到保障。

3.3强化模板间施工缝处理

在实际现浇梁模板安装工作的开展中，会存在施工缝问题。对于施工缝要及时做好处理工作，一般情况下，对于施工缝的封堵，会使用木方。木方封堵方式，能够保证下部的稳定性，然后安装钢筋网。钢筋网安装的主要目的是，将上部楼板与木方进行有机结合。在设置钢筋间距过程中，可以在钢筋间距中心上设置与钢筋直径大致相同的木条。与此同时，在上部位置中，钉上木方保证稳定性。

3.4强化楼层模板安装

楼层支柱高度要严格按照相应的规范标准展开，并且高度不可替换。特别是拉线调节后的支柱，主要是利用相应参数展开的严格计算工作[4]。在木龙骨设置过程中，需要用线找平，保证其平整性。在模板铺设期间，要采取由外到内的铺设方式，收口通常要在顶部位置上。在展开梁与板的相交铺设过程中，要确保楼模板在对梁侧模板施加压力的的均衡性。一旦压力施加不平均，那么在混凝土浇筑过程中，会出现的模板侧翻问题，带来一定损失问题。

3.5做好楼板模板拆除工作

在现浇梁板模板施工技术的应用过程中，还要做好楼板模板拆除工作。在混凝土浇筑期间，为使得浇筑效果与浇筑质量得到保障，需要在浇筑之前，能够对不同工序进行检查。及时清理干净模板中的木屑、杂物以及灰尘等，确保干净整洁后方可进行混凝土浇筑工作。在楼板模板拆除期间，要保证混凝土强度在规定范围内之后，并且在各个部位没有出现损坏情况，才可以组织工作人员进行楼板模板拆除工作。在拆除工作的开展中，要保证混凝土模板外形的美观性。并做好管理工作，对模板安装工，以及模板拆除等加强管理。通过管理工作的展开，及时发现模板拆除过程中存在的问题，并给出有效解决措施。

结束语：

综上所述，现浇梁板模板施工技术对于保证房建工程施工质量而言具有重要作用。因此，在实际房建工程施工工作的开展中，对于现浇梁板模板施工技术需要相关工作人员能够给予更多关注与重视。明确技术优势与技术特点，从而将技术应用在相应施工环节中。在现浇梁板模板施工技术的应用中，施工人员要做好提前准备工作，加强管理工作的展开。施工要严格按照相应施工标准进行，促使各项施工工作的有序进行。

参考文献：

[1]吕辉.房建施工中现浇梁板模板的要求及质量控制[J].居舍,2020(04):165.

[2]赵锐.现浇梁板模板施工技术在房建施工中的运用分析[J].工程技术研究,2019,4(20):57-58.

[3]王伟斌.建筑工程中现浇梁板模板的施工技术解析[J].城市建设理论研究(电子版),2019(18):123.

[4]杨云辉.基于房建工程中的现浇梁板模板施工技术分析[J].江西建材,2019(05):132+134.

论文作者:闻新强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75d6c0c0ff0887cb42cdcb6a.html