# 房屋建筑大体积混凝土施工技术分析论文_周军志

广州宏达工程顾问有限公司

摘要：近几年来，因为我国经济水平的不断提高，我国建筑工程行业得到了迅速的发展。人们对房屋建筑的要求也在不断提高，高质量的房屋建筑成为人们的追求。混凝土成为房屋建筑的主要材料，而大体积混凝土在房屋建筑工程中的应用更为普遍。大体积混凝土施工技术是房屋建筑工程施工技术的重要内容，大体积混凝土施工质量的好坏直接决定房屋建筑工程质量的好坏。因此，必须提高大体积混凝土的施工技术水平，以此来确保房屋建设的整体施工质量，从而满足人们对高质量房屋建筑工程的需求。但是在大体积混凝土施工的整个过程中会由于施工技术的不完善很容易造成开裂的现象。因此，必须采取有效措施对房屋建筑工程中使用大体积混凝土裂缝进行有效控制，从而提升房屋建筑工程施工质量。

关键词：房屋建筑；大体积混凝土；存在问题；技术处理

1.大体积混凝土的施工技术

1.1配合比设计

科学合理的配合比是大体积混凝土施工质量的保障。这是一个复杂的综合性工程，包含了许多不同的因素在里面，比如水泥原材料的用量、物料的掺和，一些外加剂的选用等等，这些原料统统都要科学地进行配合比设计，要结合着实践以及经验，综合地进行选配。大体积混凝体施工材料选择与配置对大体积混凝土施工技术而言，其十分依赖于混凝土的材料质量，因此对于施工前的施工材料准备工作的要求也相对严苛。

首先，要把握水泥的用量。倘若合理减少水泥用量，水热化将得到有效的降低。从而减少混凝土施工后出现裂缝的几率。应当在设计人员的允许和帮助下，水泥用量的的确定需要经过多次尝试，设计人员以不同的配合比进行混凝土试配，并对试配的混凝土的抗压性能、抗拉性能、保障应力进行测试，寻找出各项性能在允许范围之内最佳配比的混凝土，以该配合比水泥的用量作为最佳的水泥用量。对待其的态度一定要认真，切勿做做样子地选几组适配就万事大吉，一定要增加幅度和面积，多选几十组，这样所得出来的结果才是最公正客观的，这样才能算出合理的、科学的水泥用量。

其次：在施工的过程当中还会涉及到其他一些材料的选用，这个时候就可以适当掺加以复合型膨胀剂，也可以掺加一级粉煤灰，这可以大幅度地节约成本。这样不仅节约了成本，又增加了混凝土的可塑性。以骨料来说，它是混凝土制作的主要原料，选择时以线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁且级配良好的材料为标准选择质量较好的骨料原料。骨料分为粗骨料与细骨料，对于粗骨料的选择上我们应当选择粒径较大的，这样的粗骨料其在配级上就越有优势且缝隙的几率也就越小，从而使得表面面积也随之减小。表面体积的减小就会降低水泥的使用量从而使得水泥的水热化反应减小。可以最终大体积混凝土的裂隙数量。而对于细骨料的选择上则应当也与粗骨料的原理一样都应该选择可以是表面面积减小的原料，从而降低水热化反应，一次在细骨料方面应当选择中砂和中粗砂。

1.2温度控制

在房屋建筑工程中，如果对混凝土的绝热温升不进行严格的控制，则很容易造成应力问题。这一点我们可以通过降低水泥水化热的方式来予以实现。产生温度应力情况的主要因素：混凝土的绝热温度上升，需要降低混凝土内外部的温度差。其具体的措施有：用水热化程度较低的水泥，譬如：矿渣水泥；降低掺加水分；降低水泥添加量，并加入以适当的一级粉煤灰；如果是夏季施工，则施工环境的温度会很高，为了达到降温效果可以采用深井水。若还达不到有效降温的情况下，还可应用以其他的施工技术来降低总体温度升高变化状况，可以在进行混凝土浇筑之前先行预埋一定的钢管；在混凝土浇筑过程之中采取逐层浇筑的措施；混凝土浇筑完成后，应用循环冷却水对其进行降温处理。等到浇筑工序完成以后，还应当充分地将循环冷水利用起来，以达到完美的降温效果。

1.3搅拌及浇筑

由于大体积混凝土中掺杂了一定量的外加剂和粉煤灰，减少了单方水泥量，导致大体积混凝土与普通混凝土相比需要的搅拌时间更长，相对于普通混凝土，大体积的混凝土所要用到的原材料量比较大，因此其搅拌和施工时间也相对较长，应保持在半小时之内。在进行大体积混凝土的搅拌时，除了要对搅拌时间进行控制，还应该控制材料的投放量，使大体积混凝土保持科学合理的配比。作为房屋建筑工程施工的重要环节，大体积混凝土的浇筑过程对房屋建设工程的施工质量有着重要影响。在进行浇筑时，为保证大体积混凝土的浇筑质量，浇筑施工必须分层进行，在上一层已经处于初凝状态时再进行下一层的浇筑。此外，在使用插入振捣器和平板振捣器时要注意使用顺序，以此来确保浇筑效果。

1.4施工质量

在进行大体积混凝土施工的过程中，施工人员可以从振捣方式、浇注方式、泌水处理和表面处理四个方面入手，采用科学的振捣方式，进行逐层浇注，对混凝土的表面进行刮抹和塑料膜覆盖，以此来减少裂缝出现的几率，其次，对混凝土进行浇注时，应当一层一层地推进，尽量地做到一次到位，并且要以自然流淌的坡度形式对其完成浇注。为了保护混凝土，需要对其进行泌水处理，从而减小其表面出现裂缝。最后，为了提升其表面密度，应当对其表面进行刮抹工作，可以覆盖上一层塑料薄膜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.大体积混凝土施工策略

2.1施工策略

在房屋建筑工程中进行大体积混凝土施工时，需要考虑到温度、环境等因素的影响。如果在冬季进行施工，就需要搭建暖棚对大体积混凝土进行加热处理，并且不定时地对大体积混凝土表面进行清洁。这是由于冬季温度低，混凝土的水化速度高于其他季节的水化速度，从而会导致大体积混凝土的表面温度不稳定，上层凝结放出大量的热使得下层的温度升高，加大了大体积混凝土上下层之间温差，增加了裂缝出现的几率。

2.2养护策略

为确保大体积混凝土最终的施工质量，在结束各施工程序后，还需要对大体积混凝土进行后期养护，从而保证其使用寿命，防止裂缝的出现以及安全隐患的出现。主要的养护方法有保湿法和保温法：保湿法主要是通过制造潮湿条件以避免混凝土表面发生脱水而产生裂缝。由于添加了一定量的膨胀剂，因此待混凝土浇筑后在其表面铺一层材料用来保温，然后进行浇水保持其湿度；保温是通过使混凝土平均总温差小于混凝土抗拉强度的拉应力，以避免表面产生裂缝或者产生贯穿裂缝。通过对表面的压平、洒水、覆盖塑料膜、保温等方式对大体积混凝土进行养护，以此来保持大体积混凝土结构的完整性，保障大体积混凝土施工的质量。

3.房屋建筑混凝土施工常见的问题

3.1原材料质量存在的问题

常见的混凝土原材料质量问题有：骨料含泥量过大，会造成混凝土强度不高，容易出现裂缝；骨料级配系数失当，出现混凝土结构的麻面和蜂窝，并且直接导致混凝土结构强度不高，产生裂缝和断裂等严重的质量问题；混凝土水灰比控制不严，混凝土出现离析和强度不足的问题。

3.2混凝土施工工艺的问题

3.21混凝土模板问题

模版是混凝土结构成型的关键，施工中要求模版安装和拆卸要严谨且符合设计规范，如果出现模版问题将直接导致混凝土构件表面漏浆，产生蜂窝和麻面，可能引起混凝土构件的形变和位置移动，并有可能降低混凝土构件的强度和性能。

3.22混凝土混合料的拌合

常见的拌合时间不足和配比控制不严会产生混合料水化反应和混合料强度不足等一系列缺陷，影响混凝土构件的强度。

3.23混凝土浇筑和振捣

浇筑高程过高会直接引起混凝土离析，浇筑过程时间过长会形成施工缝；混凝土的振捣强度、时间、方式都会对构件的强度有直接影响，并且可能会由于振捣方式不正确最终形成蜂窝麻面以及深层气泡等一系列问题，最终影响混凝土构件在房屋建筑中的功能。

3.3混凝土养护工艺

一些房屋建筑施工单位为了节约施工时间和降低技术要求，对于混凝土构件的保护和支撑采用忽视和降低要求的办法，例如：钢筋结构下面没有放置预制垫块，导致钢筋结构出现走形和扭曲；浇筑后将钢筋骨架向上提，导致钢筋骨架或钢筋网出现走位和变形；在混凝土构件浇筑几天后就做到早期负重，出现混凝土构件的裂缝和变形；混凝土构件后期的养护没有做好保温和保湿，出现表面蜂窝和麻面，以及内部的强度不足。

4.技术预防和处理

鉴于马凳钢筋的特殊作用，应在设计图纸中对马凳支托钢筋的规格、型式及布置方式、数量作明确规定，并将该项计入设计工程量中，促使承包方可不再为节约材料而减少马凳数量，有利于监理方能有更好的依据来进行有效的监督管理。寻找降低成本及规范施工的途径。可设想开发其它经济的代用材料，比如塑料支托卡，该类卡件可根据不同的楼板厚度形成不同尺寸的系列产品，当定型并规模化生产后，其成本应会低于用钢筋制作的马凳。更进一步的改进是将其改为可回收式支托卡，在楼板面进行二次抹实压面时随抹随拆，重复使用。这样可使成本进一步降低，同时，该支托卡控制房屋楼板的浇筑厚度在设计和合理的范围内。

综上所述，房屋建筑工程混凝土施工出现问题是建筑施工的常态，同行对此既不要过分关注，也不能听之任之，应该采用科学的态度和客观的方法，利用技术的手段，重点对房主建筑工程混凝土施工问题进行详尽分析，在结合实际和根据设计的同时，对症下药，解决房屋建筑工程中相关的问题，切实将房屋建筑工程建设好，确保建筑行业在城市发展和社会进步中的龙头和领军的作用。

结束语 大体积的混凝土施工技术是一项较为创新的技术，可以说对于整个建筑工程的质量来说都具有着重大的意义。为了保证房屋建筑质量，需要对大体积混凝土的施工特点及要求进行分析，并依据特点与要求，采取合理的施工技术，加强混凝土原材料控制，注意浇注技术与后浇带技术，并做好保温养护工作，以保证房屋建筑施工质量。

参考文献

［1］卢长春.房屋建筑工程大体积混凝土施工技术分析.2015

［2］杨晓峰.房屋建筑工程大体积混凝土施工技术分析.2015

［3］欧世奇.房屋建筑工程大体积混凝土施工技术探讨.2016

论文作者:周军志

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第11期

论文发表时间:2017/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/760a903d3330cdc99e1dd2a8.html