# 数字化工程测绘应用探讨论文_王展新

摘要：随着传统测绘技术向数字化测绘技术转化，工程测量学也发生了深刻的变化，并取得很大的成就。本文结合数字化测绘技术的特点，详细剖析了数字化的测绘技术及测绘仪器在测绘工程中的应用，为测绘工程的发展提供参考。

关键词：测绘工程；数字测绘技术；测量仪器；应用

引言：测绘工程随着计算机技术、网络信息技术的不断发展，以及智能化测量仪器的出现和完善，数字化的测绘技术便得到了极为广泛的运用，同时不断向实时化、自动化、数字化的方向发展，其服务的领域也不断得到拓展，不断的适应和满足各种社会需求的发展。

1数字化测绘技术的特点

1.1测图的精度高

数字化测绘技术的采用，使地图测绘的精确度发生了质的改变。在数字化测图技术中，当地图图形的距离低于300时，测定的物点误差在3毫米以下，从输入到成图的整个过程中很难出现其他方面的精度损失，对测图过程中时常会出现的展点型误差、方向型误差、视距型误差等进行了避免，对外业测量中的精度也得到了有效保证，同时也确保了测量成果的精准性。

1.2自动化的程度高

数字测图具有自动化程度高的优点，这与计算机技术的运用及发展有着密切的联系。数字测图在绘制的过程中，可以运用计算机软件进行自动的计算、自动的选择图示符号、自动的进行识别等，所得的数字地形图会比手绘的地形图在精确、美观、规范等方面具有极大的进步。

1.3图形的属性信息较为丰富

对数字化的测绘技术加以运用，所绘制出来的地形图可以保障坐标位置的准确性，同时地形点上极为丰富的属性信息也可以得到展现，若将该测绘点的编码信息进行相关的连接，并进行成图操作时，便可以对系统数据库中的各种测图符号加以运用，并可以在数据库中将与该编码相对应的各种图式符号加以调用，以完成地图图形的绘制。

1.4对GIS的信息源加以运用

在地理信息系统（GIS）的不断发展和完善的过程中，数字测图在为GIS提供许多方面的源数据的同时，也方便了其后期在建图过程中对GIS数据库信息的运用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆虽然目前还未能对数字测图系统及GIS所提供的数据进行完全无缝的对接，但随着对数字化测绘技术的不断开发与研究，二者还是可以实现完美结合的。目前，在对国土地籍、城市规划等比例尺较大的空间数据进行搜集和获取时，便可以对GIS的数据源加以运用，同时在野外实地的测量过程中也为GIS提供了源数据，实现了二者的结合。

1.5利于图形的编辑

在数字化测图中，通常可以对成果数据进行分层的存放，这样图面的负载量就不会受到限制，便可以对成果进行进一步的加工和运用，使传统测图技术中某些弊端可以得到避免。

2测量仪器在工程测绘中的应用

80年代以来出现许多先进的测量仪器，如：光电测距仪、精密测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪、激光扫平仪等，为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件，改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。三角网已被三边网、边角网、测距导线网所替代；光电测距三角高程测量代替三、四等水准测量；具有自动跟踪和连续显示功能的测距仪用于施工放样测量；无需棱镜的测距仪解决了难以攀登和无法到达的测量点的测距工作；电子速测仪为细部测量提供了理想的仪器；精密测距仪的应用代替了传统的基线丈量。激光水准仪、全自动数字水准仪、记录式精密补偿水准仪等仪器的出现，实现了在几何水准测量中自动安平、自动读数和记录、自动检核测量数据等功能，使几何水准测量向自动化、数字化方向迈进。激光准直仪和激光扫描仪在高层建筑施工和大面积混凝土施工中是必不可少的仪器。国产JDA系列多功能自动激光准直仪，具有6种自动保持精度的基准，可用于高层和高耸建筑的轴线测控；滑模测偏、测扭、水平测控；构筑物与设备安装放线控测；各类工程测平，结构变形观测等。陀螺经纬仪是用于矿山、隧道等工程测量的另一类主要的地面测量仪器，新一代的陀螺经纬仪是由微机控制，仪器自动、连续地观测陀螺的摇动并能补偿外部的干扰，观测时间短、精度高，如Cromad陀螺经纬仪在7min左右的观测时间能获取3″的精度，比传统陀螺经纬仪精度提高近7倍，作业效率提高近10倍，标志着陀螺经纬仪向自动化方向迈进。

3数字化测绘技术在测绘工程中的应用

在测绘工程中，数字化测绘技术得到广泛的应用，其主要应用在工程测图内容及数字地球方面。

3.1在工程测图、内容方面的应用

数字化测绘技术在工程测图内容上，主要包括对原图实施数字化及进行地面数字测图。

（1）对原图实施数字化

对原图实施数字化包括两种不同的方式，即扫描矢量化及手扶跟踪数字化。与手扶跟踪数字化相比，扫描矢量化在测量过程中具备较高的精度，其工作效率也比手扶跟踪数字化要高。但是，若与原图进行对比，利用扫描矢量化所获取的数字图，其精度则比较低，这与数字化处理过程中所出现的误差有着密切的关系。此外，由于扫描矢量化通常只能展示白纸成图过程中各个地表及地物的外貌，其所呈现出来的适时性比较弱，因此一般只用于测绘工程中的应急性措施。当条件符合一定的要求时，可以运用扫描矢量化，获取相关的数字地图，但如果单纯使用，则不够科学，所以常常辅以补测及修测等方法，将测绘工程中的地表及地物方面的信息与利用数字化技术所扫描出的数图进行有机地结合，参照测绘工程过程中的地表及地物信息，对原图中所反映出来的信息进行进一步的修正与完善，尽可能地提高原图的精度。

（2）进行地面数字测图

在测绘工程中，如果要求较高的测量精度，同时缺乏符合要求的、比例尺比较大的地图，这时候可以选择实施地面数字测图。地面数字测图方法是内外业一体化数字测图方法中比较典型的方法之一，在测绘工程过程中得到广泛的应用。

3.2在数字地球中的应用

数字地球是在计算机的基础上，实施地理坐标的构筑统一，形成一个统一的框架体系，同时可以保存重要的社会信息，客户可以运用通信网络，对上述数据进行访问，获取重要的数据与信息。与传统的测绘工程相比，数字地球的科技含量比较高，因此其综合性比较高，并且涉及到的内容比较广泛，需要各个部门的相互配合与协调。

4结语

在测绘工程中，数字化测绘起着非常重要的作用，具有传统测量技术无可比拟的优点，比如，运用现代数字化测绘技术，可以对各要素实施数据加工，形成各种不同用途的图件产品，满足用户的不同需求等等，因此在各个测绘工程中都得到广泛的应用。未来数字化技术将得到快速的发展，测量工作者则需顺应时代，不断更新知识，更新思维，做数字化时代的测绘工作者。

参考文献：

[1]李木子.浅析数字化测绘技术及其在测绘工程中的应用[J].中小企业管理与科技.2015（08）.

[2]陈洪涛，贺楠.测绘新技术在测绘工程中的应用初探[J].中国新技术新产品.2015（10）.

论文作者:王展新

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/760d7583d7cf1efb4ad883e8.html