# 浅析电气自动化技术在智能建筑中的应用论文_莫德勇

南宁市三建建筑安装工程有限责任公司 广西南宁 530000

摘要：近年来，我国的建筑工程有了迅猛的发展。目前，高档智能化建筑已经深受广大消费者的喜爱。电气自动化技术在智能化建筑中的使用非常广泛，现在结合一些实际经验针对电气自动化技术在智能建筑中的应用进行阐述。

关健词；电气自动化；智能建筑；应用；

随着智能建筑的不断发展，建筑物内部的电子设备的种类不断的增多，设计也日趋复杂化，建筑电气技术保证了所有设备互不干扰的正常运行，因而在智能建筑领域得以广泛使用。

1、建筑电气技术与智能建筑的概念

建筑电气技术是以电气工程技术为基础，融合了电子技术、电工技术、控制技术与信息技术的一门综合性、多元化的应用技术。它具有电气工程的明显特征，同时又吸收了不同专业不同领域的知识和信息，因此难以将其简单的划分到电工、电子、信息或控制类别中去。建筑电气技术的内容贴近时代又极具实用性，在我国当代建筑领域，尤其是智能建筑领域有着广泛的应用。

2、电气自动化技术在智能建筑中的主要应用

2.1 TN- S系统的使用

TN-S 系统主要是把保护接地线 PE和中性线N严格进行分开的低压配电系统，它是一个三相四线的另外加PE线的接地系统。保护接地线 PE和中性线N除了在变压器的中性点有共同接地之外，这两条线之间不再设有任何电气的连接。所以智能建筑应当有电子设备的直流接地线路、安全保护接地线路、交流工作接地线路以及普通建筑物也应当具备的防雷保护接地线路。除此之外，因智能建筑的内部多数都设有防静电要求的计算机房、程控交换机房、火灾、消防报警监控室以及多个容易受到电磁波干扰的精密仪器设备，因此在智能建筑的设计与施工过程当中，还需要考虑建筑物的屏蔽接地线路和防静电接地线路的要求。

2.2 TN- C- S系统的使用

TN-C-S 系统主要是由两个接地系统组合而成，第一个部分主要是 TN-C系统，而第二个部分主要是 TN-S 系统，这两个系统的分界面主要是在PE 线与N 线的连接点上。这个系统通常主要是用在建筑物的供电区域或者变电场所，在线路进户之前需要采用 TN-C系统，进户处的线路需要做重复的接地，这就使进户后的线路变成 TN-S 系统。因此，TN-S 接地系统会明显提高住宅内人们生活的安全性。与此同时，只需我们采用接地引线的方式，每个都需要从接地体的一点引出，以及选择一个正确的接地电阻值，从而使电子设备获得一个相同电位的基准点等措施，所以， TN-C-S 系统是可以成为智能型建筑物的一个接地系统。

2.3 交流工作接地交流工作

接地是指采用变压器的中性点或中性线（N线）接地。N 线需要使用铜芯的绝缘线。在配电过程当中，是会出现辅助的等电位接线端子的，等电位接线端子主要是在箱柜的内部。因此，需要注意的是这个接线端子是不能露到外面的；是不能和其它的接地系统，如屏蔽接地，直流接地，防静电接地等系统相连或混接的；也不可以和PE线进行连接。在高压线路系统中，使用中性点的接地方式可以使得接地继电保护的动作准确无误，并且能够消除由单相电弧接地所引起的过电压现象，并且中性点接地还可以预防零序电压的偏移，从而保持三相电压的基本平衡，这种接地方式对低压系统也很有意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 安全保护接地

安全保护接地主要是把电气设备中不带电的金属部分和接地体之间作一个很好的金属连接。也就是说，将大楼内部所使用的用电设备和这些设备附近的一些金属构件，使用PE线进行连接，但是严格禁止把PE 线和 N 线直接进行连接。在现代化的建筑内，需要实现安全保护接地的设备很多，主要有弱电设备，强电设备，另外还有一些非带电和导电的设备和构件，这些均是必须采用安全保护接地措施的。如果没有做适当的安全保护接地措施而使电气设备的绝缘损坏时，该设备的外壳就有可能会带电。一旦人体接触到这个电气设备的外壳，就可能会出现被电击伤或造成生命危险的情况。安装保护接地装置，降低设备的接地电阻，这不仅仅可以保证智能建筑的电气系统安全，也是保证非智能建筑内部设备和人们人身安全的一个手段。

2.5 屏蔽接地与防静电接地

在现代的众多建筑当中，屏蔽和它的正确接地方法是防止电磁干扰的最好保护方法。这种方法是可以将设备的外壳和PE线进行连接；导线的屏蔽接地是需要屏蔽管路的两端和PE 线的可靠连接的；室内的屏蔽也应当多点与PE线进行可靠连接。在干燥、洁净的环境内，人的走步和移动设备的运作等，都会因摩擦而产生大量静电荷。比如，在相对湿度为10%～20%的环境中行走，人可以积累 3.5 万伏的静电电荷，假如没有实现良好的接地，这不仅仅会对电子设备产生很大的干扰，有时甚至会对设备芯片造成严重的破坏。将带静电物体或这是很可能会产生静电的物体（非绝缘体）利用导静电体和大地之间构成一个电气回路，这就叫防静电接地。防静电接地是需要在洁静、干燥的环境当中，全部设备的外壳以及室内（包括地坪）的所有设施必须和 PE线进行多点可靠连接。

2.6 直流接地

在一个智能化的楼宇内部，是包含了大量的通讯设备、计算机与需要电脑操作的大楼内其它自动化设备。在这些电子设备向外进行输入信息、转换能量、传输信息、放大信号、逻辑动作及输出信息等多个过程当中均是需要通过微电位或者是微电流而快速执行的，并且这些设备之间是常常需要通过使用互联网络而进行工作。所以，为了使这些设备的准确性比较高，稳定性也比较好，除了需要有一个相对稳定的供电电源之外，还需要有一个相对稳定的基准电位。这可以采用大截面的绝缘铜芯线作为点位的引线，一端直接和基准的电位进行连接，而另一端则是与供电子设备进行直流接地。这个引线不应和PE线相连接，并且严禁和N 线进行连接。

2.7 防雷接地

智能化的建筑内部存在着大量的电子设备和布线系统，例如火灾报警及消防联动控制系统、通信自动化系统、保安监控系统、楼宇自动化系统、办公自动化系统、闭路电视系统以及其它相应的布线系统。上述的这些电子设备和它们的布线系统多数是属于耐压等级比较低、防干扰要求比较高、怕受到雷击的部分。无论是串击、直击、反击这都会使建筑电子设备遭受到不同程度的破坏或者是严重干扰的。所以，智能化建筑的所有接地功能都必须以防雷接地系统作为基础，并且建立一个严密和完整的防雷结构机制。智能建筑一般是属于一级负荷的，应当按照一级防雷建筑物的标准来进行设计，接闪器应当采用针带式的组合接闪器，避雷带应当采用25×4（mm）镀锌扁钢，并且在屋顶上能组成≤10×10（m）的网格，这样的网格和屋面上面的金属构件可作为电气进行连接，也就是与大楼柱头的钢筋作为电气连接，从而使引下线利用柱头中圈梁钢筋、钢筋、楼层钢筋和防雷系统等进行连接，外墙面上面的所有金属构件也应当和防雷系统进行连接，柱头钢筋和接地体连接，这就组成了具有多层保护的笼形防雷体系。这不仅能有效地防止雷击，而且还可以防止外来的电磁干扰。

3、结语

总之,智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。通过实现建筑设备自动化控制，以达到合理利用设备，节省能源、节省人力，确保设备安全运行之目的。在自控系统中，电气自动化系统设计占有重要的地位。

参考文献

[1]周景全.智能建筑的电气设备安装技术探讨[J].,2008(7):226.

[2]连文奇.电力监控系统在智能建筑和电气节能中的应用[J].数字社区&智能家居,2008(1).

论文作者:莫德勇

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7614cc412a3a67d3af552552.html