# 试析水利施工技术与水利施工应用论文_陈兴

河北省水利工程局第九工程处 河北石家庄 051530

摘要：施工技术是现代水利工程建设的主要支持，时代不断发展的情况下，各项技术也在持续进步。基于此，本文以常见水利施工技术作为出发点，选取混凝土灌注桩施工技术、混凝土护坡现浇施工技术、施工导流技术、围堰技术进行简述，再以此为基础，重点论述上述四项技术的应用，旨在通过分析明确技术内容、完善对应理论，为后续工作的开展和优化提供支持。

关键词：水利施工；凝土灌注桩施工技术；施工导流技术

前言

现代水利工程的功能不断多样化，这对施工技术提出了更高要求，为求满足实际需要，各项技术在原有基础上不断优化、精细化，包括测绘技术等前期工作,也包括混凝土施工等具体环节，技术的进步是实际需求的推动，也是其自身发展的成果。由于水利施工技术多种多样，限于篇幅无法对所有技术一一进行介绍，本文选取灌浆施工等四项技术作为重点进行概述，并给出其具体应用，希望为后续工作提供帮助。

1.常见水利施工技术

1.1混凝土灌注桩施工技术

混凝土灌注桩施工技术在水利施工中非常常见，其主要作用是提高岩土结构的整体性，并保证建筑下层结构的物理强度、刚度。以闸、坝、堤等挡水建筑物为主，现代各类水利工程均大量采用混凝土灌注桩施工技术强化地基，混凝土灌注桩施工技术所用灌注桩的施工工艺流程为，首先进行场地平整、桩位放线，之后开挖浆池、浆沟，并护筒埋设，在此过程中要求钻机就位，对孔位进行校正，成孔后进行泥浆循环，清除废浆和泥渣，进行第一次清孔，质量验收完成后，下钢筋笼和钢导管，进行二次清孔，于水下进行混凝土浇筑，最后成桩。混凝土灌注桩能够提升建筑整体的使用寿命，也能够使其具有更优越的性能。

1.2混凝土护坡现浇施工

混凝土也被称为砼，是现代各类土木工程的核心材料，在水利施工中，由于环境较为特殊，混凝土施工技术也存在一些不同于其他施工场所的特点，如混凝土护坡现浇施工技术。通常来说，水利工程的护坡取35°—45°倾角，这意味着常规的施工技术存在应用困难，混凝土养护不力可能造成裂缝出现等问题，既影响了护坡功能，也影响河道工程观感。采用现浇施工技术，铺设垫层、使用金属模板，并通过抹面保持混凝土表面平整度，能够更好的避免和应对裂缝问题，使护坡功能得到保证，也保证了外观的美观度。

1.3施工导流技术

施工导流是指在修筑水利水电工程时，为了使水工建筑物能保持在干地上施工，用围堰来维护基坑，并将水流引向预定的泄水建筑物，使其泄向下游的技术，施工导流方法分为全段围堰法和分段围堰法。现代水利施工中，混凝土材料、木料、水泥、机电设备等应用广泛，这些材料、设备需要远离水源，而混凝土制备、泥浆制备等又需要用水，这些问题是催生施工导流技术的基础。在水利施工过程中一般通过挖掘临时性水渠（部分工程属永久性）使施工地点水流偏离原河道，在其他地点重新汇入河流，或者将河水引至施工地点使用，施工完毕后，对临时水渠进行填埋，恢复河道原貌。

1.4围堰技术

围堰是指在水利工程建设中，为建造永久性水利设施，修建的临时性围护结构。其作用是防止水和土进入建筑物的修建位置，以便在围堰内排水，开挖基坑，修筑建筑物。一般主要用于水工建筑中，除作为正式建筑物的一部分外，围堰一般在用完后拆除。围堰高度高于施工期内可能出现的最高水位。围堰技术常与施工导流技术同时使用，在修建永久性的水利工程时，由于工作量较大，现场有较多材料，混凝土设施等也无法快速干凝，因此需要应用围堰挡水。大部分围堰属于临时工程，在施工完毕后需要拆除。应用围堰技术的关键是了解河道水流量，确保在施工过程中围堰可以抵御河水冲击，且必须高于水流的最高水位。围堰具有挡水作用，也有助于确保施工安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.常见水利施工技术在水利施工中的应用

2.1混凝土灌注桩施工技术的应用

混凝土灌注桩施工技术应用主要包括两个步骤，一是前期准备；二是现场浇筑。前期准备是指了解工程概况，计算参数和工程量，并出具具体的施工方案和图纸，拟定合理的计划，对施工现场进行清理，去除杂物。混凝土灌注桩的施工技术较为成熟，也存在一定的流程，要求应用振动冲击方法和锤击振动方法，在沉管的底部进行打孔，孔径应与灌注设备相匹配，要求灌注桩的直径在30-50cm之间，长度则控制在20m之内，确保其强度满足使用要求。如果水利工程地下岩土环境不理想，砂石较多，可以适当考虑加强灌注桩的物理强度，目前主要采用 34cm 和 48cm 这两种直径的沉管灌注桩，所用的振捣锤质量分别为 1t 和 3t，该模式下工作效率可以得到保证。在混凝土灌注桩施工的应用过程中，还应注意有效进行监督，避免不规范操作等问题[1]。

2.2混凝土施工技术的应用

以混凝土护坡现浇施工技术为例，其应用也是高度模式化的，包括模板制作、铺设垫层、混凝土制备、振捣、抹面五个步骤。模板一般为钢材料，厚度至少应达到6mm以上，，并对表面进行处理，去除毛刺。在条件允许的情况下，尽量应用专业设备施工，通过人员辅助确保垫层无死角，完成主体工作后，还应进行洒水作业，防止混凝土出现吃浆问题。制备的混凝土要满足设计要求，尤其是流动性和规格，要求制备前进行反复核对，具体制备时，选取中型或者小型搅拌机均可，搅拌时间需控制在60-180s之间。一般水利施工中的护坡存在30°以上的坡度，振捣设备无法使用，因此要求进行人工振捣。要求人员使用人工振捣棒，并控制振捣深度和力度，避免破坏垫层，此外还应注意振捣范围，确保振捣无死角。抹面是混凝土护坡现浇施工技术的最后一步，要求进行一次以上，确保混凝土结构表面平整，最后拆除钢模板，施工完成[2]。

2.3施工导流技术的应用

施工导流技术在水利工程中的作用突出，结合各地实际应用情况，可以发现导流施工一般包括方案设计、导渠挖掘、回填三个环节。在具体施工前，首先考量施工环境，了解导流工作类型、工作量，包括引水渠数目和建设地点等，数据收集完成后，制定施工方案，并分析方案可行性，重点是水渠宽度、深度、水流冲击力以及河水蔓延的可能，确保水渠工作性能满足要求。导渠挖掘一般采用双向施工法，选取工程的中间点，向两个方向分段挖掘，再将分段水渠连为一体，最后挖通入水口，为求保证河水不会蔓延至引水渠外，通常在水渠两侧额外加设临时护坡，以沙土袋等为主。水利施工完成后，需要对引水渠进行回填，回填作业前，首先堵塞入水口、出水口，之后以将沙土袋抛入渠中，选取较为致密、渗水性差的土进行水渠填埋，避免土质疏松导致河水泛溢或者河流改道等问题[3]。

2.4围堰技术的应用

围堰在不同环境下有不同的应用方式，其本身的类别也是多样的，包括钢筋混凝土围堰、砂石围堰、木笼围堰以及草围堰等。围堰一般为临时性结构，因此除了大型工程外，较少采用钢筋混凝土围堰，此外，草围堰抗冲击能力不强，应用范围也较小。以钢筋混凝土围堰应用为例，在板桩截面两侧用榫槽或钢件连接，桩底部向一面倾斜，将板桩打入地下，之后重复该步骤，要求所有板桩之间的距离小于0.1mm。之后建设钢筋混凝土地下连续墙，使用钻孔机自地面向下挖掘孔壁，覆盖整个围堰范围，之后放入钢筋混凝土预制构件、灌入混凝土，形成连续墙。钢筋混凝土围堰能够满足大型河道中的挡水作业，但造价高，如果围堰为临时性一般不宜采用。砂石围堰适用于水深2米以内，流速0.5米/s的河道，施工工艺较为简单，应用范围最广。

总结

通过分析水利施工技术与水利施工应用，了解了相关基本内容。水利施工技术类别多样，本文选取混凝土灌注桩施工技术、混凝土护坡现浇施工技术、施工导流技术、围堰技术进行了简述并给出了相关技术的应用内容、技术要点等。各项施工技术有不同的适用环境，具体应用时也应考虑资金条件、总体方案，严格确保工程质量。后续工作中，应用上述理论有助于进一步了解水利施工技术与其应用。

参考文献

[1]张丰产.试析水利水电工程的大坝混凝土护坡现浇施工技术[J].黑龙江科技信息,2016,(15):199.

[2]金鑫.试析水利工程施工中钻孔灌注桩后压浆操作技术和应用效果[J].中国水能及电气化,2015,(02):4-7+19.

[3]陈勇军.试析塑性混凝土防渗墙施工技术在水利工程中的应用[J].珠江水运,2015,(11):30-31.

论文作者:陈兴

论文发表刊物:《基层建设》2018年第4期

论文发表时间:2018/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76221fa78741c7f01e38ead5.html