# 数字地形测图在城市测量中的应用研究论文_陈世权,陈斌

宁远县国土资源局 湖南省宁远县 425600

摘要：现阶段，我国社会经济水平和科学技术水平显著提升，基于此，数字地形测图借助先进的技术，得到了普遍的更新，并应用到各领域中。尤其在城市测量中，利用数字地形测图，能够对城市各区域地形进行测量，并以对他的形式展现出来。针对当前数字地形测图的现状，论文首先对数字地形测图的基本原理和特点加以阐述。此外，重点研究了数字地形测图在城市测量中的具体应用。

关键词：数字地形测图；城市测量；应用

1工程测量中的现代化测绘技术

地图数字化技术。在传统的工程测量当中，建库工作需要占据相当大的工作量，还要投入相当大的人力和财力才能完成。而地图数字技术的出现，对原有地图可进行数字化处理，有效地利用数字化仪将其输入计算机，通过编辑、修补后再生成相应的数字地图。从而有效降低人力和财力的投入。当前在大比例尺地形图测量时，手扶跟踪数字化和扫描矢量化两大类仪器的使用，可自动提取多边形信息，高效、便捷、保真的对地图进行数字化处理。数字化成图技术。在传统的工程测量中，大比例地形图的测绘与工程图的测绘是其重要的工作内容，成图需要进行大量的户外工作，工作艰辛且作业程序复杂，同时还需要进行大量的内业数据处理及绘图工作。因此，成图效率不高，很难适应现代社会快速发展的需要。数字化成图技术，则具有精度高、工作强度低、数据更新自如、易保存管理等特点。当前，内外业一体化和电子平板是数字成图技术的两种模式，内外业一体化是一种外业数据采集方法。采集设备主要是全站仪、电子手薄等。

2数字地形测图在工程测量中的应用优势

在工程测量中，数字地形测图的应用优势主要体现在以下几个方面：（1）自动化程度高，数字地形测图可以与计算机技术进行紧密结合，从而实现高自动化水平。在进行数字地形测图绘图时，可以通过AUTOCAD、CASS等绘图软件，实现信息的自动分析、计算，并进行自动识别，并选出适宜的图示符号，其制作出来的地图不仅美观，同时也十分规范。同时在工程测绘中利用数字地形测图还可以在很大程度上降低认为操作带来的误差，提升了数字测图的精准性。（2）测绘准确性高，在进行野外采集活动时，通过自动化测绘技术可以在现场自动采集地形特殊点的坐标，减少了人工测量带来的误差，确保了测量的准确性。同时在进行数据计算时，通过数字地形测图还可以防范人工计算的误差，提高了工作效率。（3）图形属性信息丰富，在工程测量中，利用数字地形测图，可以快速、准确的选取各种地物符号，并且会将复杂的地形图展现出来。数字地形测图的应用还可以对地物具体位置、地物间的相互关系进行全面整合，确保了地图内容的规范、丰富。（4）信息存储便捷，对于数字化存储技术，还具有便捷的信息存储功能，其实现了对数字化产品操作、存放的优化，提升了数字化准确性，同时在测量过程中，许多设备会与计算机设备连接在一起，测量的数据可以直接传输到计算机上，在查看这些信息时，直接在计算机上查找即可，为测绘工作的开展提供了极大便利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3应用于工程测图和内容方面

3.1原始图像的数字化测量应用

在进行工程测图时，应用现代数字化的测绘技术可以实现原始图像的数字化测量。通常在工程资金预算比较少，数字地形图的要求不高时，选择这种数字化测量原始图像的方法。原始图像通过数字化的处理就可以充分发挥其应有的价值，还能够通过计算机扫描这种简单的方式，使测量工作人员在很短的时间内得到可以利用的地图。这样的数字化处理主要有两种方式，一种是扫描的矢量化处理，另一种是手扶跟踪数字化的处理。扫描的矢量化处理工作效率更高，与手扶跟踪的数字化处理相比具有更高的精度。与没有进行处理的图像相比较，使用扫描矢量处理过的数字地图，其精度相对较低。

3.2地面数字测图

地面数字测图又称为内外业一体化测图，此种方法进行土地测量工作可以保证土地测量数据的精准度。在我国土地测量工作中，需要制作符合土地测量要求的大比例土地测量地图，故此，可以使用精准度较高的地面数字测图，保证测量土地中的重要坐标能够控制在5cm的误差之内，确保大比例土地测图的准确性。地面数字测图是现阶段土地测量工作中使用效率较高的测量方法。①图根控制工作，图根控制是工作人员根据土地地形的实际情况，确定图根控制点的数量，从而保证完成地面数字测量的相关工作；②根据图根控制点的数量进行测站点的测定工作，通过确定测站点的位置，保证工作人员能够按照步骤有序的进行土地测量工作；③采集多种数据进行，可以使用电子平板记录法与测记法等，保证工作人员得到准确的土地零碎数据内容；④根据数字化软件的测量功能，利用土地特征之间存在的关系进行数据采集工作，保证数据采集的精准性；⑤由于土地的地形特征与工作时长等因素的影响，工作人员需要采集大量的土地数据，为了保证数据能够及时汇总，可以对数据内容进行编码，从而保证在进行地面数字测图工作时不会出现数据遗漏的情况；⑥将已经获取的图形数据进行整理输入，进而完成地面数字测图的绘制工作。

3.3数字地球

对于数字地球，其主要是以计算机技术为基础的一种现代化数字系统，其综合了经济、社会等各个领域的内容，统一构建地理坐标，形成了一个比较统一的框架系统，在这个框架中用户能获取其存储的信息。数字地球涉及到各个方面的信息，具有极强的科技性、综合性，是一个比较复杂的工程。数字地形测图是一项集地理学、信息学于一体的现代技术，其在空间数据基础设施建设中发挥着十分重要的作用。在构建数字地球时，需要加强数字地形测图的应用，并与计算机系统结合起来，对数据信息进行处理、分析，整合出完整的信息资源，从而为工程测量提供必要的依据。

4数字地形测图在城市测量中的具体应用

应用数字地形测图时，明确其测量的具体路线，并提高路线设计的科学性是比较重要的：（1）在设计数字地形测图技术路线时，应充分考虑到全球定位系统对图像的定位需求和要求；（2）加强对SCS软件功能的重视[3]，在设计路线时，也要根据数字地形测图的特点，将其与SCS软件功能有效地结合起来，在具体测图实践的基础上，利用无码作业和室内引导性文件，实现对成图方法的编辑，保证工作效率；（3）将数据组织向地理信息系统靠拢，按照地物数据对各层次进行分类，区分不同地物数据的属性；同时保证所有符号能够与最新地物数据规范要求相符；（4）控制方法与技术手段的结合，在传统主机控制方法基础上，加强对测量新技术的应用；（5）即时用即时测，在需要用测图时，采用实时的方式，即时用、即时测，以此提高城市规划建设中所用数据的真实性与可靠性。

结语

在城市测量中应用数字地形测图时，也要加强对城市测量的全面性分析，对数字地形测图应用合理性加以确定。目前，仍有部分地区在城市测量中，缺乏对数字地形测图的科学应用。本文在研究中，主要从数字地形图测量的技术路线和应用导向方面，分析其在城市测量中的应用。

参考文献：

[3]罗才清，何锦.数字化测绘技术在工程测量中的应用[J].科技创新与应用，2015（05）：17-18.

[3]于伟强.探析数字化测绘技术及其在工程测量中的应用[J].经济管理（全文版），2016（2）：144.

[2]苏瑞雪.测绘技术在数字城市中的应用[J].工程技术研究，2017，（6）：79-80.

[4]江振，周雅雯.数字化测绘技术在工程测量中的应用研究[J].赤峰学院学报（自然科学版），2012（15）：78-79.

第一作者：陈世权（1975-），男，湖南宁远人，宁远县乡镇国土所工作，本科学历，地勘工程师，国土资源管理专业高级经济师。主要研究方向为项目资金及项目实施管理。电话号码：13807466728

论文作者:陈世权,陈斌

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第19期

论文发表时间:2019/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/763ae6ab87edba61b9cd69d0.html