# 建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究论文_曹江凯

曹江凯

中建安装工程有限公司西北公司 陕西省西安市 710000

摘要：随着社会经济水平迅速提高，人们生活水平质量稳定提升，建筑电气安装工程行业也获得极大进步，了解与理解掌握最新、最有效的建筑电气安装工程施工方法，并分析工程项目中的关键技术要点变得极为关键。

关键词：电气安装工程；施工方法

1 引言

目前，我国在建筑电气安装工程施工技术这一领域已经取得了较为不错的发展，然而随着世界范围内科学与技术的日新月异的发展与进步、人民物质生活质量要求不断增加等原因，造成在建筑电气安装工程施工项目中涉及到的技术与方法不断优化与改善，标准也不断修订。在国家标准的要求之上，如何根据工程项目的实际需要，选择最简便、成本最低、质量最高的建筑电气安装施工项目方法与技术，理解、掌握建筑电气安装工程技措施要点成为重中之重。

2 建筑电气安装工程施工方法与常见问题

2.1 建筑电气安装工程施工方法

通常情况下，如果需要找到符合成本低、质量高、速度快的施工方法，就需要结合工程实际、综合考虑各方面影响因素，包括技术人员、设计工作者等各方面，多个角度同时思考问题，在这个基础上充分开展调研，汇集、统计数据，模拟仿真试验结果，寻找最优化结果。

2.2 常见问题总结

2.2.1人员整体素质偏低。

电气安装属于建筑工程中一个重要工程，整个施工质量的好坏和建筑工程所带来的经济效益紧密相连，同时也最大限度的牵涉到整个施工团队的安全。根据我国目前的电气安装施工的总体工程来看，参与施工的多为农民，受教育的程度不高，缺少了科学理论指导，在安装时责任心缺少，导致在电气安装中可能存在比较严重的安全隐患，整体的安装质量存在着较大的问题。

2.2.2 建筑内电气线路处理不合理

在进行建筑电气施工时，电气线路保护工作需要额外注意，如果没有采取保护措施，很容易导致绝缘被破坏。目前在建筑电气施工时就存在一些电线没有得到保护的问题，比如说线路在建筑中穿线时，施工人员为了简单化，管口毛刺未清理，而导线直接放（穿）入到管中，稍有不注意就会使得线路受到磨损，为电气施工埋下隐患。在电气的丝扣连接处以及在通过接线盒的时候，很多施工人员不采取正确措施，直接焊接或者对口焊接，使得电气线路不安全因素显著增加。

2.2.3工程施工的管理欠缺

于建筑企业而言，建筑的质量，是整个建筑企业能否有效的在激烈的市场竞争中得以幸存的有力保障。在建筑施工的过程中，很多施工的企业为了尽快地完工，最大限度地追求企业的经济效益，对于很多细节和瑕疵会直接忽视掉，施工的管理制度也不够完善，工程中如果出现了问题找不到相关的责任人承担责任。电气安装的工程比较复杂，在实际的施工过程中，对每个环节的质量都要严格把关，一旦缺少相应的管理机制，或者因为管理者的不到位，很容易造成电气安装中的诸多问题。

3 建筑电气安装工程施工技术要点分析

建筑电气安装工程涉及到的内容较多，流程较为复杂，一般主要包括电导管安装安装，管内穿线、配电箱、柜安装，电缆敷设，建筑物防雷接地系统等，过程如图1所示。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

图1 建筑电气安装工程施工流程图

3.1 电导管预埋技术

在建筑电气安装施工对管线进行预埋时，需要严格按照施工设计的要求进行。在混凝土内敷设管线时，不能够采用较多弯曲的路线，需要以直线为主，而预埋的管线需要离建筑物的表面至少15 mm的保护距离。

在进行钢管的暗配时，需要根据实际的环境进行处理，若是在潮湿的环境下进行，需要对管口和连接的地方采取密封措施处理。预埋进地下的管线需要尽可能避免穿过基础设备，若实在不能够避开时则需要进行防护措施之后再穿过。在PVC 电线管暗配过程中，要充分考虑到PVC管易变形的特点，防止其在高温的环境下敷设出现问题。

3.2 管内穿线技术

管内穿线开始时，用钢丝穿入管内，主要是为了保证管路的通畅无阻，并确保整个管路的走向例如；盒、箱等位置的设置符合整体设计和达到施工的要求。对于管路出现的堵塞问题，操作人员可以利用两根钢丝的方式进行来回搅动，直至铁丝的端头钩绞在一起，然后在把引线慢慢的从管内拉出来这样反复几次。

施工人员在开展管内穿线作业前，首先应对管线内部空间进行清理，在保证管线内部干净无杂物之后在进行穿线作业。清理管线可以用一些布料或者是海绵等制品插进管内并来回抽拉直到把管内的杂物清除掉为止。在清理一些比较复杂的钢管时，为了减少清理时对导线和管内壁造成破坏，工作人员可以采取向管内吹滑石粉的方式来增加清理时的润滑度和降低穿线时出现的摩擦力。

导线进入到管内后是不允许有接头或者是打结的情况出现的，并且整根导线也不能被埋在底板后面的墙体当中，导线穿过盒、箱时的长度应该是不同的，预留在接线盒、开关和灯头盒当中的导线长度应该控制在150mm左右为宜，经过配电箱导线的长度要达到配电箱周长的一半，出户的导线要预留在1.5m左右。

3.3 配电箱与配电柜安装技术

当项目完成后，施工人员需要安装配电箱、柜，还需要设置明装箱，然后安装接线箱、配电箱，安装配电箱、柜要在装置内抹灰之前，应根据实际情况不同的厚度选择合理方式安装。

在安装前，必须选择合适的安装位置，做好细节的工作。例如，对零部件进行检查，要确保零部件干净，不得存在缺损生锈等情况，应检查箱体开孔尺寸是否合适等。排放与对接零线应用汇流方式来进行，这样可以有效避免铰接现象，而且还确保盘的内部和外部是干净的。对开关及箱盖来说，应该根据实际情况灵活设计，同时标注清楚回路编号。

3.4 电缆敷设技术

电缆的质量在很大程度上决定了电缆敷设的质量。所以敷设电缆前施工人员一定要检查好电缆的质量，确保电缆的规格、型号符合相关设计要求，并做好对电缆绝缘性能的检测，提高电缆在安装和使用当中的安全性能。电缆敷设是有着一定顺序和流程的，首先按照由上至下的顺序把强电电缆有序的排列起来，检查电缆是否有交叉或者是打结的情况，将电缆固定好，然后再在电缆接头的位置进行标注。

3.5 防雷接地系统安装技术

为了保证建筑的防电性能，提高安全系数，保证用户的生命健康和安全，应该做好建筑的防雷接地工作，电缆及其保护管、电缆头金属外皮、变压器外壳、中性点以及开关等部件都需要做好接地工作。

在进行接地和防雷两个系统安装时，必须按照具体的安装顺序进行安装。首先应该连接接地网，然后进行电阻测试，如果测试通过便可以进行防雷引下线与接地干线的敷设，最后当设备真正与地相连时，再安装避雷针，并对安装结果进行验收。实际安装时，应该按照工程情况来确定安装技术要求。此外，工作人员必须对系统之中的接地主支线与分支线进行区分。

结束语：本文首先介绍国内建筑电气安装施工的发展现状与基本概念，对行业中常见的、最容易出现的施工难点、痛点进行了总结，比如人员整体素质偏低、缺乏完善的规划标准与系统、工程施工的管理欠缺等问题。并对一些经典环节的安装技术措施要点进行了研究分析，包括电导管安装技术、管内穿线技术、配电箱柜安装技术、电缆敷设技术、防雷接地系统安装技术等。

参考文献：

[1]靳永彪. 建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J]. 中国高新区，2018(01):150.

[2]周博. 分析建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J]. 城市建设理论研究(电子版)，2017(10):21.

[3]许正权. 浅谈电气安装工程施工方法及技术措施[A]. 《建筑科技与管理》组委会.2017年6月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:，2017:2.

论文作者:曹江凯

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76623d34187c33651c12f71b.html