# 浅谈格宾石笼护坡施工技术论文_王雅强

中国电建集团港航建设有限公司 天津 300457

摘要：护坡格宾石笼主要用在河床、河道治理、岸坡、路基边坡防护、堤坡防护等地方。通过护坡格宾石笼可以有效控制和引导河流及洪水，减少洪水对堤坝的冲刷，保护河床和河岸，避免洪水泛滥，减少水土流失。根据黄河甘肃段防洪工程兰州市城区段第二批项目II-15标段工程施工实例，介绍格宾石笼技术指标及质量控制方法，阐述了格宾石笼施工中的施工要点；施工结果显示其效果良好，现就本工程总结格宾石笼安装及质量控制的施工经验，供大家参考。

关键词：格宾石笼；技术指标；组装；装填块石；盖板；质量要求

一、工程简介

黄河甘肃段防洪工程兰州市城区段第二批项目II-15标段工程位于兰州市七里河一带的黄河岸边，该段防洪标准为100年一遇洪水，相应洪峰流量为6500m3/s。堤防级别为1级，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。堤防长度 6.6 公里，包括马滩、七里河大桥以东段右岸堤防的维修加固，主要施工内容有：混凝土施工、抛填块石、格宾石笼填筑工程等，其中格宾石笼人工砌石工程量为14200立方米。

二、格宾笼钢丝技术指标

本工程格宾网为 “10％铝－锌合金”并 PVC 覆塑，编织网钢丝要求符合规范 GB/T 228-2002 标准。

（1）格宾网钢丝采用低碳钢丝，钢丝材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 规定。

（2）选用-10%铝-锌合金钢丝，经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，格宾网孔为 80mm×100。

（3）抗张强度应在 350-550N/mm2 之间。

（4）覆塑前钢丝的延伸率不能低于 8%，实验必须用不短于 25 厘米的样品做；以上用于检测的钢丝必须从原材料中取样。钢丝直径公差及镀层重量符合下表要求。

网面钢丝边端钢丝绑扎钢丝

钢丝直径 mm2.73.42.2

钢丝直径公差（±）φmm0.060.070.05

覆塑层最小厚度 mm0.50.50.5

最小镀层量 g/m2245265230

（5）镀 10%铝锌合金层附着力检验采用缠绕试验方法，并应达到如下标准，当镀10%铝锌合金钢丝绕相当于自身直径 2 倍的芯轴紧密缠绕 6 圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。

（6）网面裁剪后末端与端丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与端丝 的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上≥2.5 圈，不能采用手工绞，翻边强度 35KN/m，格宾供货单位需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测 单位出具的网面翻边强度检测报告。

（7）绑扎钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照 间隔 10～15cm 单圈－双圈交替绞合。

（8）为防止河道垃圾易挂在格宾网上影响环境，要求绑扎钢丝端头全部朝下或做 特殊处理。

三、施工工艺

定制格宾网并进场→按照图纸安放格宾网→格宾网连接固定→人工干砌块石→格宾网盖与格宾网连接固定→验收

四、施工要点

（1）组装格宾网

①此过程要在一块平整、坚硬的场地上开展作业，选择场地时请注意既要方便格宾 护坡的组装、储存和搬运，又要不影响现场其它作业内容的实施。

②打开成捆包装的格宾护坡，取出一个产品单元，采取两人一组的方式：首先展开 一个折叠的网面，由一人一端辅助牵引、一人用脚向前、向下用力踩踏的方式或钳子拉 校正弯曲变形的部份，然后、依次顺折痕方向分步开展。此步骤目的是：

a.展开格宾护 坡的打包折叠弯曲部分；

b.校正由于运输装卸过程中操作不当所产生的变形部分。应注 意避免损失笼体和网丝表面的保护层。

③立起各隔板及相邻的边板以及两端端板，将端板和隔板网面两端的边缘钢丝延长段固定在两边边板的边缘钢丝上，并进行点扎。此过程要确保格宾护坡上部边缘在同一 水平面上，所有隔板、边板及端板均应垂直于底部网面，且 4 个端角为直角。

④绞合时注意按每间隔 10～15cm 双圈－单圈－双圈交替进行绞合。

⑤隔板绞合时注意沿一条竖直线绞合，而且绞合后的隔板是在同一竖直面上。

⑥用于转弯的格宾，绞合时前面板不绞合，折放到底板下，并用钢丝稍微绞几个点，方便移动安装。

⑦组装格宾护坡的原则：形状规则、绞合牢固、所有竖直面板上边缘在同一水平面 上并且确保盖板边缘能够与面板上端水平边缘绞合。

（2）格宾护坡的摆放、联接

①进行格宾护坡摆放操作前，先检验坡比是否符合设计要求，再放线确定出格宾护 坡摆放的位置。将组装好的格宾护坡按照一定的要求紧密整齐地摆放在恰当的位置上；摆放时应面对面、背对背，便于石料填充、盖板绞合及节约钢丝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

②格宾用于转弯地段时，可以通过裁剪或套接格宾护坡单元的方法进行处理。

（3）填充石料施工

①石料根据当地实际情况，可选择卵石、片石或块石。

②要求石料质地坚硬，块石饱和抗压强度不小于 30Mpa，软化系数不小于 0.75，比重不小于 2.4t/m3，遇水不易崩解和水解，抗风化。

③40cm 厚格宾护坡填石粒径 120～200mm。薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。

④装填方式采用人工装填。

⑤在坡面上施工时，为防止施工过程中石料受重力影响或人工踩踏下滑而造成隔板弯曲，石料必须从坡脚往坡顶方向进行装填；同时相临隔板、边板两侧的石料也宜同时 进行装填。

⑥网箱内填充石料前，必须采取在网箱前后面绑扎竹竿或木棒等加固网箱面的措 施，以保证网箱裸露面的平整度，待填充石料施工结束后拆除竹竿或木棒。在石料填充之前先固定格宾网箱四角，之后用拉筋固定，保持格宾网箱的平整。

⑦必须分层、分级向网箱内填充石料，严禁将单格网箱一次性填满。

⑧考虑到石头的沉降，装填时应有 2.5cm～4cm 的超高，为避免水流直接冲刷坡体 护垫内必须装填两层以上的石头，且需用人工摆放，以尽量减少空隙率。

⑨表面部分是关系到整个格宾护坡护坡外观效果的关键所在，宜选择粒径较大、表面较为光滑的石料进行摆放，石料间应相互搭接，并且摆放要平整、密实。

⑩石料的装填要两层以上且密实、表面平整。

（4）闭合盖板作业

①绞合盖子之前，要对整体结构进行检查，对一些弯曲变形、表面不平整等不符合 施工要求的地方进行校正；检查石料是否装填饱满、密实，上表面是否平整。

②出现隔板弯曲的现象，可通过将鼓出一边的石头移到另一方格，然后扳直隔板来 加以纠正，或用钢钎扳直。

③对于顶部被埋到石头下面、绞合不到位的隔板，可用钢签将其撬起。用长 1.4m 的钢丝单、双圈间隔绞合盖板边缘与竖直面板上边缘、盖板面板与隔板上边缘。

④用一定长度的绞合钢丝将盖板与边板、端板、隔板的上边缘联接在一起。绞合严 格按照间隔 10～15cm 单圈－双圈－单圈进行绞合，每绞合 1m 长的边缘采用 1.35m～1.5m 长的绞合钢丝，且每根钢丝连续绞合边缘的长度不超过 1m；相邻护垫的端板或边板上边 缘钢丝必须与盖板边缘钢丝紧密地绞合在一起。盖板绞合之后，所有绞合边缘成一条直 线，而且绞合点的几根钢丝紧密靠拢，绞合不拢的地方必须用钢钎校正；同一层面的表面必须在同一水平面上。

⑤所有的边缘需绞合到位，所有被绞合边缘应呈一条直线，而且绞合点的几根边缘 钢丝紧密靠拢。所有边缘部分的绑扎钢丝不得向上弯曲。

五、格宾石笼质量要求

建立健全完整的质量保证体系，实行全面质量管理。工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工程程序、事故处理、数据处理等均需满足要求。格宾防护工程质量应包括内在质量和外观质量。

（1）填筑要求

①平整：统一层面应大致砌平，相邻砌石高差应小于 20～30mm。

②不乱：石块安顿必需自身不乱，大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。

③密实：严禁石块间有大的缝隙，应用小的块石夹垫。

④错缝：统一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。

（2）格宾石笼之间连接绑扎、应符合下列要求：

①相邻格宾石笼的上下四角各绑扎一道；

②间隔网与网身应成 90°相交，绑扎形成长方形网箱。

③绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。

④每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

⑤相邻格宾石笼的上下框线或折线，必须每间隔 25cm 绑扎一道；相邻格宾石笼的网片结合面则每平方米绑扎 2 处；裸露部位的网片，应在每次箱内填石 1/3 高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定，且符合设计及规范质量要求

六、结束语

格宾石笼既具有高强度、可变性、柔性好的特点，又有良好的渗透性，有利于边坡稳定，在护坡工程中具有广泛的应用。以上是我在工作之中总结的一点经验，有不到之处烦请各位领导专家批评指正。

参考文献：

[1]《格宾网施工技术规程》；

[2]《砌体工程施工质量验收规范》--GB50203-2002

[3]《水工建筑物砌石工程施工技术规范》

论文作者:王雅强

论文发表刊物:《文化时代》2019年19期

论文发表时间:2020/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7669b1ad80fb9cf92fbb32df.html