# 小型水库除险加固工程施工建设与质量管理论文_黎仕良

东莞市大岭山镇水务工程建设运营中心 广东东莞 523000

摘要：作为水利工程建设中的重要组成部分,小型水库在人民生产生活,农业用水,防洪防涝等方面具有重要作用。因此，必须对水库除险加固工程加强质量管理。文章结合实际工程案例，重点介绍了小型水库除险加固工程施工的建设及其质量管理控制措施，取得了较好的除险加固效果，病险水库存在的问题得以解决，其施工经验对类似工程施工具有参考价值。

关键词：小型水库；除险加固；建设管理；质量管理

在经济社会飞速发展的今天,水库与人们的生产生活息息相关，在防御洪水灾害和保障国民经济建设上发挥了不可替代的作用。但由于使用年限的增加及本身施工质量不理想等原因，有些水库工程存在较严重的安全隐患，成为了带病运行的水库，这些水库的继续运行会对人民生命财产,社会经济发展造成威胁。与此同时，近年来我国国民经济的高速发展,对水利工程设施建设的日益重视,水利工程建设标准、防洪标准也相应提高,因此,为保证小型水库的安全运行与充分发挥其效益,对水库的病情险况,进行相应的除险加固建设不仅非常必要,而且十分迫切。但由于病险水库除险加固施工是一项工程量大、技术难度高的工作，所以，必须重视和加强工程施工的质量管理与控制。

1 工程概况

某水库控制流域面积0.5km2，水库上游为丘陵区，干流长度954m，平均坡度为28.6‰。水库于1968年由当地群众自己筹办建成，是一座兼顾防洪、灌溉、养殖等综合效益于一体的年调节小型水库。水库设计灌溉面积53.33hm2。坝址区基本地震烈度为Ⅶ度。枢纽工程为Ⅴ等，主要建筑物级别5级。防洪标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。

2 水库工程存在的问题

水库20年一遇设计水位137.51m，现状防洪能力不足20年一遇防洪要求。经过多年运行，大坝桩号0+180～0+230段坝顶沉陷，防护墙变形严重；迎水坡135.5m高程以下及坝两端砌石破碎损坏、老化严重，垫层不满足要求；迎水坡135.5m高程以上及放水洞附近范围有局部塌陷和砌石损坏；大坝桩号0+050～0+080段坝基有轻微渗水现象；下游坝坡局部缺土、坝脚无排水体，坝坡排水设施不全。溢洪道控制断面泄洪能力不满足防洪要求,现状防汛交通桥阻水严重。水库放水洞启闭设施及启闭机房老化、破损严重，金属结构锈蚀严重，已不能满足正常使用要求。另外，水库无管理房，无观测设施。

3 病险水库除险加固必要性分析

水利问题与国家民生关系重大，而作为民生的基础，水利在改善民生中有重要的使命。随着社会的发展和水利建设的不断提高,小型水库数目日益增多，这些水库为人民农业灌溉以及生产生活用水都提供了很大的便利，也为防御灾害设置了一个重要的保障，近年来，水库受到养殖业的青睐，利用水库来发展养殖业的情况比较多，但是，因为多种原因，水库都存在一些病险问题。本案例中的水库工程是一座兼顾防洪、灌溉、养殖等综合效益于一体的年调节小型水库，经勘查，存在着诸多的安全隐患，成为了带病运行的病险水库。因此，必须进行除险加固。所谓病险水库除险加固是指对一些运行时间长，受自然、人为破坏较大，老化韵水库出现了安全隐患，为了确保水库能够安全的运行，对存在的隐患、问题进行查找、维修及加固的处理措施。对此，为确保水库在设计标准下安全运行，保障下游人民生命财产安全，充分发挥工程效益，对该水库进行除险加固建设十分必要和迫切。

4 除险加固工程建设内容

(1)大坝工程:坝顶局部接高，坝顶建成混凝土路面，防护墙拆除重建，更换部分下游坝肩混凝土路沿石。坝两端从坝顶至内坡脚及0+049～0+196.5段，高程135.50m以下至原齿墙顶132.2～132.4m均为干砌乱石护坡，需拆除重建。0+170～0+190从坝顶向水面坡长10m，沉陷、变形严重，需拆除重建。0+120处大坝内坡为已废弃的管理房拆除。大坝0+180～0+230段，加高培土使之达到设计尺寸。

(2)溢洪道及防水洞工程:溢洪道交通桥阻水，需拆除重建。放水洞启闭设施及启闭机房需拆除，把原启闭螺杆钢筒埋于干砌石以下，放水洞不动，拆除坝前进口浆砌石挡墙，进口设直径300手动对夹中线软密封蝶阀控制，新建启闭机房，重建坝后出口消力池。

(3)管理设施与其他工程:设置钢管水尺4套，警示牌2套，沉降位移观测点6个，新建管理房35.84m2。

5 工程施工质量管理应遵循的原则

水库除险加固工程和其他基建工程一样，是关系到人民生命财产安全的百年大计工程。但与一般基建工程建设不同的是，病险水库除险加固施工是一项工程量大、技术难度高的工作，涉及的建设内容复杂，工程施工期间非常容易出现各种影响工程质量的问题，为了保证工程的质量与安全，必须树立全面质量管理意识，始终贯彻“质量第一”的宗旨，努力提高质量意识，建立一套全方位、全过程、全员参与的品质管理模式，在处理事情过程中，尊重客观事实，尊重科学，正直、公正，不持偏见，实事求是，贯彻科学、公正、守法的职业规范，使施工的全过程都处于受控状态，以保证与提高施工质量。

同时，要严格按照经批准的设计文件、设计图纸及相关施工技术规程、规范、规定的要求进行施工，特别是对国家规定的工程建设强制性条文，要严格执行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

施工中，建设单位是组织工程建设的核心，要始终掌握建设的主动权，并与建设单位、监理单位、设计单位、质监单位、运行单位密切配合，在实行专业监理的同时，技术人员实行全过程现场跟踪检查，对施工的全过程进行监督、指导、抽检，确保工程按计划实施。在工程建设过程中，根据水利工程建设的特点，在工程建设的各个阶段提出相应的控制性进度和应达到的工程形象面貌，然后据此安排施工计划、配置资源、组织实施。为确保目标的实现，建设单位在加强全过程管理的同时，辅以相应的奖罚措施，并进行广泛的动员，统一思想认识，为工程按期建设提供了有力的保证。

6 除险加固工程质量管理

6.1 工程质量管理体系和质量监督

(1)工程质量管理体系建设。为确保工程建设质量，参建各方始终坚持“百年大计、质量第一”的方针，形成了项目法人负总责，施工、设计单位保证、监理单位控制的质量管理体系。

(2)质量监督。小型病险水库除险加固工程质量监督项目站代表政府履行质量与安全监管职能，对各参建单位的质量、安全行为进行全过程监督检查，及时提出有关要求。质监站多次组织有关专家对工程进行了巡查，提出了许多宝贵意见，有力地促进了工程建设。

6.2 质量控制与检测

(1)项目法人质量管理。项目法人作为小型病险水库工程建设的责任主体,对工程质量负总责。在工程开工后，建设单位组织参建单位认真学习国务院颁布的水利工程质量管理规定》《水利水电建设工程验收规程》等有关工程建设的法律、法规，摆正了质量、进度和投资三者之间的关系，坚持把质量管理放在各项工作的首位，狠抓各项制度和措施的落实，坚持“高标准、严要求”。为确保工程质量，争创优质工程，结合工程建设实际，建设单位成立了质检科，负责质量管理日常工作，并制定了工程质量管理办法，将质量管理责任具体落实到人。在工程质量管理上，做到事前控制、过程检查，及时办理质量监督手续并将施工质量评定项目划分上报质监站，自觉接受质监站对工程的质量监督和检查。施工中，技术人员对重要工序和关键部位及时进行巡视和检查，参与重要隐蔽工程验收。为检验工程实体质量，委托某工程质量检测有限公司进行质量检测，检测结果总体良好。

(2)监理单位质量控制。监理部设总监理工程师、监理工程师，各负其责。监理部制定了《监理规划》，并结合不同的工程项目分别制定《监理实

施细则》。监理工程师对工程施工进行全过程跟踪和旁站、平行检测和检查。施工单位必须在“三检”合格的基础上，经监理工程师检查认证合格，方可进行下一道工序。

(3)设计、施工单位质量保证。施工图纸设计是初步设计的细化和完善，是以初步设计为依据，不是初步设计的翻版，它是工程施工和工程验收的重要依据。一些中小型水库除险加固工程施工图设计相当粗糙，与工程实际不符，施工单位按照施工图无法进行施工，不得不待设计单位重新蝙制施工图，致使工期延误和工程成本增加。因此，设计单位应及时提供满足要求的施工图，及时进行技术交底，配备设计代表进驻工地现场，解决施工中遇到的设计问题，保证设计质量和效率；施工过程中，及时做好设计变更，参加隐蔽工程验收。

施工项目部积极推行全面质量管理，严格执行“三检制”，各个单元工程或每道工序完成后，先由班组自检，自检合格后，报项目部的质量管理部门复检，复检合格后报终检，终检合格后报请监理部核检，由监理工程师检验合格签字后，方进行下道工序施工。

7 工程效益

水库除险加固工程实施后，提高防洪标准和供水保证率，改善灌溉、养殖条件，进而增加农民收入，带动当地经济发展，具有较好的社会、经济效益。

(1)防洪效益。除险加固工程实施后，解决了水库的安全问题，提高了水库的防洪标准，防止、减轻洪水灾害，保护下游1600人的生命财产安全。

(2)灌溉效益。水库渗漏损失量减少，可供水量增加，使得灌溉用水和其他用水量增加。农业供水量增加，提高了灌溉用水保证率，改善农田灌溉条件，提高农作物产量，增加农民收入。

3)养殖效益。水库蓄水量增加，蓄水深度、面积有所增大，使得水产养殖种类和面积增加。

8 结束语

总之，水利工程质量是项目建设的根本,不仅关系到工程的适用性,而且关系到人民群众的生命财产安全,并直接影响到国民经济可持续健康快速发展。存在较多危险和质量因素水库进行除险加固是一项大型、复杂性较高的工程，工程施工期间非常容易出现各种影响工程质量的问题，所以，为了最大限度地保障除险加固工程的施工质量，所有参与工程建设的单位必须要尽全力抓好质量管理。实践证明，在本病险水库除险加固中，通过确定合理的除险加固建设内容及措施，严格按照建设和管理程序，质量控制到位，保障了除险加固工程的顺利开展，确保了工程建设进度，水库除险加固效果明显，病害状况基本消除，水库安全运行有了保障，同时提高了水库的防洪标准，其施工管理经验可以作为类似工程的参考。

参考文献

[1]龙兵.浅谈小型病险水库的重要性及除险加固措施[J].企业科技与发展,2015(1):75-76

[2]芮贵明.浅谈小型病险水库除险加固工程质量控制及措施[J].城乡建设,2012(16)

[3]中国水利工程协会.水利工程建设质量控制[M].北京:中国水利水电出版社,2008

论文作者:黎仕良

论文发表刊物:《基层建设》2016年31期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/768b81fcfde32758141f69c8.html