# 试析对高层建筑施工中预留洞口的安全围护论文_尚志亮

身份证号码：13220119900529XXXX

摘要：高层建筑物在施工的过程中，剪力墙结构中存在较多的预留洞口，而且预留洞口的大小存在一定的差异性，从一定程度上会导致施工质量控制难度系数增高。针对高层建筑施工中预留洞口的安全维护展开了探讨和研究，通过实际工程案例，对预留洞口的相关技术处理提出了可行性的对策。

关键词：高层建筑；施工；预留洞口；安全维护

引言

城镇化的进程不断的加快，经济发展迫使高层建筑日益增多，剪力墙结构在高层建筑中的应用程度不断增高。由于在施工过程中需在剪力墙结构中预留水、电以及消防等设备安装。一旦所预留洞口的位置以及尺寸与实际的发生偏差问题，从一定程度上对工程的整体质量埋下安全隐患。为了能够从根本上对各类预留洞口进行安全防护，就必须要不断地在实际的施工过程中，经过实践研究和总结，综合具体工程的各项条件，从而提出高层建筑施工过程中预留洞口的安全围护方法，从而保证整个工程的质量。

1工程概况

某高层建筑施工工程为剪力墙结构，其中地下1层，地上由A、B二栋塔楼所组成，A和B栋均为28层。由于此工程属于高层建筑，建筑体积比较大，工序繁多，住户多，因此相对应的预留洞口也比较的多。每层剪力墙以及顶板上都存在预留洞口，而且位置和大小都存在一定的差异性[1]。一旦施工人员对预留洞口的各项规格把握和控制不够准确，在施工安装的过程中并没有尽最大可能的进行安全维护，安装时必须要进行砸墙钻洞,增大施工工程量和安全围护措施。高层建筑施工过程中预留洞口不能进行及时的安全维护，从工程的整体效益上不能达到预期的施工进度，加大施工成本，情况严重的还会导致高层建筑的主体结构遭到破坏，为建筑的使用埋下安全质量隐患。因此，在高层建筑施工的过程中，相关的工作人员一定要重视对预留洞口的安全维护。

2电梯井道隔断以及防护门的相关处理技术

2.1电梯井道隔断处理技术

一般情况下，电梯井道的隔断处理都是水平设置的方法，而水平设置需根据实际的工程概况进行局部的改进，从而使隔断处理放方法能够满足实际的工程需求。在高层建筑施工过程中，每3~5层都需要设置一道斜向隔断，设置的最终目的是便于电梯井道内建筑垃圾的清理。高层建筑施工负责人需注意斜向隔断一般需按照20°~30°为搭设标准，其中井道内以及延生到井道外的隔断都需要在钢管上铺设相应的模板，并且在电梯井道隔断外800mm范围以外还需要设置900mm的高围挡[2]。相关的施工人员需注意一定要应用钢管和模板进行制作，必须要保证高围挡的设置满足施工的工程要求。由于在电梯井道进行施工的过程中会存在较多的建筑垃圾，为了保证电梯运行的安全性，在电梯井道内常规水平隔断上累积的建筑垃圾必须要由工作人员进行及时的清理，从一定程度上来说不仅增加了施工人员的劳动强度，而且还给高层建筑施工带来了安全隐患。在高层建筑施工的过程中应用斜向隔断之后，根据工程实际试验结果分析，大部分的建筑垃圾能够通过隔断而滑落到电梯井道之外，不仅有效缩减了电梯井道施工人员的劳动作业时间，而且还防止了电梯井道内清理垃圾的安全事故风险[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电梯井防护门安全围护处理技术

在高层建筑进行剪力墙结构施工过程中，一般情况下，电梯井门口的围护都是应用钢筋焊接的临时门，其安全稳定系数比较的低，从根本上达不到标准的电梯井防护门的相关技术要求。此临时门一边固定在轴承上，一边还用插销进行固定，单边固定且左右开启的模式。由于在施工过程中，电梯井防护门开启之后，相关的施工操作人员就会完全暴露在没有任何围护的洞口周围，没有任何能够保护电梯施工人员的安全措施，从一定程度上来说高层建筑电梯井防护门施工操作过程安全风险系数比较高。如果在施工的过程中，电梯井的防护门并没有按照相关要求进行及时关闭，情况严重的极易发生施工操作人员高处坠落事故，给整个高层建筑都带来不可估量的损失。由于工程规模和建筑工程的差异性对电梯施工的技术要求都不一样。因此，相关的建筑技术人员在选择电梯井防护门安全围护的处理技术时，需根据实际的工程概况进行适当的改进和变革。根据实际工程的试验结果，一般情况下，将电梯井防护门的左右开启改为上下开启，从整体效果上来看能够有效地降低高层建筑施工的安全隐患[4]。电梯井防护门在开启之后，相关的施工操作人员可将防护门的轴承钢筋当做施工的扶手，而且还能够将其作为安全带的挂靠点。如果在施工中即使发生防护门未及时关闭的现象，此时防护门敞开的高度也小于人的高度，人在施工的过程中与电梯井防护门会产生一定的碰撞，从一定程度上来说能够对施工人员产生一定的警示作用，从而尽最大可能地降低高层建筑预留洞口所带来的安全事故风险，保证了整个工程施工的社会和经济效益。由于高层建筑的功能以及设施要求越来越多，从而导致楼层施工中会存在较多的预留洞口，但是这些预留洞口会由于作用的差异性位置和规格都不一样，从一定程度上会给施工留下一定的安全质量隐患。一般情况下，楼层预留洞口应用最多的处理方法是钢管加脚手片或者废模板制作盖板覆盖的方式，或者将钢管设置在预留洞口的四周搭设出一个围挡从而来保护整个施工的安全。在高层建筑楼层结构进行立模以及钢筋捆绑的过程中，一般情况下，预留洞口的位置需根据是否有板进行实际的施工，相关的施工人员需注意，在板筋绑扎完成之后需应用钢筋剪将预留洞口位置的钢筋进行剪断，然后还需将原先已经预制好的木盒子固定在预留洞口的位置，最后再根据实际的工程施工进度对模板进行浇筑混凝土。由于高层建筑较之于一般的工程建筑施工具有一定的差异性，因此在建筑楼层预留洞口的处理技术也需进行相应的变革和创新。在实际的工程施工过程中，为了能够尽最大可能地降低建筑楼层预留洞口施工处理中的不便，减少不必要的施工质量安全隐患，可对高层建筑每3层的预留洞口进行一次封闭[5]。而且针对未封闭的楼层，预留洞口上部钢筋需进行全部的贯通，而且下部的钢筋需根据相应的标准规格进行剪断，其主要的区别在于楼层结构不进行混凝土的浇筑，不仅降低了工程实际使用成本，而且还保证了整个工程的质量。

3结束语

综上所述，对高层建筑施工中预留洞口的安全围护展开探讨具有极高的研究价值，从一定程度上来说不仅有效地降低了施工过程中预留洞口的安全隐患，而且还保证了整个工程的施工质量，同时最大可能地实现了建筑企业施工的预期经济效益目标。由于在实际的施工过程中无法对预留洞口的各项标准进行严格控制，从而导致与实际的施工需求发生偏差，最终给整个工程埋下质量隐患。为了能够从根本上对预留洞口进行安全围护，就必须要具体问题具体分析，对施工过程中预留洞口的重点项目进行提前控制，从而使高层建筑的使用功能和效益都能够得到最大程度的实现。

参考文献

[1]施炯,贾华琴,宣海力，等.高层建筑施工中预留洞口的安全围护[J].施工技术,2011,36(11):109-110.

[2]耿瑞峰.对高层建筑施工中预留洞口的安全围护[J].中国新技术新产品,2011,23(11):199.

[3]杨新民.高层建筑预留洞口的施工质量控制[J].工程质量（A）版,2010,28(12):60-61,65.

论文作者:尚志亮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/769e2249b66c43b730a5bb3a.html