# 生物技术在有机废气处理中的应用论文_李燕1,杨德伟2,达世雄3

1.2.云南蓝恒环保科技有限公司 云南省 昆明市 650000

3.云南湖柏环保科技有限公司 云南省 昆明市 650000

摘要：生物技术在各领域的应用和价值体现是不容忽视的，虽然生物技术已经被广泛应用于各个方面，但仍然需要我们不断的研究和创新。结合生物反应机理，根据实际情况去进行相应的规划设计、研究，进一步提高生物技术的性能和使用寿命，尽可能提高有机废气处理水平，降低成本消耗。在具体的工作中，有关人员应该重视运行参数控制，做好设备维护，为我国有机废气处理提供可靠的技术支持与基础保障。

关键词：生物技术；有机废气处理；应用分析

引言

目前，我国科学技术水平不断提高，节能环保技术的发展为自然环境领域带来了诸多机遇与挑战，生物技术在各领域的应用逐渐显露出很多优势，从目前的发展来看，生物技术在投资与运行上费用较低，处理效率高，不会产生二次污染现象，将其应用于有机废气处理方面，具有很好的安全性、高效性。基于此，文章对生物技术在有机废气处理中的应用展开探讨。

1治理有机废气的必要性

现如今，我国的工业不断发展，工业生产中的有机废气排放量也越来越多，这种废气会对生态环境和人体的健康构成较大的负面影响，而及时回收有机废气，对其进行科学的治理与应用，能够更好地推动企业的健康稳定发展，显著降低工业生产对生态环境的破坏作用。废气治理主要是利用不同的技术方式减少有机溶剂的使用量以及石油的消耗量，也可采取废气回收和处理的方式对废气排放量予以科学控制。加之废气的污染源较多，为了有效降低石油的消耗量，应最大限度减少有机溶剂的使用量，这样也可起到减少有机废气排放的作用。而在这一过程中应充分应用回收和净化等多种治理举措，不断加大净化与回收的力度，从而在保证工业生产正常进行的同时，也能减少由于工业生产活动所产生的环境污染问题，提高工业生产的经济效益及生态效益。

2生物处理有机废气处理的特点

有机废气中存在着多种有害物质，生物处理技术在其中的应用主要是依靠微生物对废气中各种物质的适应能力与消化作用。在具体的实践过程中根据不同废气组成采用有效的微生物菌群实施筛选、培育具有重要意义。在特殊环境下，微生物可以通过自身的新陈代谢消耗有机废气中各种物质，从而实现分解、净化，达到无污染物与细胞基础物质的转换。面对新时期的工业发展，传统的生物处理方法已经不能满足实际工作需求，传统的生物处理技术只能适用于简单的有机废气中，对于结构复杂的有机废气 处理起来存在很大的困难。因此，我们必须重视技术创新和应用实践，能够结合实际情况在传统生物处理技术的基础上引入新的技术，扩宽生物处理技术的应用范围，提高工作效率、降低成本费用，这使得新型生物技术在有机废气处理中得到快速发展。

3生物技术在有机废气处理中的应用

3.1生物洗涤器的应用

洗涤器分别由吸收室以及再生池两个部分构成，从而形成了具有活性的悬浮处理系统。当废气通过吸收室时，生物悬浮液会从吸收室上部喷淋出来，使悬浮液与VOCs废气充分的接触。充分吸收完有机废气的悬浮液会落入到吸收室的下部，并随着导出设备进入到再生池，利用空气进行再生。而新鲜的物料也会被反吸回吸收室的喷淋位置，进而构成喷淋——作用——收集——反吸——喷淋的循环回路。VOCs废气通过微生物净化处理之后，会从生物洗涤器的顶部排出。生物悬浮液都是由活性较强的污泥构成的，因此其在再生过程中需要的时间较长。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当然微生物悬浮液需要再生的时候会依据其本身的性质来决定去向，是与吸收在一起的反应器相结合，还是选择不同的反应器。当然吸收器中将液体与气体之间进行接触的方式不仅仅有喷淋法同时还可以选择鼓泡的方式，利用不同的控制方式进行选择。如果气相的阻力过大，可选择使用喷淋法，如果液相的阻力较大则选择鼓泡法。

3.2膜生物技术

膜生物技术是生物技术的一种，膜生物反应器主要依托于传统生物技术中处理废气技术与膜生物技术的相互融合，这种方法具有很高的环保效益。生物淡化处理技术主要由膜材料组成，通过面积的不断扩大起到有机废气淡化效果，进一步提高有机废气去除率。从当前来看，我国膜生物反应器的发展还不够成熟，在具体的应用中膜生物材料生产、投入成本较高，这一技术受到很大的限制，还需要加强这方面的研究和试验、创新。除此之外，膜生物反应器应用中阻力大、流量低、水溶性差、去除效率低，在有机废气处理中的应用效果还有待进一步提高。

3.3生物滴滤塔

其主要的结构为填充塔，塔内设置了多层填料，每层的填料表面都是由生物膜以及微生物共同构成的。在这个处理过程中，VOCs 废气会从塔底进入，而悬浮液则会从塔顶进入，并充分喷洒到生物膜上，从而达成 VOCs 废气的净化目标。同时悬浮液回落至塔底，进入到再一循环的过程，完成净化的气体则会从塔顶排出。

3.4生物过滤床

生物过滤床其中具有吸附性的滤料， 这是一种净化装置，在过临床中要将缓冲剂等营养因素掺入，在生物滤床当中如果产生具有一定湿度的废气，通过生物活性填料层的时候，针对其中的微生物，可以将废气中的有机物进行捕获，在其自身生长的时候使其可以成为碳源。废气通过生物过滤床之后，可以得到有效的净化，在滤料层当中存在的微生物，在实际生化降解的过程中，会得到不断的生长繁殖，这样一来，就会持续进行生物滤池的相关操作。当滤料使用过一年之后，大多都是呈酸性的，需要得到定期的维护和保养。和处理污水的生物过滤床进行比较，具有很大的不同，在处理废气的过程中，在生物过滤床当中，在微生物膜的表面或者内层当中会存在滞留的水，整个滤料床没有得到贯穿，可以将含水生物膜看作是一个具体的单相。在生物过滤床当中，净化废气，这是传质和生化反应的串联，针对其传质方向，主要是由气态污染物向固、液混合相中进行有效的传输，和生化反应速度进行比较，传质速度是比较快的，整个过程的控制步骤就是生化反应。

结束语

在过去的二十年间，我国经济发展的速度之迅猛令整个世界都为之侧目，整个国民的物质生活水平得到巨大的提升，国家的综合实力也提高到了空前的高度。在肯定经济建设巨大成就的同时，也要冷静的看到过于粗放的经济发展模式对于自然环境带来巨大的破坏，环境治理问题已经成为了当前人民热切期盼、国家亟待解决的一个重要问题。有机废气是众多环境污染源中对于环境破坏性最强的一种，我国对于有机废气的处理技术研究起步比较早，目前已经有吸收法、催化剂法以及活性炭法等一些比较成熟的技术方案在应用，随着当前科学技术的发展近些年来又陆续出现了光催化法、膜分离法以及等离子体法等一些新兴的处理技术，这些新兴的处理技术当前基本都正处于推广应用的阶段，所以展望有机废气处理的前景，还是非常令人欣喜的。

参考文献

[1]孙祝秋.强化生物滴滤技术处理间二氯苯废气工艺研究[D].江苏大学,2017.

[2]涂燕红,郝双龙,齐水冰,李惠萌.生物法处理有机废气的研究进展[J].广州化工,2016,44(23):30-32.

[3]李辉.关于生物处理技术控制VOCs的研究进展[J].环境与可持续发展,2016,41(06):94-95.

[4]杜长明,李子明,黄娅妮,李萌,李瑞琪,黄淇.等离子体与生物过滤联合净化有机废气新技术[A].中国环境科学学会.2016中国环境科学学会学术年会论文集（第四卷）[C].中国环境科学学会:中国环境科学学会,2016:9.

[5]翟海涛,赵晓琳.生物技术在有机废气处理中的运用实践探微[J].资源节约与环保,2016(08):43.

[6]门慧苹,王爽,李欣,魏安琪.生物法净化挥发性有机气体的技术研究[J].黑龙江科技信息,2016(16):44.

论文作者:李燕1,杨德伟2,达世雄3

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76a4e973a692e677e8afd313.html