# 分析固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性论文_计鸿泽

计鸿泽

吉林省第一地质调查所 130000

摘要：在固体矿产地质勘查中，应当根据勘查工作程度、采样目的、矿化地质体的矿化类型、岩矿石结构构造和物质组分分布的均匀性等因素，科学地选择基本分析样品的采集方法，合理地选取刻槽样断面规格，正确布设样品位置，并控制好样品的原始重量和加工质量，保证基本分析样品具有足够的代表性，获取可靠的分析测试数据，准确圈定矿体，估算矿产资源。本文主要对固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性选取进行了分析探讨。

关键词：矿产勘查；刻槽样；代表性

一、样品必须具有足够的代表性

在矿产地质勘查工作中，采集矿化地质体样品进行分析测试，获取样品测试结果，用以评价矿产资源的质量和数量，是固体矿产地质勘查最基本的技术方法和工作手段。样品的采集质量直接关系到矿化地质体质和量的评价结论。

通过样品所查明的有关地质体的组构情况，与取样对象实际组构之间的相似程度，称为样品的代表性。样品的代表性是样品采集质量的核心。样品的代表性越好，其与地质体之间的相似性越大，越能反映取样对象的实际特征，取样工作质量就越好，勘查成果的可靠性保证程度就越高；反之，勘查成果的可靠程度则低。因此，样品要最大限度地代表矿化地质体实际的物质组构，避免人为地造成有用组分的富化或贫化。

由于任何矿化地质体的组构都不是均质体，所采取的样品的代表性总是有限的和相对的，样品与地质体之间只有相似性，而没有完全等同性。样品的代表性一方面决定于地质体物质组分的均匀程度，特别是有用组分的分布均匀程度，同时还决定于样品的数量和分布情况以及采样方法、样品规格的选择。矿产地质勘查工作应当致力于解决好采样方法、样品规格和样品的合理布置等问题，这是编写项目技术设计、确定工作方案和野外实施过程中都必须认真研究和科学选择的内容。

目前矿产地质勘查实践中，一些项目对样品的代表性问题重视和研究不够: 应该采集刻槽样作基本分析的却只采集了拣块样；对刻槽样品的规格缺乏科学的论证和合理选择，盲目地追求省时省力省成本，有的矿调项目对金属矿产甚至是贵金属矿产都一概采用10cm×3cm甚至更小的样槽断面规格采集基本分析样品；对刻槽样品的重量控制不严，有些样品的原始重量不足理论重量值的50%。凡此种种现象，必将影响样品的代表性，影响矿产地质勘查的工作质量和成果质量，应当引起高度重视。

二、基本分析样品的采集方法及适用性

在固体矿产地质勘查中，需要从勘查对象地质体中采取一定数量的样品，通过对样品的分析测试，研究和解决地质、矿产和工程技术问题。用于分析和测试岩矿石中主要有用组分含量的样品，称为基本分析样品。它是固体矿产地质勘查工作中数量最多的一类样品，其分析测试结果是圈定矿体、估算资源/储量、评价矿床的基本依据。

对天然露头和槽探、井探、坑探工程揭露的地质体采集基本分析样品的方法有拣块法、方格法、刻线法、刻槽法、剥层法和全巷法等。不同的方法有不同的适用对象和地质体特征，必须高度重视和科学合理地选取采样方法。

拣块法是对蚀变矿化地质体的天然露头，采用敲打的方式获取岩矿石碎块和粉屑样品。要求沿垂直于矿化地质体走向的方向，连续敲取岩矿石碎块和粉末，尽可能形成一个简易样槽，使其具有较好的代表性。该方法简便易行，速度快成本低，有较好的指向意义，普遍适用于区域地质调查、物化探异常查证、矿调工作的地质测量和矿产概略检查，以及综合研究项目，主要目的是用于寻找矿化线索和勘查目标。

方格法采样是按一定间距的网格点凿取岩矿石样品的方法，只适用于矿化比较均匀、矿体厚度较大的矿体，实践中使用得不多。刻线法也称简易刻槽法，一般是沿矿体的厚度或矿化变化最大的方向，刻取3-6条相互平行的采样线沟，收集凿下的全部岩矿石碎块和粉屑作为样品。线沟断面规格1-2 cm×1cm，线沟距离5-10cm。只适用于矿化比较均匀的矿化地质体，如水泥灰岩等非金属矿产的预查和普查。

刻槽法是用得最多的采样方法，一般是沿岩矿体的厚度方向或组分变化最大的方向，按一定的规格刻凿一条长槽来采集样品。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此方法适用于大多数矿种和矿化类型，在固体矿产地质勘查的各个阶段和矿山生产中都应用很广。

剥层法是沿矿化地质体的出露部分连续或间隔地均匀凿下一薄层岩矿石作为样品的采样方法。适用于组构极不均匀，有用矿物颗粒粗大( 如伟晶岩脉) 的地质体；或其他采样方法不能得到足够重量样品的薄脉状、薄板状矿化体；或者用来检验其他采样方法的可靠程度。

全巷法是将掘进巷道一定长度内挖掘出来的岩矿石全部收集作为样品的取样法。通常只在以下三种情况使用：一是采集选矿试验大样；二是用别的方法不能得到为确定矿产质量或矿石品位所需样品量的矿床，如云母、石棉、水晶、光学原料、金刚石和部分金、铂等矿床；三是检验其他采样方法的可靠程度。

采样方法的选择依据，主要是地质体组分的均匀性、采样目的、样品的采集加工成本和勘查工作程度等方面的因素。通常在勘查程度较低时，为了寻找矿化地质体，用简单快捷的拣块法采取基本分析样品；从矿调项目的矿产重点检查阶段开始，一旦有了比较明确的勘查对象地质体后，应当采用其他采样方法取样。我国现行的固体矿产地质勘查行业标准对金属非金属矿产的基本分析样品采取要求中，都明确要求天然露头和槽探、井探、坑探工程中通常采用刻槽法取样。

无论采用哪种方法，采样作业前都必须先清理作业面，去除风化层或覆盖物，以使采集地点的岩矿石能代表原生地质体的组构特征。

三、地质勘查工作程度对样槽规格的要求

除考虑岩矿石组构和有用组分的均匀程度等因素，还应考虑矿产地质勘查工作程度的差别对样槽规格的要求。虽然在地质勘查规范中没有这方面的明确规定，但在理论上有依据，在实践中有必要，是不应当忽视的技术要求。

在矿产地质勘查的不同阶段，对可能的矿化类型、矿床类型、岩矿石的物质组分和有用矿物结构等方面的了解和研究程度是有所不同的。在矿调、预查、普查等工作阶段，对岩矿石有用组分的组构和分布特征等方面尚无系统的资料和研究，甚至有哪些有用组分都尚未掌握，所以在这些阶段的工作中，还难于做出准确的样槽规格选择。只有当进入到详查、勘探阶段以后，对矿体的物质组分和有用矿物的结构构造等有了较多的了解和研究，才能较好地选择刻槽样断面的合理规格。

为了不遗漏矿化地质体，在以寻找矿化地质体为目标的矿调、预查、普查等工作阶段，由于缺乏选取小规格样槽的必要的和充分的依据，应当选取较大规格的断面采集刻槽样。最好选择各矿种勘查规范要求的最大断面规格，大多数矿种应当取10cm×5cm 断面。样槽断面过小，会降低样品的代表性，在工作程度不高的勘查阶段，一般不宜选择小规格断面进行刻槽取样。目前，在一些主攻金属矿产的矿调项目设计书中，在未作技术论证的情况下，直接选择10cm×3cm、8cm×3cm，甚至5cm×3cm 的样槽断面。这样的样槽规格不合理，缺乏选取依据，不能保证样品有足够的代表性，有可能漏掉矿化地质体,影响找矿效果，也有造成地质勘查资金巨大浪费的潜在危险。

既便是进入详查、勘探工作阶段，对矿石的物质组分和分布规律有了较为系统的了解和研究，要选取较小规格的样槽断面，也应当在充分实验对比研究的基础上，选取刻槽样规格或其他有效的采样方法。

四、结束语

综上所述，要更好的对矿石的物质成分进行分析，提高勘查工作效率，就需要根据实际情况合理选择刻槽样，同时对勘查工作方案进行严格的分析，这样才能更好的指导实际工作，使地质勘查和岩石分析达到理想效果。

参考文献

[1]骆学全，周宗尧，张雪辉，孙建东，张春茂，谭桂丽.固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性[J].资源调查与环境，2013，01：53-57.

[2]王伟.我国矿产勘查企业“走出去”战略研究[D].中国地质大学，2013.

[3]田蕙.中央地质勘查基金合作项目权益比例确定方法改进研究[D].中国地质大学（北京），2013.

[4]于文松，张姗，廖昌溪，陈果，姜维明.固体矿产地质考察的任务与工作方法[J].黄金科学技术，2013，06：58-62.

论文作者:计鸿泽

论文发表刊物:《防护工程》2018年第12期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76b2ae7fdcea39054ed724ed.html