# 建筑钢结构施工的质量控制要点论文_季华龙

浙江绍兴

摘要：建筑行业要随着时代而进步，不断地对其已有技术进行改进和创新，并且严格要求施工质量。使建筑质量得到明显提高，同时满足各行业的使用需求。在目前整个建筑行业中钢结构施工是其中的一个非常重要的组成部分。一个建筑的基本结构是由钢结构来组成的。因此，钢结构的施工质量好坏直接决定的此建筑的质量好坏，提高钢结构施工水平以及控制其质量对于建筑行业的进步有很大帮助。但是就目前情况来看，在我国建筑行业发展的过程中，钢结构施工过程中所占据的时间比较少。且建筑行业对钢结构的研究以及不够深入，对钢结构施工过程中的质量要点不够明确，导致了我国建筑行业在进行钢结构施工的过程中，施工的质量难以提高，施工的水平受到限制。本文分析了钢结构在建筑施工中的优势并且分析了建筑钢结构施工的质量控制要点。

关键词：建筑行业；施工质量；稳定性

1引言

钢结构在建筑领域则为建筑事业的发展提供了非常有效的技术保障。在建筑中使用钢结构不仅强度高、灵活性高、噪音较小而且还有循环利用性。但是钢结构的施工过程却存在一些问题，使得建筑行业的发展受到阻碍。因此要分析钢结构在施工过程中各个质量控制要点。提高施工水平、施工工艺以及钢结构的施工质量，使其可以为建筑行业的发展提供帮助。

2建筑中应用钢结构的优势

随着社会和经济的不断发展，人们的生活水平提高对建筑的要求也随之提高。人们不但关心身处建筑中是否感到舒适，同时还关注建筑的性能、安全程度以及建筑外形是否美观等等，而钢结构可以满足人们的以上需求，首先钢结构的稳定性十分的好。在地震来临时钢结构不容易倒塌，可以很好地保护建筑，以免其受到地震的损害。然后钢结构在进行运输的过程中，所产生的经济成本比较小。在使用钢结构之前，可以在相关的工厂内对其进行生产和加工，保证其质量进一步提高。此外钢结构的使用寿命长，在使用过程中不需要对其进行特别多的维护，减少了建筑在施工使用过程中的成本。而且钢结构应用于建筑中可以更好地为建筑打造出比较美观的建筑形态。

3建筑结构施工技术

3.1采用科学的鋼结构施工方案

在目前的高层建筑施工过程中，由于钢结构具有稳定性以及抗震效果十分好，所以经常被采用。但是在采用钢结构对建筑进行施工前，首先要综合的分析各方面因素，根据建筑的层数、高度、地质环境、周围环境等等因素来确定钢结构的方案。要使所采用的钢结构方案与建筑相匹配，可以让钢结构为建筑带来好处。并不是所有的建筑在施工过程中都是适合采用钢结构。如在住宅建筑中钢结构则不太适用。

3.2考虑建筑的稳定性

在采用钢结构的建筑中，钢结构往往是此建筑最重要的组成部分，因此钢结构是否稳定决定了此建筑是否稳定。所以在对钢结构进行设计的过程中要充分的考虑稳定性以及其支撑性能，避免钢建筑出现不稳定的情况。在设计的过程中，要从各个细节进行入手。然后再整体考虑确保建筑的设计以及钢结构的布局准确无误。建筑人员对钢结构的框架要进行非常详细的设计和计算。对各处的稳定性都要保证符合要求。在对钢结构进行设计的过程中要充分的认识钢结构的稳定性以及其设计理念。将各处可能发生隐患和问题的部位及时的排查和清除掉。对钢结构中每一个连接点、每一个支撑处都要进行详细的测算，以保证其稳定性。

3.3建筑屋顶的钢结构

当前的建筑屋顶一般都会采用钢网架结构。采用此种结构可以使整个建筑物的稳定性得到提高，且质量也有提升。在整个建筑的钢结构中，屋顶的钢结构是其中一个比较关键的部分。在安装过程中由于屋顶钢结构的体积和面积都十分的大。而且屋顶的高度一般都比较高，导致了在安装过程中存在很多的问题。屋顶钢结构若在安装过程中出现问题，会使整个建筑物的寿命大大减少，稳定性极大的降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4屋顶钢结构施工质量控制要点分析

4.1屋顶钢结构的制作

在制作屋顶钢结构及钢网架的过程中，工作人员和设计人员要充分的考虑到建筑物的整体形态以及需求。然后来进行详细的设计，在每一个细节方面都要下功夫。屋顶钢结构对于稳定性的要求更高，在设计过程中要采用螺栓球钢网架结构。以此来保证屋顶钢结构的稳定性，同时还可以防止其老化。进而减少了在建筑施工过程中的维修和维护成本。在建筑施工过程中要对屋顶钢结构的设计投入较大的精力，以此来保证整个屋顶钢网架的质量。

4.2屋顶钢网架的油漆涂刷

在设计和制造完屋顶钢网架之后，要有具体的施工人员对其进行油漆涂刷。而油漆涂刷这个过程往往被忽略。虽然在油漆吐刷的过程中，相比于其他的设计和安装过程都比较简单，但是这个过程也至关重要。若在工作过程中不重视这一环节，施工质量不高，会导致整个屋顶钢网架在投入使用之后容易发生生锈等问题。因此，对于油漆涂刷的过程也要格外的关注。首先要采用合格的涂料。保证在使用过程中不因为油漆的质量而发生问题。然后在涂刷之前首先要将制作好的钢结构表面的铁锈清除，保证在涂刷过程中不受到阻碍，且在涂刷之后不容易发生掉漆。

4.3屋顶钢网架的安装

安装是整个屋顶钢结构施工过程中最重要的一部分。安装分为三个步骤，第一、将基础构件进行预埋处理。对其中涉及到的所有尺寸要严格的要求，且要有监督人员对整个过程进行监督。第二、搭建操作平台。有了方便的操作平台才可以保证在安装屋顶钢结构的过程中不受到由于高度问题的影响。不仅可以使安装的难度减小，而且还保证了钢网架不容易变形，且对所有的安装人员的生命也是极大的保障。第三、进行钢网架安装。每一个安装过程都要一环扣一环。连接处要格外注意，在进行安装过程中要保证有至少五名技术人员且要有监督人员。以此来确保安装过程顺利，且工作人员生命安全不受到威胁。

5控制钢结构设计施工和质量的策略

5.1完善监督体系

钢结构的安装过程是比较危险的，且安装过程对于施工的技术要求比较高，因此对于整个安装过程都要进行监督。保证每一个环节都达到预期的目标且参与安装的工作人员不受到生命危险。

5.2提高钢结构采用的材料质量

钢结构材料质量的好坏直接影响到钢结构整体的稳定性，以及建筑质量的好坏。在这个过程中首先要对材料供应商进行把关。所采用的材料要符合要求。其次，在进行钢结构的施工过程中，不可以为了节省成本而采用质量低的材料或者在钢结构的某一部位采用数据不达标的材料。

5.3加强钢结构设计人员与施工人员的联系

施工人员在施工过程中可能会对设计的图纸的理解产生偏差，导致施工过程出现问题。因此，施工人员要与设计领人员紧密的联系，经常的沟通保证设计与施工达到同一目标。

6结束语

保证钢结构的质量，提高建筑的整体稳定性对于建筑行业来说具有重要意义。对于钢结构的设计、安装等过程都需要投入较多的精力。钢结构的材料要选用符合标准的材料，设计人员的专业素质也要符合需求，进而提高钢结构施工过程中的质量，为我国的建筑行业以及整个社会的经济发展出一份力。

参考文献

[1]陈鸿运，南水北调中线干线工程建设管理局天津分局天津.建筑钢结构施工质量控制要点分析[J].城市建设理论研究（电子版），2015.

[2]高文宗.钢结构施工管理要点及全过程质量控制研究[J].中小企业管理与科技，2016（36）：73～74.

论文作者:季华龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76f9cda28183cdd04f1d94bf.html