# 建筑施工中防水材料的应用肖志彦论文_肖志彦

摘要：建筑防水是建筑施工的重要内容，防水材料的选择与应用非常关键。随着建筑施工建设与发展，市面上防水材料的类型也越来越多。结合工程实际情况，以及施工要求、标准，科学选择防水材料，才能够保障建筑施工防水工程整体质量。本文结合建筑工程防水材料及其应用展开几点具体分析。

关键词：建筑施工；防水材料；应用

引言

防水工程作为建筑工程不可分割的一部分，其施工质量会直接影响建筑工程整体性能与质量。近些年，市场上涌现出很多防水材料以及新型技术，为建筑防水工程注入了更多活力。防水工程与人们的生产、生活之间有着密不可分的关系，人们对建筑工程性能与质量的要求也越来越高，因此，科学选择防水材料是非常必要的。

1建筑防水工程中的几种常用材料

1.1高分子合成材料

目前建筑施工中，使用最为广泛的即为高分子合成的防水材料，其主要成分是树脂与橡胶根据一定比例混合而制成的膜物质，再根据需求添加不定量的辅助材料所组成的。高分子合成材料是目前使用最为广泛的一类防水材料，效果较好。在常温的状态下，高分子合成材料呈现一类粘稠的液态物质，将其涂抹在不同的建筑基层表面的过程中，其中的溶剂以及水等会随时间所蒸发，并最终催生新的化学反应，使得建筑层的表面出现较为厚实的防水膜，达到防水的目的。使用高分子合成材料最大的优势在于，其施工操作相对较为简单，自重较轻的特性也使得其相较于其他的材料具备时间长、无额外负担的防水优势。需要注意的是，在使用该防水材料的过程中要求技术人员穿平底鞋作业，同时作业时要注重不接触到其他的建筑部位，以防出现污染其他建筑的情况出现。

1.2卷材防水材料

从目前我国的建筑施工实际情况来看，目前建筑中使用最多的防水材料，仍然是以“卷材防水材料”为主，尤其是在屋面工程作业时，卷材防水材料是不可或缺的首选，其温柔性较好、使用寿命长、耐受度强等特点，结合其低廉的成本广泛受到欢迎。需要注意的是，针对部分建筑地下部分的防水层施工的过程中，需要保证地下水位的下降，保证防水层必须位于垂直高度30公分及以上，在防水层完全稳固后再循环水位。除此以外，为了保证防水材料的使用时限较长，需要在粘贴防水层之前做好清洁工作，避免出现灰尘和杂质，使得防水层使用效果不佳。

值得一提的是，卷材防水材料的保存需要特别储存，必须独立加以保管，并远离火源做好防火措施，保证材料的安全性。结合过往的经验来看，卷材防水材料在施工过程中存在假冒伪劣、质量低下的山寨品，无法达到良好的防水效力，所以施工方需要选择正规的原材料供应商进货，并在使用前对其做好完善的检测工作。如果在铺贴中出现胀气、空鼓的现象，主要原因在于没有做好除尘、去灰的问题，或者施工人员在具体操作前没有做好空气排除等，使得防水层的粘贴不牢固。除此以外，卷材防水材料在建筑使用中如果出现渗透、滴水的现象，是伸缩缝没有完全断开而引发的，而造成这一负面想的原因在于，施工人员操作不规范，使得各个材料或平面之间的连接不够牢固。所以，在使用卷材防水材料的过程中必须要检查是否符合规范要求，同时最大程度上保证操作效果，避免负面现象。图1为卷材防水材料。

图1卷材防水材料

1.3刚性防水材料

绝大多数的情况下，刚性防水材料指的是防水混凝土，刚性防水材料除了结构层具备良好的防水效果，还能起到钢结构的维稳作用，能够保持建筑物的构建，例如墙体、房梁等结构，同时混凝土具备很强的密实性，在建造过程中添加一定的防水措施构造，例如常见的止水环等，即可快速达到防水的效果。但使用刚性防水材料需要具备如下两点条件，首先为对钢筋的检查以及验收作业，其次为做好包括施工缝、孔洞等防水设施的处理。刚性防水材料的限制较多，需要结合每一个工程的实际情况出发，有针对性地设计方案才能达到良好施工目的。

2建筑防水技术的应用对策

结合上述防水材料类型的性能和特点，以及建筑实际应用特点，选择合适的防水技术，才能够达到防水的目的，下面对具体应用对策进行分析：

2.1屋面隔离层的施工方法

尽管目前建筑施工中的防水材料非常多，但在进行实际施工的环节中必须要做好完善的处理工作，找寻不同防水材料、不同防水设施搭建方法之间的平衡，需要结合建筑物的实际使用需求出发，最大程度上找寻更为契合的隔离层施工措施，达到最佳的防水效果。在进行屋面隔离层施工的过程中，施工人员需要做好如下三点工作。首先，在进行建筑基层表面的处理喷洒，需要预先将处理机均匀地喷洒在房屋表面，在其完全干透且不沾手的情况下再进行后续的处理。其次，在作业的过程中要时刻注重对环境温度的把控，需要注重减少在零下5摄氏度环境下的施工作业，以免造成卷材使用寿命和防水性能的负面影响。最后，还需要在层面的最低处向上做好脊屋的施工作业，要做好对坡面坡度的测量工作，如果其倾斜的坡度高于10%，需要沿着屋脊方向做好铺贴的工作。

2.2屋面找平层的施工方法

屋面曾用建筑找坡与结构找坡相结合的施工方法，即先按3%的结构找坡，再在结构层上用1∶6水泥膨胀混凝土石找坡,而后在做出厚度为25mm，砂浆水泥比为2.5∶1的找平层，而后进行施工。值得注意的是，建筑在找坡时，应当先找准泛水坡度，水流方向，将找平层的最高带与泄水口之间用吊锤拉直、打巴、打点，并造成泄水口处厚度处于30mm以上。并在浇筑时，用尺方滚与滚筒进行赶压，保证其密实度。

2.3分格的设置与施工方法

在进行屋面的建筑施工防水材料的施工中，需要做好分格的处理，做到自上而下、从右到左的施工，才能保证材料铺设妥帖，避免出现施工质量不过关的情况。

结束语

建筑工程施工中防水材料的科学应用，能够有效提高建筑防水性能以及建筑整体性能。随着市面上防水材料种类的增加，科学选择防水材料也成为一个领域内值得研究的课题。了解建筑工程防水材料种类及其应用，能够为材料选择提供指导，也有利于保障建筑工程防水工程施工质量。本文从建筑工程防水材料类型入手进行分析，并针对屋面防水进行研究，希望能够为相关部门以及技术人员，质量管理人员提供一些建议和参考。

参考文献

[1]杨新民.建筑施工中防水防渗施工技术的应用探究[J].建材与装饰,2020(02):7-8.

[2]郭志鹏.工民建中运用的防水防渗施工技术探析[J].建材与装饰,2020(01):11-12.

[3]金亚霜.浅谈建筑施工中防水防渗施工技术[J].居舍,2019(35):64.

[4]李志国.关于建筑工程中屋面防水施工技术的研究[J].居舍,2019(35):71.

论文作者:肖志彦

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76fa885575640430ce44a757.html