# 浅谈当前形势下FTTH建设模式论文_焦振义

中移铁通德州分公司 山东德州 253000

摘要：近年来，各运营商都加大了宽带接入网的建设力度，特别是2012年以后的项目，都是以FTTH建设模式为主，加快了接入网络由铜缆网到光缆网的转变。县城以上区域基本上实现了全覆盖，建设重点向新建楼盘、农村乡镇及需改造区域转移。FTTH是指将光网络单元（ONU）安装在住家用户或企业用户处，是光接入系列中除FTTD（光纤到桌面）外最靠近用户的光接入网应用类型。本文参考相关资料，对当前形势下FTTH建设模式分覆盖区域类型进行简要分析，以期为进行FTTH工程设计的相关技术人员提供一定的参考。

关键词：光纤到户；科技；模式；转变

引言：随着住房城乡建设部与工业和信息化部《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（36号文）的下发，明确了从2013年4月1日起新建楼盘必须同步建设住宅区内通信管道和楼内通信暗管、暗线等通信设施，预先铺设入户光纤、预留设备间。那么在此形势下，如何较好的进行宽带网络建设。本文将按照建设区域属性，从新建区域、改造区域、乡镇区域和农村区域进行简要分析FTTH覆盖建设的一些思路。

1 新建区域

1.1 2013年4月1日以前开工的小区

此类小区的户线开发商一般不铺设，需要运营商来完成小区内的光缆、入户皮线和分纤箱等建设，建设思路如下：

1.1.1 小高层、高层住宅模式

场景特点：小高层楼层高在10～20层之间，高层楼层高在20层以上，用户密度较高。

建设要点：第一种方式，FTTH全覆盖、一级分光；第二种方式，FTTH全覆盖、二级分光。

（1）FTTH全覆盖、一级分光

结合用户的数量，分楼层设置光缆分纤箱，汇聚所覆盖的用户皮线光缆，上行光缆敷设至配线光交接点，芯数按照所覆盖的用户来确定。在配线光交接点内设置分光器，分光器分光比可采用1：64，初期可配置一台，后期根据用户情况在进行扩容，以提高OLT的PON口利用率。主干光缆可以根据覆盖区域内的用户需求来确定，同时考虑备用纤芯。

（2）FTTH全覆盖、两级分光

当用户需求较明确时，可以采用两级分光方式接入用户。

根据楼宇内用户数情况，合理配置楼层分光分纤箱（第二级），根据楼层分光分纤箱所覆盖的用户确定其至配线光交接点（第一级）的光缆容量，第一级分光器前期按需配置。主干光缆可以根据覆盖区域内的用户需求来确定，同时考虑备用纤芯。

若小区规模较大，可结合用户规模，将小区划分为若干个区域，在各区域内设置汇聚点，以节省配线光缆的投资。

1.1.2 多层住宅模式

场景特点：一般有多栋住宅楼宇，每栋建筑有2-3个楼洞，单层2-3户，单栋楼宇的用户较少；

建设要点：第一种方式，FTTH全覆盖、一级分光；第二种方式，FTTH全覆盖、二级分光。

（1）FTTH全覆盖、一级分光

在每个单元设置一个光缆分纤箱，位置应安装在入户暗管汇聚处，以方便汇聚用户皮线光缆，上行光缆敷设至配线光交接点，芯数按照所覆盖的用户来确定，一般为12芯。在配线光交接点内设置分光器，分光器分光比可采用1：64，初期可配置一台，后期根据用户情况在进行扩容，以提高OLT的PON口利用率。主干光缆可以根据覆盖区域内的用户需求来确定，同时考虑备用纤芯。

（2）FTTH全覆盖、两级分光

在每个单元设置一个单元分光分纤箱（第二级），根据单元分光分纤箱所覆盖的用户确定其至配线光交接点（第一级）的光缆容量，第一级分光器前期按需配置。主干光缆可以根据覆盖区域内的用户需求来确定，同时考虑备用纤芯。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

若小区规模较大，可结合用户规模，将小区划分为若干个区域，在各区域内设置汇聚点，以节省配线光缆的投资。

1.2 2013年4月1日以后开工的小区

按照住房城乡建设部与工业和信息化部《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（36号文）的要求，此类小区的户线由开发商铺设，运营商只需将主干光缆敷设至小区或楼宇机房即可，主干光缆的容量应按照小区或楼宇的用户数确定，并考虑预留纤芯。

2 改造区域

此类区域的用户需求较为明确，改造时可以采用FTTH两级分光模式进行建设，先根据区域规模，合理设置汇聚点（第一级），在根据现有用户，并考虑潜在用户的需求，设置第二级分光点。入户皮线光缆不需一次敷设完毕，可先将现有用户进行接入，后期再根据用户的需求来铺设，避免投资浪费。具体建设模式可参考新建区域FTTH建设。

3 乡镇区域

乡镇区域的宽带建设将是各运营商逐鹿的新区域，总体来说，乡镇区域光网建设应坚持“战略性和前瞻性”，立足现状，着眼未来，应坚定光纤宽带的发展方向，把握好切入的时机。

3.1 场景特点

乡镇区域内以连排多层建筑为主，多集中在主干道两侧，用户密度较低且意向用户区域不明确，光缆路由复杂。

3.2 规划要点

首选模式：FTTH薄覆盖、一级分光、分散分光；次选模式：FTTH薄覆盖、两级分光；

3.2.1 FTTH薄覆盖、一级分光

（1）如乡镇区域面积较小，可采用一级分光方式，分光器放置在乡镇区域内合适位置，建议放置在配线光交箱体内。

（2）根据用户布局，设置光缆分纤箱，从配线光节点布放合适光缆至光缆分纤箱内。

（3）待有用户需求时，从光缆分纤箱至用户采用皮线接入，入户皮线放置光纤终端盒或信息箱。

（4）工程实际部署的分光端口可依据目标用户数量按比例配置，建议不高于30%。

（5）OLT设备为EPON情况下，分光器类型为1：32；为GPON情况下，分光器类型为1：64。

3.2.2 FTTH薄覆盖、两级分光

（1）如果乡镇地理范围较大，用户需求较明确时，选用一级分光可能造成配线分光点与部分用户的距离大、配线光缆造价偏高，则可选用两级分光方式。

（2）第一级分光器集中放置在乡镇区域适当中心位置的接入机房/主干光节点内，根据用户分布，合理设置分光分纤箱（第二级），并根据分光分纤箱所需要接入的用户数量计算第一、二级分光比组合，并推算第一、二级之间的光缆芯数；

（3）待有用户需求时，从分光分纤箱布放皮线光缆至用户，入户皮线放置光纤终端盒或信息箱；

（4）工程实际部署的分光端口可依据目标用户数量按比例配置，建议不高于30%。

（5）OLT设备为EPON情况下，第一、二级分光器类型建议为1：4配1：8；为GPON情况下，分光器类型建议为1：4配1：16。

4农村区域随着国家信息化建设不断发展，广大的农村居民电脑拥有率正在不断提高，且网络应用需求异常旺盛，但是由于线路没有进村，电脑还没有接入到互联网，居民的上网需求无法满足，有的接入也是利用原有的铜缆，距离较远、质量较差。

WLAN技术不断成熟和迅猛发展，成为农村无线覆盖应用快速发展的保障，同时能够满足农村无线网络接入的共性和个性化需求，推进农村信息化建设。

故此，农村区域的宽带接入建设应以无线接入为主，在基站上安装AP设备，通过定向天线对农村进行覆盖，在有宽带需求的用户窗台上安装无线CPE，或者通过网线延伸至屋顶空旷区域进行接收信号，满足室内用户的上网需求。

5 结束语

从我国当前的情况来看，FTTH还不具备一步到位的条件，必须结合业务的需求及运营商的资源拥有情况采用合适的技术推进光纤到户的进程。我国FTTH 的发展是比较落后的，政府相关主管部门还未就FTTH 的发展与推广制定系统的政策措施。而主流电信运营商或是新兴接入提供商也都还没有将FTTH带入真正的实施阶段。也许正是这种相对的落后，为今后预留出了更为广阔的发展空间。

参考文献：

[1]林颖，陈继坤.FTTH模式下城中村接入的分光建设方案[J].电信工程技术与标准化，2012，25（10）：16-19.

[2]张晨.浅论三网融合下广电建设FTTH网络的必要性和可行性[J].科学与财富，2015（11）：141.

[3]石建文.浅谈我国FTTH的发展契机——三网融合[J].中国电子商务，2012（10）：51.

[4]林智顷.FTTH建设方式下ODN组网模式和造价分析[J].网络电信，2013（3）：35-38.

论文作者:焦振义

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/76fb545dafac8cbeef2e01d0.html