# 浅谈房屋建筑地基施工技术工作论文_王治元

【摘 要】人们对于房屋建筑工程的要求越来越高，不仅重视其安全、质量，且越来越关注其舒适性。房屋建筑结构地基基础工程是整个建筑工程的基础，地基基础工程质量的好坏决定着上层建筑物的优劣，为更好满足人们对于房屋建筑工程的各种需要，要从基础性施工开始，合理应用施工技术，规范施工技术操作，确保建筑工程整体施工质量。本文基于房屋建筑工程的地基施工技术展开论述。

【关键词】房屋建筑;工程;地基施工;技术

引言

在当下房屋建筑工程中，地基基础施工最为关键，为了使其整体施工质量能够达到相应的规范标准，相关施工人员必须对各项施工技术的应用要点以及操作要求进行全面的了解。同时，还要做好工程地质勘探工作、合理选择地基基础类型、保障房屋建筑结构设计质量，这样才能确保地基基础施工质量，为整个房屋建筑工程的顺利开展保驾护航。

1房屋建筑地基基础工程施工的重要性

作为房屋建筑的核心环节，地基基础工程的施工质量会对整个工程的质量造成影响，在建设房屋的时候地基指的是下卧层和持力层这两项隐蔽性工程，这直接关系到建筑工程的安危。再加上泥石流、地震以及滑坡等地质灾害频发，同时我国国土范围广阔，有较大的地质差异性，泥沙石、塌陷地、冻土地、以及盐碱地等这些都会对房屋建筑地基基础施工提出更高的要求。因此，施工企业必须对地基基础工程施工技术予以足够的重视，相关工作人员必须深入研究地基基础工程施工技术要点，逐渐完善各施工环节，从而提高房屋建筑的整体施工质量。

2运用地基处理技术处理房屋建筑地基的注意事项

在使用地基处理技术的过程中，要对实际的地质环境和项目做一定的分析，从而判断使用那一项技术。同时，施工人员需要对施工中的各种因素进行详细的控制，在各个方面，施工的细节和整个过程都能达到规定的标准，从而保障最终的施工质量。同时在施工过程中，必须采取必要的预防措施。例如，在粘土和有机土等粘土地基的施工中，有必要采用高压注浆技术。在开展灌浆工作前，施工人员应详细了解施工现场的地质、水文、气候等因素。此外，为了获得较好的试验参数，可以在实验前进行相应的实验，来提高参数的可靠性和准确性，从而使得这些参数具有良好的使用。同时在注浆过程中，需要保证设定的注浆压力大于20mpa。根据从上到下的喷射顺序，提高了整个喷射过程的科学性，防止了其他事故的发生。在对地面注浆质量进行检测时，需要采取抽样检查的方法，通过贯入、岩心钻进等方式对钻孔数量进行检验合格。如果灌浆的基础上的总数小于20，为了确保质量的基础上，有必要选择两个或两个以上的钻孔检验来提高数据的可靠性和准确性。另外一方面，为了提高建筑物的地基处理的严密性，在施工过程中需要收集大量的数据来用于来提高数据的准确性和合理性，从而使得地基处理达到最优。例如，在应用地面压实技术时，必须在掌握机械结构和性能的基础上计算重力，确定最佳上升高度和最佳下降位置。

3房屋建筑地基基础工程施工技术要点

3.1地质勘察

为了确保地基基础工程的顺利施工，相关施工单位应组织专业工作人员对施工现场进行严格、细致、全面的地质勘察，充分了解施工场地实际的地理环境和地质条件，全面掌握施工场地具体的地层结构，为地基基础施工设计和组织方案制定提供详细、全面的数据资料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体地质勘察过程中，相关工作人员应结合房屋建筑施工设计要求和实地情况，编制切实可行、科学合理的勘察方案，基于项目场地的实际情况，采用多种先进的勘察技术，对施工现场地质环境进行全方位、多角度的勘察和讨论，严格满足房屋建筑地基基础施工设计要求。并且勘察人员应严格控制施工现场测试、抽检、钻探等勘察环节，规范地质勘察操作，确保地质勘察结果的有效性、准确性和全面性。

3.2地基基础工程的选型

在房屋建筑工程进行基础施工环节，地基基础工程自身承载着较大的重量值，而且包括了房屋以上部分和地基结构的重力。同时，在传输建筑结构竖向系统压力的时候，如果建筑物自身的承载能力与设计标准不符合，那么就应该选择独立性较强的地基基础。如果建筑物基础结构的脆性较大，同时上层建筑结构较高的话，则应该选择筏型基础样式。从而使基础接触面积得以有效拓宽的同时极大的提升基础工程的稳定性。对于像黏土性土质这类土质条件好的建筑结构，地基连接可以选择支撑性混凝土灌注桩。如果基础工程具有较高的土质送软性且其实际承载性能较差，那么在进行施工的时候必须对地基作相应的处理，首先必须要精细化计算其基本承受能力，然后再选择沉井基或桩基等形式进行建筑物地基基础施工。

3.3强夯施工

房屋地基工程施工中经常运用的方法之一就是强夯法，这种方法的基本操作流程为：（1）首先要找到一个夯点，依据这个夯点对于其它夯点的位置进行确定;（2）为了保证完整的施工秩序和后续施工，在施工前要做一定的准备，通过推土机预压夯点，使施工地面平整，利于施工建设工作，保证定位测量的准确程度。如果施工现场可能存在积水，就可以在地面提前铺设约2cm厚的砂石，能够抵挡水位;（3）对于砂石材料进行选择时，要选取合适均匀的砂石，在铺设方面提供方便，能够顺利开展后续的施工工作。这种方式的施工原理在两个方面有所体现：首先，为了提升地基的紧实度可以通过重力挤压，从而提升建筑整体结构的牢靠程度，对于地基不均匀产生沉降的现象合理的规避;其次，对于土层中含有水分的地基进行工程施工，运用强夯法能够处理土层所包含的水分，提升土层的紧密度，对于工程建设的整体质量进行基本的保障。

3.4基坑支护技术

目前，房屋地基基础工程中所采用的基坑支护技术主要包括排桩支护和逆作法这两种技术形式。其中，排桩支护技术在实际运用时，主要是将混凝土灌注桩等部件与基坑土层内部的支撑结构进行有机结合，以便可以形成合力，共同对土体进行支挡。在这一过程中，排桩支护技术会包含很多施工工艺，所以为了使其技术优势以及施工水平得到最大化的提升，就要根据现场的实际情况，合力安排施工工序，并科学应用施工作业方法，这样才能保证最终的施工质量和施工效果。而逆作法则是一种较为成熟和完善的地基基础施工技术，在其实际运用过程中，相关施工人员一定要对其应用要点做到全面掌握，不仅要交替进行上部施工工作，减少荷载对基坑土体的影响，而且还要在基坑周圍预留出一定的位置，以便为后续人工钻孔等工作提供便利。

结束语

近年来，我国建筑行业快速发展，各地区房屋建筑项目不断增多，特别是高层房屋建筑蓬勃发展，地基基础工程作为一项隐蔽项目，若地基基础施工质量不达标，必然会影响整个房屋建筑结构的稳定性和耐久性，并且后期返工维修难度较大，给房屋建筑埋下严重的质量隐患，因此相关施工单位应高度重视地基基础工程施工，根据施工现场的具体情况，严格把关地基基础施工各个环节，消除质量隐患，不断提高房屋建筑地基基础工程施工技术水平。

参考文献：

[1]董兴强.房屋建筑施工工程中的地基处理技术探究[J].居舍，2018（34）：91.

[2]常卫明.房屋建筑地基基础工程施工技术[J].四川水泥，2018（11）：133.

论文作者:王治元

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/770704570205cebea99398b1.html