# 关于彩钢板建筑火灾预防对策的探讨论文_宋作俊

宋作俊

（博山区公安消防大队，山东，淄博，255200）

【摘 要】彩钢板具有轻质、强度高、安装便捷等特点，它作为一种新型建材以其美观实用，施工方便，保温隔热环保节能效果好而被广泛使用，特别一些高层建筑和大跨度建筑，应用这种轻钢结构造房的优势更为明显。但由于彩钢板本身质量标准的不统一，搭建完成后管理不规范以及人为火灾因素等多种原因，造成彩钢板结构建筑火灾事故频发。因此，认真研究彩钢板建筑火灾的发展规律，制定相应的预防措施和处置对策，十分重要。

【关键词】彩钢板建筑；火灾预防；对策；应用

1．彩钢板建筑火灾的特点

彩钢板房是一种以轻钢H型钢、槽钢为骨架，以夹芯板为墙板材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接或焊接，全新概念的环保经济型房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。主要用于建设工地临时性办公室、宿舍；铁路、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业施工作用房；城市市政临时性商业或其他用房；旅游区休闲别墅、度假屋；抗震救灾以及军事领域等用房。其火灾特点是：

1.1火势凶猛，燃烧速度快。彩钢板内部夹芯材料主要有聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯（EPS）、夹芯（泡沫）板、岩棉夹芯板、玻璃丝绵夹芯板等，因钢结构建筑空间跨度大，可燃物料多，一旦发生火灾，火势发展快，燃烧猛烈，极易形成大面积火灾。

1.2烟雾大，有毒气体多。目前市场上常见的主要是聚苯乙烯和聚氨酯夹芯的彩板，价格极便宜，燃点极低、阻燃性差，聚苯乙烯（泡沫）、聚氨酯的实测统计的氧指数一般为19-30，是易燃、可燃的材料，遇到明火或电气线路短路会立即燃烧，这类彩钢板在燃烧时会产生大量浓烟，其成分主要是一氧化碳和氰化氢等有毒气体。由于该类夹心彩钢板易燃、可燃，且燃烧产物有剧毒，火灾风险极大。

1.3彩钢房建筑耐火性能差，易倒塌。彩钢房在火灾时，强度会迅速下降。在高温下，裸露的彩钢板房会很快出现变形，产生局部破坏，造成彩钢房整体倒塌。普通彩钢厂房一般在发生火灾后10分钟左右就会丧失承重功能而垮塌。

1.4夹层燃烧，扑救困难。彩钢板建筑着火后，燃烧产生大量浓厚黑烟和毒气， 造成火场中的消防人员视线受到影响，不容易观察到火点，以及无法进行人员搜救，使内部人员疏散困难，易造成人员伤亡。一般水枪射流和灭火器药剂难以到达着火部位，灭火药剂使用效率差，不能有效灭火。只能采取大型机械破拆方式，阻止火势蔓延。

2．彩钢（板）房的性能及火灾风险

2.1彩涂钢板的基板分为：冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂，偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆彩涂钢板的表面状态可分为：涂层板、压花板和印花板，彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等；民用建筑采用复合型彩钢板的较多。

2.2彩钢板按内部夹芯材料分类主要有： 聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯（EPS）、夹芯（泡沫）板、岩棉夹芯板、玻璃丝绵夹芯板等。其中，防火性能最好的是岩棉夹芯或玻璃丝绵夹芯，属于防火性能A级建筑材料，常见的有抗震活动板房以及大跨度厂房就使用的这类产品。

2.3彩钢（板）房的火灾风险。目前市场上常见的主要是聚苯乙烯和聚氨酯夹芯的彩板，价格极便宜，一般在110元--200元不等，燃点极低、阻燃性差，聚苯乙烯（泡沫）、聚氨酯的实测统计的氧指数一般为19-30，是易燃、可燃的材料，遇到明火或电气线路短路会立即燃烧，这类彩钢板在燃烧时会产生大量浓烟，其成分主要是一氧化碳和氰化氢等有毒气体。由于该类夹心彩钢板易燃、可燃，且燃烧产物有剧毒，火灾风险极大。采用A级夹心材料彩钢板房其本身没有火灾风险，只是价格较贵。

3．彩钢（板）房的火灾预防对策

3.1 切实落实“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则，预防彩钢板房火灾的发生。各级人民政府要高度重视彩钢板房火灾的预防工作，认真研判当前彩钢板房火灾易发、多发的严峻形势，督促有关部门和下级人民政府按有关法律法规严格控制彩钢板房的搭建，并纳入政府目标考核的内容，坚决遏制彩钢板房火灾的发生。各级住建、交通、城管等部门要加大对彩钢板房建筑的监督力度，认清可燃夹心材料彩钢板房的危害性，严格控制可燃夹心材料彩钢板房的搭建，已搭建的要组织有关部门进行拆除，更换为A级夹心材料彩钢板房。

3.2 消防机构要主动作为，采取一系列措施预防彩钢板房火灾的发生。对于大跨度彩钢厂房可实行消防性能化评估和设计先进理念，依据《建筑设计防火规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《洁净厂房设计规范》等国家标准规范要求，严格审核建筑设计、结构设计、设施设备等内容，对楼板、梁、柱、屋架等建筑构件耐火等级及夹芯材料燃烧性能达不到国家工程建设消防技术标准要求的，不予行政许可，切实从源头加强彩钢板房的消防安全管理。

3.3对施工现场人员办公、住宿等临时用房建筑材料和彩钢板芯材达不到《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定的A级不燃材料要求的，依法进行临时查封，抄报住建部门依法责令工程项目停止施工，情节严重的，提请安全生产许可证颁发机关依法暂扣或者吊销建筑施工安装企业的安全生产许可证；对其他相关场所彩钢板建筑耐火等级不符合《建筑设计防火规范》等标准规范要求、存在重大火灾隐患的，严格依法查处；对违法建设的彩钢板建筑，应及时移交当地规划、城市管理等部门进行查处，切实消除隐患，确保消防安全。

参考文献：

[1]《建筑设计防火规范》GB50016-2006。

[2]胡源，聚合物材料火灾危险性分析与评估[M];北京，化学工业出版社，2007。

[3]于永忠，吴启鸿，葛世成，阻燃材料手册[M]；北京，群众出版社，1997。

[4]王玉英，浅谈钢结构彩钢板在工业建筑中的应用[期刊论文]《低温建筑技术》ISTIC 2011。

论文作者:宋作俊

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年7月供稿

论文发表时间:2015/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7720c26e9a60da635cc4a608.html