# 基于PO互联的厂站自动化设备台帐管理论文_周超群1,景志林2

（1.国网新疆和田供电公司电力调度控制中心 新疆和田 848000;2.国网新疆电力公司调度控制中心 新疆乌鲁木齐 830011）

摘要：为适应新形势下自动化设备管理要求，进一步提高新疆电网自动化设备基础数据质量和运行管理水平，根据“大检修”与“大运行”管理系统数据共享和业务协同工作要求，构建自动化设备模型库，实现自动化设备投退运台帐管理，即时查询统计分析，台帐建模管理和数据质量校验功能，实现自动化设备台帐分工协作、源端维护、全局共享的精益化管理目标。

关键词：PMS， OMS ，数据共享， 业务协同， 设备台帐

1 基于PO互联的数据交互方式[1] [2] [3]

1.1数据中心+E文件方式

对于数据量较大并且与其他业务共享的信息（如设备台帐）及实时性要求较高的准实时数据（如电流信息），可以采用以数据中心（特定的设备网络，对数据信息的传递、加速、展示、计算和存储方面有更高的要求）和消息邮件服务为中介的方式实现PMS和OMS的数据共享，如下图1所示：

数据交互方向为PMS到OMS：PMS通过直接写库或者调用服务方式将数据写入数据中心，写入成功以后数据中心通知OMS，OMS负责从数据中心获取相应的数据，将需要的数据同步更新到OMS库中；同时为提高效率，对于实时性要求比较高的数据，PMS可以将更新数据生成为SQL文件通过消息邮件发送到OMS；OMS可按需轮询消息邮件服务器接收PMS发送的SQL文件，将需要的数据同步更新到OMS库中。

数据交互方向为OMS到PMS： OMS发布E格式文件，E语言（电力系统数据标记语言，形成的实例数据是一种标记化的纯文本数据）解析程序读取E语言文件并进行解析写入数据中心，写入成功以后数据中心通知PMS，PMS通过直接读库或调用服务读取数据中心的增量数据；对于实时性要求比较高的数据，OMS可以将更新数据生成为SQL（关系数据库语言）文件通过消息邮件发送到PMS；PMS可按需轮询消息邮件服务器接收OMS发送的SQL文件。

1.2 消息邮件+E/G文件方式

对于仅实现两系统间相互共享的信息如电网图形数据，采用消息邮件+E/G（电力系统图形描述语言，基于标记遵循XML标准的纯文本语言）文件方式完成数据共享，如下图2所示：

OMS根据业务需要，将需与PMS交换的图形数据通过消息邮件服务器发送给PMS；PMS接收数据完成相关业务处理后，将需反馈调度的图形数据通过消息邮件服务器将数据发送给OMS。

1.3消息邮件+WF文件

对于流程数据，采用消息邮件+WF（工作流程关系描述）文件方式实现，如下图3所示：

OMS将WF文件上传至消息邮件服务器；“解析工具”负责将WF文件解析为PMS可以识别的文件（PMS业务数据及流程数据），PMS根据文件内容对流程进行相应操作；PMS将流程变动的内容通过“封装工具”转化为WF文件，并上传至消息邮件服务器；OMS根据WF文件对流程进行相应操作。

2 厂站自动化设备台帐分类

变电站自动化系统设备[4]：变电站监控系统、数据通信网关机（远动装置）、调度数据网络接入设备、二次安全防护设备、时间同步装置、电能量数据采集终端、同步相量测量装置（PMU）、UPS（一体化电源）。

3 厂站自动化设备台帐数据共享

3.1 厂站及站内设备录入流程

1、新建变电站或者新投运设备由系统运行专业负责在调度管理应用（OMS）中根据调度命名文件建立新增厂站和设备，并发起PO互联。

2、运检人员在PMS中新建厂站及站内一次设备、线路，并维护站内一次设备、线路及二次其他设备铭牌参数和新建变电站后台监控系统、远动装置、同步相量测量装置、调度数据网接入设备、电能量数据采集装置、时钟同步装置、二次安全防护装置并完善该设备的设备名称、所属设备、所属系统、系统类型、所属地市、运维单位、运维班组、所属厂站、所属屏柜、所属调度单位、大区电网、省级电网、地区电网、县域电网、安装地点、设备大类、设备类型、设备型号、操作系统、生产厂家、是否国有品牌、通信规约、投运日期、设备状态、设备归属、设备归属主站分类、设备归属厂站分类、厂站最高电压等级、资产性质、资产单位、资产编号、设备主人、备注等相关自动化设备信息。

3、PMS中铭牌参数维护完成并经审核通过后，将铭牌参数同步至OMS，OMS接收PMS同步过来的全部铭牌参数并将信息保存在OMS中。

4、OMS中调控中心各专业根据调管范围及各自职责负责审核各自管辖下的设备铭牌参数，审核不通过回退至PMS，由运检人员重新填写维护。

5、审核通过后发布设备及铭牌参数信息。

3.2 厂站及站内设备参数同步流程

1、设备运行阶段，由调度系统运行处启动维护完善调控实测参数的流程，由系统运行处和继电保护处在OMS中根据各自管辖设备完成调控实测参数及其它配置参数，自动化处完成厂站自动化设备的运行参数（如调度数据网接入设备的交换机的电源数，交换机类型，交换速率，光口数，电口数等参数）经审核完成后，发起PO互联。

2、PMS接收OMS传送过来的的设备调控实测参数及其它维护完善的配置运行参数并将数据保存在数据库中。

3、流程结束，变电站的一二次设备重要参数完成了在PMS和OMS中的数据交互及共享。

4实施效果

PMS和OMS之间的基础数据共享，建立了“调度在OMS中发起设备命名、运检在PMS中录入台账参数、调度审核入库后指挥电网运行”的新投设备闭环运行机制，通过该协同闭环管理机制，实现了设备台账分工协作、源端维护、全局共享的目标，顺利的将电网一次、二次设备数据在调度生产系统间全方位共享，实现了业务流程跨专业、跨系统互联互通，建立了设备“生命”履历，提高了全局关联分析能力和工作效率。

参考文件

[1]设备（资产）运维管理系统（PMS2.0）与调度管理系统（OMS2.0）数据共享和业务协同需求规范（运检计划〔2013〕543号）.

[2]设备（资产）运维精益管理系统（PMS2.0）与调度管理系统（OMS2.0）数据共享与业务协同技术规范（调技〔2013〕278号）.

[3] OMS与PMS数据共享、业务协同接口技术规范.

[4]调度管理应用（OMS）基础数据采集及应用规范（2014版）（调技〔2014〕112号）.

作者简介

周超群(1986-)，男，大学本科，助理工程师，现工作于国网新疆和田供电公司调度控制中心，主要从事电网调度自动化工作，18690305696。

景志林(1982-)，男，硕士研究生，工程师，现工作于国网新疆电力公司调度控制中心，主要从事电网调度自动化工作,18699194865。

论文作者:周超群1,景志林2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7756322090c6d2c354a91ca0.html