# 电气工程施工技术措施及安全管理初探论文_雷保华

江西省安装工程有限公司

摘要：科技的不断发展，推动了电气技术的快速发展，进一步完善了电气工程施工工艺和施工方法，同时也要求电气安装工程具有较高的技术措施。在电气工程 施工的过程中，既要加强质量和进度的控制，还要重视火灾隐患等，提高电气工程安全管理的水平。本文分析了电气工程施工技术措施，探讨了加强电气工程施工安全管理措施，以供参考。

关键词：电气工程；施工技术措施；安全管理

1.引言

在建设工程中，电气工程是必不可少的组成部分，电气工程质量的好坏轻则影响整体工程的质量，重则会危及用户的安全。电气工程施工过程比较复杂，增加了施工技术的难度，需要规划电气工程中的施工技术要点，加强安全管理的力度，才能确保电气系统的完善性，有效提高电气工程的施工水平，保障电气工程各项功能模块的安全运行。

2.电气工程施工技术措施

由于电气工程施工在配电箱、敷设、防雷等方面较容易出现技术缺陷，所以重点分析此类施工技术措施，具体内容如下所示：

2.1配电箱施工技术措施

配电箱是电气工程的重点部分，配电箱施工时较容易受到环境干扰，影响工程质量。分析配电箱施工技术要点，如：①明确标注配线箱的位置、编号，维护配电箱内外的施工环境，避免灰尘污染，维持配电箱的整洁度；②检查配电箱的连接导线是否稳固，重点检查配电箱内部的元件、配件，严禁出现连接松动的情况；③按照配电箱的施工规定，检验施工技术的质量，要求施工技术符合相关标准，特别是配电箱的连接端子，不仅要牢固，还要实现保护接地，保障配电箱的安全状态，以免配电箱施工和运行时，出现放电危害。

2.2管线敷设技术措施

管线敷设技术属于基本施工技术，管道敷设的方式比较多，对其进行技术控制，防止管线敷设出现技术失误。管线敷设通过管控施工技术的要点，改善电气工程的管线性能。以某民用建筑电气工程为例，分析技术要点。该工程根据电气管线敷设施工的实际情况，规划技术要点。如：①控制管线弯头的处理，防止超出标准范围，该工程细化行业规定，设计弯头标准，利用上限约束弯头施工；②管线敷设部分埋于墙内，该企业规定深度需>15毫米，防止管线敷设过度受力，崩断墙内的管线，由此提高管线敷设施工技术的质量；③该工程管线敷设内存在诸多回路交叉，利用金属隔板维护，防止回路之间产生电磁干扰。

2.3 电缆、桥架敷设技术措施

（1）电缆敷设施工中，应对电缆两头做好保护措施，防止破损进水，敷设完毕，尽快制作电缆头做耐压试验，报验合格后完成接线工序。高压电缆头采用热缩材料制作中应注意：塑料绝缘电缆应彻底清除半导电屏蔽层，电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层，铠装应分别连接良好，不得中断。（2）电缆敷设允许弯曲半径：塑料电缆不小于电缆外径的10倍，有钢护套的橡皮绝缘电缆不小于电缆外径的 20倍。电力电缆终端的金属护层必须接地，塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地。（3）电缆桥架安装时，应考虑所敷电缆分类，若电力电缆与控制电缆同时走一路桥架应加隔板将两类电缆分开。工字钢立柱的安装根据设计要求进行安装，立柱的垂直度用线锤找正。（4）桥架可靠固定在横撑上，观感横平竖直，不能有扭曲倾斜。（5）桥架拐弯处，均加两组托臂，在桥架变径处安装两个托臂，并做适当变径。（6）电缆桥架接地按图纸要求施工，做到接地可靠。

2.4 防雷技术措施

防雷技术在电气工程中占据较大的比重，建筑电气工程利用本体内的钢筋，实现防雷接地，构成防雷技术的主框架，满足接地的基本条件。防雷施工的技术要点比较集中，主要是接地和闭合处理。接地时需综合考虑接地体、接地装置之间的关系，合理设计接地系统，保障防雷技术的接地施工。防雷技术的闭合状态必须稳定，避免防雷过程中出现闭合失误，引发大规模的雷击风险，危害电气工程的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.电气工程施工安全管理

3.1 加强电力线路检查

电气工程施工中有很多因素影响安全，因此要检查电气工程的线路，确保电力系统线路的完整，避免工程因为线路缺损等情况造成漏电等安全事故。目前建筑施工忽视了电气工程中线路的检查工作，并且在后期的线路 运营中没有进行良好的维护和检修，致使线路缺损引起电力安全事故。因此，在电力工程施工中要加强检查线路安全，如果遇到暴雪、暴雨这样恶劣的天气要多次检查电力线路。

3.2 设置漏电保护装置

为了确保电力工程安全施工，要做好漏电保护管理的工作，始终坚持三级保护管理原则等，并且以实际施工情况合理配置标准的漏 电保护器，同时在电力工程的施工现场需要对总配电箱以及配电箱进行合理管理，设置的漏电保护装置要大于两级，以提高管理水平。此外，也需要在考虑额定漏电动作电流和额定漏电动作的时间后，明确漏电保护装置的分级保护。在安装漏电保护器的过程中要注意将其装在配电箱电源的负荷侧以及电源开关的负荷侧，确保其额电流在30mA以下，额定漏电的动作时间不大于0.1S。

3.3 确定安全电压等级

安全电压指的是施工人员在不佩戴任何防护设备的时候，用身体直接接触电压而不会受到伤害的电压等级。我国规定的安全电压等级有 42V、36V、24V、12 V、6V等5种级别。可是即使在安全等级电压范围内也会影响人体健康，因此有关规定明确如果电压超过24 V，就要有有效的防护措施进行防范，确保人体安全，保证电气工程运行在安全和谐的环境中。

3.4 加强电气施工材料设备质量控制

在电气工程的施工过程中，由于材料与设备关系着施工的质量与效率，因此，为了保证建筑物的安全性，有必要加强对电气工程施工材料与设备的控制。在安装材料进入施工单位前，应先对施工材料与设备进行审查，质量合格的材料与设备才可以投入到电气施工现场。同时，为了确保材料使用的合理性，安装单位应事先向监管部门提交关于材料报表的申请。在材料设备进场后，还要在材料设备使用前提交使用审批表，并且安装单位应严格控制材料的质量，对检验报告、质量合格证、使用报告书等认真审核，只有经过审批后的材料才可使用。

3.5严格监督电气设备的安装和设备的防护

电气工程施工为了确保施 工质量和安全，就要加强监督电气设备安装和防护，依照有关规定，严格检查电气设备的安装位置和分级配电事项，确保规范安装。同时，在安装完毕后，需要专人检查设备，在检查的同时做好检查记录，以供后期的查询以及参考。

3.6提高施工人员综合素质

施工人员的水平和素质问题也会影响安全。电气工程施工涉及很多专业理论知识和技术，还需要施工人员具备丰富的经验，所以在选择施工人员时要检查其上岗证书，并对其进行安全教育和施工培训，提高其操作技能，确保其按照正确的操作顺序进行工作，避免在电气工程施工中发生不必要的安全事故。

4.结束语

总之，电气工程是一项综合性的工作，它集组织管理与工程技术于一体，组织管理与工程技术二者相互促进，不可或缺。施工过程中，应先从掌握电气施工的技术入手，深入了解国家与电气工程相关的规定，要通过实际工作的磨炼累积经验。此外，有效的安全管理是顺利开展电气工程的保障与基础，同时也能够提升电气行业的经济效益和社会效益，因此电气工程安全管理工作也不容忽视。

参考文献：

[1]任艳君.论电气工程的安全管理与质量控制[J]．机电信息，2011（33）

[2]林鸿坤.电气工程的施工技术及安全管理探析[J]．中国管理信息化，2013（06）

[3]王晶，石宏菲.浅谈电气工程施工技术[J].中国科技投资，2014（A02）

论文作者:雷保华

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/777007e55a2a740ba3005a6d.html