# 夏热冬暖地区绿色生态城区节能技术应用研究与实践论文_徐瑞1,裴智超2,曾宇2,袁涛2

（1.广州市重点公共建设项目管理办公室，广州 510006；2. 中国建筑科学研究院，北京 100013）

摘要：本文以广州国际金融城起步区为例，分析了夏热冬暖地区绿色生态城区重点节能技术的适宜性，进而提出夏热冬暖地区生态城区节能技术应用建议及关键指标要求。根据上述研究内容，结合广州国际金融城功能分区，提出不同功能分区和不同地块的特色应用技术和设计要求，保证起步区内各地块绿色建筑目标的实现，并为夏热冬暖地区绿色生态城区节能技术应用实践提供参考。

关键词：绿色建筑；生态城区；节能技术；适宜性分析

1.引言

绿色建筑的实施应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，采取节能、节地、节水、节材和保护环境等措施，为人们提供健康、适用和高效的使用空间[1]。绿色建筑实践中绿色节能技术选取应遵循“被动优先、主动优化”的原则，从围护结构、采光通风、机电系统、能源利用等方面，选取经济、技术可行的适宜的措施。

广州国际金融城起步区位于广州市区的核心区域，按照“低碳经济、智慧城市、幸福生活”的发展要求，建设为国内领先的金融集聚区、岭南特色中央活力区、国际一流的生态理想城。起步区用地面积1.32平方公里，建筑面积约659万平方米。规划区分为五大功能分区，包括金融办公区、总部办公区、综合商业区、滨水休闲区和特色生活区。

广州国际金融城起步区38个地块，目标为绿色建筑100%覆盖，其中16个地块为一星级目标，18个地块为二星级目标，4个地块为三星级目标。为保证起步区绿色建筑实现，起步区管理单位组织编制实施了绿色建筑技术应用导则，以指导起步区内各地块绿色建筑技术应用。

2.适宜性节能技术

绿色建筑常用的节能技术措施较多，主要涉及到建筑、暖通、电气等专业。各项技术对不同地域有不同的适用性，应结合广州国际金融城起步区的定位、岭南特色及地理气候条件等因素进行适宜性分析研究，并根据项目实际情况提出适宜的技术，详见表1。

表1 夏热冬暖地区适宜节能技术

3.节能技术关键指标

为便于金融城起步区各地块的绿色建筑建设工作的开展，落实园区及各地块绿色建筑节能技术的有效落实，促进整个区域在生态、绿色、环保上协调统一，提炼了节能技术的关键的可以量化的指标，作为重点需关注的绿色建筑关键指标。

（1）围护结构节能率

建筑围护结构热工性能指标应符合广东省节能标准规定性指标要求。二星、三星建筑围护结构热工性能指标优于现行有关建筑节能设计标准的规定5%至10%。

（2）暖通系统节能率

一星级建筑，供暖、通风与空调系统能耗降低幅度需不小于5%；

二星级建筑，供暖、通风与空调系统能耗降低幅度需不小于10%；

三星级建筑，供暖、通风与空调系统能耗降低幅度需不小于15%。

4.节能技术设计要求

依据国家《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014及《广东省绿色建筑评价标准》DBJT 15-83-2011，分专业对各建筑提出绿色设计要求，以有效指导各类型建筑进行绿色设计工作。

（1）建筑专业节能技术设计要求

①围护结构

建筑的围护结构热工性能需优于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》、《公共建筑节能设计标准》的规定。

考虑屋顶的隔热要求，屋面可以采用保温层、覆土种植、蓄水等措施提高隔热效果，保温层、覆土种植层的热工修正系数按照相关标准选取。

②建筑遮阳

住宅南向、公建的南向及中庭共享空间应优先考虑可调节外遮阳措施。

（2）暖通专业节能技术设计要求

①空调冷热源

冬季室内需要消除大量内热量的建筑，优先利用室外新风消除室内余热。公共建筑宜采用蓄冷蓄热技术。空调冷热源机组的COP宜高于公建标准要求。

②输配系统

空调水系统应采用变流量输配技术。空调机组风机应变频控制。风系统单位风量耗功率应满足节能标准要求。空调冷热水系统耗电输热（冷）比应满足公建标准要求，宜比要求低20%。

③节能技术

设计全空气调节系统时，宜采取实现全新风运行或可调新风比的措施。新风量的控制与工况的转换，宜采用新风和回风的焓值控制方法。

（3）电气专业节能技术设计要求

①照明

针对建筑功能分区合理选择高光效节能光源、高效灯具和低损耗镇流器等灯具附件。公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

②节能设备

各种电梯及提升设备应选用具有节能拖动及节能控制措施的产品。当2台及以上的电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序群控或集中调控的功能。

5.结论

夏热冬暖地区，夏季空调时间较长，空调能耗在建筑能耗中比重较大。为了降低建筑能耗，在被动技术方面，应注重围护结构隔热设计，采用建筑遮阳减少夏季太阳辐射得热，充分利用自然通风、天然采光减少空调、照明能耗。主动技术方面，采用能效比高的空调冷热源设备，采用节能灯具并采取节能控制，合理采用可再生能源，设置分项计量及能耗监控系统。通过采取以上被动和主动节能技术，可以有效降低建筑能耗。

参考文献

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB/T 50189-2014 绿色建筑评价标准(S)，中国建筑工业出版社，2014

[2] 田慧峰，孙大明，朱慧宾. 广州地区建筑外遮阳节能性能研究(J)，建筑节能，2007(10)；27～30

[3] 姜莉莉. 中央空调水系统控制优化设计(J)，科技资讯，2012.20(15)；6-8

论文作者:徐瑞1,裴智超2,曾宇2,袁涛2

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7780256dd360d826989f6ac3.html