# 绿色智能化园林滴灌技术综述论文_许振林,邓清连,韦春景

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

【摘 要】目前，社会经济已经发展到一定的水平，人们就开始了对生活质量的要求，园林是人们休息，娱乐的最佳场所，园林的建设就要求美观大方，在园林建设的过程中，植被的浇灌工程是必不可少的一部分，而目前的智能化园林滴灌技术广受人们的欢迎。园林滴水灌溉技术就是将水注入低压管道系统，舍得它缓慢，均匀又定量地一点一滴浸润作物的根系，保持植被根系附近的土壤始终处于含水状态，是当下较为流行而且有用的植物灌溉技术。本文通过当下滴灌技术的一些应用实践，简单介绍了滴灌技术，并且说明了园林滴灌技术的优势，最后还分析了其中存在的问题，提出了建议与意见。

【关键词】智能化；园林；滴灌技术；绿化

1引言

在喧闹的都市中，园林绿化已经成为人们放松休闲店绝佳选择，人们可以在里面休息、娱乐，同时也能欣赏到美丽的自然景观，它能够改善城市生活环境，是城市的一大亮点。水使人们生存和发展必不可少的自然资源，园林的绿化也离不开水的浇灌。近些年来，城市化进程不断的发展，水资源污染浪费严重，水资源短缺已经成目前严重的问题，而园林是用水量较大的一个地方，这一问题导致园林灌溉方面也不得不需要相处新的灌溉技术，传统的技术已不能满足当前的需要，因此，必须要对园林绿化浇灌方式进行创新。目前，出现的园林滴灌技术是在农作物栽培滴灌节水技术中发展而来的，园林滴水灌溉技术就是将水注入低压管道系统，舍得它缓慢，均匀又定量地一点一滴浸润作物的根系，保持植被根系附近的土壤始终处于含水状态，是当下较为流行而且有用的植物灌溉技术。

2现代园林滴灌技术简介

滴灌技术就是采用出水量很小的滴头，将水注入低压管道系统，舍得它缓慢，均匀又定量地一点一滴浸润作物的根系，保持植被根系附近的土壤始终处于含水状态，是当下较为流行而且有用的植物灌溉技术。盆栽植物及乔、灌木灌溉经常会使用管上滴头。而花卉，乔、灌木灌溉经常用内嵌滴灌管或者滴灌带灌溉的方法。滴灌是水资源被植物高效的利用，大大的减少了水资源的浪费，还能是的植物生长良好，是简单有节俭的自动化控制技术。

园林滴灌中使用的管道，最常见的是聚氯乙烯管和聚乙烯管，这些年来，又经过发展改进，这两种管道已经设计的越来越好。管道会根据不同的管壁厚度和管径而产生不同的受压力，它还具有耐腐蚀的特点，使用寿命也非常长，重量小，过水能力稳定等优点。但是它的材质容易受到高温的影响而发生变形，低温则会变脆易段落等。聚乙烯管分为高压低密度和低压高密度。低压高密度的管道质量比较硬，管壁非常薄。高压的材质相比之下较软，管壁厚，在实用的过程中，要根据当地环境，地形等特点，做出适当的选择。

3园林滴灌技术的优点

在园林滴灌智能化技术使用中，园林滴灌技术是否安全稳定，使用的成本事都合适，设计是否合理，是否满足人们需求等都是困扰我们的问题。但是，随着科技的发展进步，许多问题都已经被解决或者正在被解决，滴管技术的应用也越来越广泛。1974年开始，我国就从国外引进了滴灌技术，经过多年来的研究，目前，这项技术已经基本实现电磁阀开闭的自动控制功能，还能进行简单的作物信息监测，虽然信息监测和处理还处于较为地基的水平，没有完全达到智能化，但相信通过以后的进一步努力，我国的滴灌技术一定能有所突破，最终成功研制出网络化远程监控、决策等智能控制系统。

滴灌技术能够进行实时监控灌溉过程、土壤情况，保证了灌水量的精确率。还能够洗盐排盐，大大的减少地表生盐渍化的现象，降低了减轻病害的发生率。滴灌智能化技术能提前对植被在生长过程进行实时监测，一旦遇到问题可以及时的发现并采取有效的解决措施；它还可以提高植物的抗病虫，抗细菌的能力，使植被健康高效的生长，大大的减少水、肥料的用量，这样一来，还可以防止肥料，农药等化学物质对土壤的污染、保护了生态环境。滴灌智能化技术还能够使水、肥得到高效的利用，大大的提高了生产率。滴灌技术不会使水分往更深层渗漏，防止造成浪费，提高了水的利用率，在施肥的时候，可以让肥料随水滴直接进入植被的根部，避免了肥料流失造成的浪费，提高了肥料的利用率；它还减少了人工对植被的打理工作，减轻了农工的负担，解放了劳动力，提高了劳动效率，减少了劳动力的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过使用滴灌智能化技术，在打理植被的时候能够做到均匀、合理、科学的灌溉，使得植被能更好的生长发育。所以，随着时代的发展，滴灌智能化技术会发展的越来越好，人们对它的需求也会越来越大。

4我国智能化滴灌技术面临的问题和对策

一、出现的问题

（1）设计问题

在进行滴灌设计的时候，设备的选用应该非常的精确合理，避免因选用不当而出现的一系列问题，最终导致设计建造好的系统不能正常使用，灌溉的要求不达标，不合理。在施工过程中，更应该小心谨慎，避免粗心造成失误，一旦遇到问题，要找到专业的技术人员商讨并及时采取解决措施，避免埋下隐患。

（2）使用技术问题

滴灌装置设计完成后，要在接受专业的技术人员培训之后，严格按照要求进行操作，不能在不明状况的情况下随意使用，造成设备的损害。

（3）设备管理问题

在园林中进行局部补植时，一定要注意隐蔽起来的滴灌管，如果损坏滴灌管，有没有及时的发现，会造成后期维修的困难，严重时，还会造成滴灌堵塞、冻裂，甚至体统瘫痪的情况。

二、解决对策

面对目前我国智能化滴灌技术存在的问题，我们首先要加大对这项新技术的宣传推广，同时，政府要做出优待政策，加大扶持的力度，定时派遣专业的技术人员对园林设计建造人员进行培训，引导他们正确使用，是他们意识到新技术带来的便利之处。下面针对遇到的问题，提出了具体的解决方法：

（1）合理规划

在设计滴灌系统的时候，一定要进行实地考察，采用因地制宜的原则进行设计。在充分考虑实际情况之后，还要考虑它的经济效益，减少不必要的浪费，做到利益的最大化，因为，目前来说，滴灌技术比较昂贵，耗资非常大，因此，在设计的时候，我们要先进行投资分析和经济评价，使得物尽其用。

（2）重视安装设计

在进行设计施工之前，要进行实地考察，仔细的分析当地的水源，地形等情况，采用合理的设计方法，按照工程的要求认真仔细的进行设计，并画出设计图纸，在专业的设计人员的指导之下，结合当地情况进行修改调整。之后就可以进行施工了，还要提前检查系统设备是否完整配套。其中必备的装置缺一不可，如有缺漏，英提前采购。安装的时候更要进行精心的组织，最好选择有经验的专业安装队伍来进行安装，防止因技术问题而留下安全隐患。

5结论

通过对滴灌技术的分析，我们发现，合理有效的智能化滴灌系统，不仅能使得植被健康生长，还能提高各种资源的利用率，也能使得原理更加美观，具有更高的观赏价值。因此，在水资源日益短缺的今天，只有利用智能化的方式，减少水资源的浪费，提高利用率，大力发展以沟滴灌为主的特色经济林业，才能使用新形势、新时代的需要。所以，我们要好好的利用我们所学习的科学文化知识，用智慧的头脑去探索发现更精妙的技术，用来建造美丽的大自然，最终能够利用所学来建设我们的国家，治理我们的环境，贡献出微博的力量，使我们的生活更加便捷，让这片大地更加美丽。

参考文献：

[1]斯蒂芬·W·史密斯.景观灌溉[M].仲伟秋，胡安妮，任慧韬，译.大连:大连理工大学出版社，2002.

[2]丁文锋.城市绿地喷灌[M].北京：中国林业出版社，2001：2.

[3]韩烈保.草坪建植与管理[M].北京：北京农业大学出版社

论文作者:许振林,邓清连,韦春景

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77809d9213bb7b4c36e788c7.html