# 纬地道路软件参数化生成路基横断面的实现及应用论文_米强1,吴昊2,李英杰3

1.中建八局第四建设有限公司 山东青岛 266000；2.中建八局第四建设有限公司 山东青岛 266000；3.中建八局第四建设有限公司 山东青岛 266000

摘要：如今交通基础设施建设脚步日渐加快，人们对工程施工质量及过程资料数据把控也越来越重视并提出了越来越高的要求，利用计算机计算数据和绘图在整个行业已成普及之势。针对路基施工，可应用纬地道路（HintCAD）软件对原地貌进行参数化路基横断面戴帽并自动生成路基横断面图及填挖方量计算表。本文以新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程（天康路以西）路基为例（下称“本工程”）。

关键词：纬地道路（HintCAD）软件、路基横断面图、填挖方量计算表、

1背景介绍

目前，路基工程项目还是依靠传统的二维图纸，通过AutoCAD软件根据图纸中的横断面信息手动绘制出路基横断面以用来作为前期项目策划、预算依据，这在当今讲究高效率及过程管控的情况下，显然是无法满足的。通过纬地道路软件可以实现自动化、批量化、信息化地完成此项工作。

2路基信息模型分析

绘制横断面图技术连接项目施工阶段的数据、资源和过程，所有的数据与资源都建立在模型的基础上。路基信息模型包括路基的横断面模型和原地貌模型，横断面模型反映路基的结构特点，原地貌模型是基于周边宏观的地理情况，为横断面绘制工作提供决策支持。因此，根据路基工程特点，路基横断面模型信息主要包括：线路信息、几何信息、和原地貌信息。线路信息约束了路基的空间走向；几何信息反映了路基各部分结构的几何尺寸信息，原地貌信息则是路基结构与大地的空间定位信息。这三部分是路基断面模型信息的重要组成部分，缺少任何一部分都是不完整的。

2.1线路信息

路基线路的空间位置由其平面和纵断面两部分来表达，因此，线路信息主要包括线路平面信息、纵断面信息及断链信息。线路平面是线路中心线在水平面上的投影，通过提取平曲线要素，利用交点法生成，故其信息包括交点坐标、曲线里程、曲线半径、缓和曲线长度信息等。线路纵断面是线路中心线在垂直面上的投影。其信息包括变坡点里程信息、设计高程、设计坡度和竖曲线半径信息等。

2.2几何信息

路基几何信息包括：路基各部分宽度信息，比如中分带宽度，行车道宽度，土路肩宽度等，可在图纸给定路基设计表中查询；路基超高加宽信息，可在图纸给定纵断面图中查询；路面结构层厚度尺寸信息，可在路面工程数量表中查询；边坡尺寸信息、排水沟尺寸、护坡道尺寸、挡土墙信息等，可在边坡、排水沟设计表、路基横断面图或各部位细部作法图中查询。

2.3原地貌信息

原地貌信息则是体现了路基位置大地表面情况，参照图纸断面图根据地势情况测取，依据不同的原地貌情况，提前做好相应的施工准备措施。

3路基横断面的绘制及土石方计算表的输出

做好以上信息的准备工作后，就可开始路基横断面的绘制工作。通过纬地道路软件可以实现自动化、批量化、信息化地完成此项工作。

3.1创建项目

点击“项目”→“新建项目”，指定项目名称、路径，新建公路路线设计项目等。点击“项目”→“打开项目”，打开已建立的项目。

3.2创建平面文件

点击“设计”→“主线平面设计”，依据平面曲线要素输入相关信息，生成路线平面图，在“主线平面设计”对话框中点击“保存”得到*.jd数据和*.pm数据。

3.3确定横断面形状

点击“项目”→“设计向导”，输入相关信息，自动建立路幅宽度变化数据文件（*.wid）、超高过渡数据文件（*.sup）、设计参数控制文件（*.ctr）、桩号序列文件（*.sta)等数据文件。

3.4输入纵断地面线

点击“数据”→“纵断数据输入”，输入纵断面地面线数据（*.dmx）；并在项目管理器中添加该数据文件。

3.5创建纵断面

点击“设计”→“纵断面设计”，输入设计纵断面信息，得到路线纵断面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.6输入横断面原地貌信息

点击“数据”→ “横断数据输入”，输入横断面地面线数据（*.hdm）；并在项目管理器中添加该数据文件。

3.7路基设计计算

点击“设计”→“路基设计计算”，生成路基设计中间数据文件（*.lj）。

3.8横断面出图

点击“设计”→“横断设计绘图”，绘制路基横断面图，同时输出土石方数量文件（*.tf）。

3.9土石方量计算

点击“表格”→“输出土方计算表”计算输出土石方数量计算表或每公里土石方表。

3.10横断面细节调整

点击“数据”→“控制参数输入”或点击“项目”→“纬地项目中心”，进行细节调整，修改设计参数控制文件中关于路基横断面的各项控制数据，重新进行“路基设计计算”、“横断面出图”、“土石方量计算”等操作。

4路基横断面的应用

路基横断面的绘制是施工阶段模型技术应用的前提和基础。在施工阶段，将横断面模型赋予进度和成本等信息属性，使施工人员能够对路基工程的在施工过程中进行复核和施工现场管理，及时为施工过程中的技术、生产、商务等环节提供准确的形象进度、物资消耗、过程计量、成本核算等核心数据。进而及时发现设计错误与缺失，为变更设计提供参考依据，提升沟通和决策效率，从而达到节约时间和成本，提升管理效率的目的。

基于路基横断面图形，可为项目前期策划、设计资料复核等方面提供帮助。

4.1前期策划

对于项目的整个生命周期，项目的前期策划是项目的准备阶段，它的好坏对于整个项目的效益起着至关重要的作用。在施工之前，要进行调查，搜集各种资料研究施工的组织、技术、管理及经济等，选则科学、合理的项目施工方案，进而为项目施工指明正确的目标和分向，有效避免了项目组织管理的混乱，减少施工风险，提高施工质量。以路基工程为例，路基横断面图是整个路基施工前期策划的依据之一，在测量人员的现场放线的配合下可帮助完成如下内容：

(1)施工场地及周围环境条件分析。对周围环境的分析是项目施工的先发条件，是前期策划的基础环节。项目管理人员通过对施工场地考察、市场经济调研、政策条例研究以及相关部门走访，实现对项目施工中所有相关联的环境因素进行综合分析评估，尤其是项目施工的关键影响对象要深入研究调查，编制环境分析报告，为策划提供有力依据。

(2)施工方案优化。在保证施工质量和安全的前提下，施工人员依据场地条件、材料机械储备和人员经验等因素对不同的施工方案进行比选优化，从而使得优化后的方案施工更加简便，设计更加合理，材料和人员配置更加经济。达到项目利润最大化的目的。

(3)施工便道设计。

(4)成本控制。利用纬地道路软件自动算量功能，不仅提高工程量计算的效率节省人员时间和精力，而且提高了工程量计算的准确性避免人为因素影响。使管理人员在前期策划阶段就可以管控施工成本，规划施工组织。

4.2设计资料复核

纬地软件通过参数方式绘图。参数来源于图纸，图形及方量也应与图纸吻合，利用这一思路，可将图纸前后复核，如发现矛盾点，可提前发现，与设计方提前取得联系，避免造成损失。

5结束语

古人云“工欲善其事必先利其器”，干好一个项目要有一个好的策划，一个好的策划要有好的辅助基础资料包括正确的数据支撑、理论依据，而这些好的辅助基础资料则要有好的统计方式，例如一个好的软件。本文用当前工作情况背景、绘制横断面图必要的信息支撑、软件操作方法及横断面的应用四个方面论证，为项目路基施工提供技术保障。

参考文献

[1]《公路路基设计规范》.JTGD30-2015.

[2]《工程测量规范》.GB50026-2007.

[3]《公路路基施工技术规范》.JTG/T3610-2019.

论文作者:米强1,吴昊2,李英杰3

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/778119b6f2deef00c87fb0c4.html