# 水利渠道工程防渗施工方法探究论文_陈明慧

河北省水利工程局第二工程处 河北省 050021

摘要：水利渠道工程属于水利工程中重要部分，我国水利渠道工程施工数量较多，但在施工过程中，普遍存在着较为严重的渗漏问题，造成了大量水资源浪费，不利于经济效益与社会效益的实现。为保证水利渠道工程防渗效果，需要在渠道工程施工中应用防渗技术。通过采取防渗技术，可以保证水利渠道工程施工质量，实现最佳效益。

关键词：水利渠道 工程防渗 施工方法

前言

水利渠道工程是我国水利工程的重要组成部分，在水利渠道工程施工过程中防渗工作的有效进行能够有效提升水利工程的整体质量。但是目前我国许多水利渠道工程中防渗施工并没有得到足够的重视，并且防渗施工方法也没有得到合理的运用。因此，水利渠道工程施工技术人员在工程施工过程中，应当对防渗施工方法的重要性有着清晰的认识。并且在此基础上通过实践的探索和总结，以促进我国水利渠道工程防渗施工整体水平的不断提升。

1水利渠道防渗施工中存在的问题

水利渠道工程中，防渗施工合理的实行，可从根本上确保水利渠道工程的整体质量。然而，现阶段我国水利渠道工程中防渗施工，通常会以传统的方式进行施工，传统施工中存在很多的不足，计算方面并不完整、施工工艺还比较明确，施工工艺比较简单，现针对下述的几方面，针对水利渠道防渗施工的当前发展状况加以探析。

1. 1传统施工方式的缺陷问题

传统防渗施工的方式并不完善，而现阶段，水利渠道工程的防渗施工，很多企业依然会使用传统的防渗施工方式。这种施工方式，技术方面有较大的缺陷，对于施工的材料和施工工序等多方面内容的要求均非常高，所以致使水利渠道工程常会出现渗漏的问题。

1.2计算方面的不精确问题

正确、精准的计算，对于水利渠道工程来讲非常关键，其可确保防渗方面的工作有效的实行。一般来讲，水利渠道工程防渗施工应实行精准的计算，并应保证数据的支持。然而，当前我国很多水利渠道工程中，实行防渗施工的时候，很多工作人员并没有给予计算工作更多的关注。所以，对计算的准确度方面并没有当成一项重要的工作去执行。进而，很大程度上能够对计算精度造成直接的影响，进而产生防渗施工的纰漏。

1.3施工工艺形式简单的问题

防渗施工工艺，应确保丰富及多样性，这一部分亦为水利渠道防渗施工有效实行的部分。一般情况，水利渠道防渗施工均有很多不同的施工工艺，这样也可以为工作人员以更多不同的选择。然而，现阶段很多水利渠道防渗进行施工的时候，防渗施工工艺大多比较简单，同时其会受到天气、温度或是环境等的变化而变化。而过于简单的施工工艺不能够充分地发挥较好的施工效果，很容易造成水利渠道防渗施工进度的问题，以及施工质量的问题，致使水利渠道工程整体的质量均下降。

2水利渠道工程防渗施工方法

在水利渠道工程中大量实践已经证明，防渗施工方法的正确应用可以取得良好的应用效果。这主要体现在多头深层搅拌水泥土成墙方法、锯槽法成墙方法、薄型抓斗成墙方法、地基处理、模板制作等环节。以下从几个方面出发对水利渠道工程防渗施工方法进行了分析。

2.1多头深层搅拌水泥土成墙的施工方式

在利用多头深层搅拌桩机进行防渗墙施工的时候，首先需要利用桩机一次多头钻进，接着将水泥浆喷入土体之内并进行适量的搅拌，尽量让水泥浆液与土体充分混合，从而固结成一组水泥土桩，之后水泥土桩间便能搭接起来，形成水泥防渗墙。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从目前我国已有的施工案例来看，此种施工工艺下的防渗墙深度最大为22 m 左右，其渗透系数在1． 3 MPa 左右。采用多头深层搅拌水泥土防渗墙的主要优点在于无泥浆污染、施工也十分方便且造价也较低，比较适用于砂土、黏土、砂砾层及淤泥地段等。

2.2锯槽城墙的施工方式

锯槽法城墙法与多头深层搅拌水泥土城墙方法的区别主要是在地层组成上，锯槽法城墙法更加适合直径＜110mm的砂砾石地层的水利渠道工程。锯槽机的合理应用是提高锯槽法城墙方法效果的重要因素之一，通过合理的利用锯槽机能够提高连续成槽的成功率，从而增加水利渠道工程的墙体质量。同时，在实际的应用中，施工人员还应该注重工艺的创新应用，不断采用新式方式来提高锯槽法城墙法的防渗效果，进而提高水利渠道工程的整体质量及使用寿命。锯槽法城墙法具有成墙较深的特点，这个特点更有力的保证了水利渠道工程防渗效果。

2.3薄型抓斗成墙的施工方式

薄型抓斗成墙的方式，合理地应用能够保证水利渠道工程防渗的质量。可观来看，这种施工方式适用于土质种类很多的水利渠道工程，因为这种方式能够保证施工工艺的支持。薄型抓斗成墙的方式，在使用的时候，水利渠道工程中相关的工作人员，应确保对优越性的全面认识。由此可见，薄型抓斗成墙施工的方式，可适用于沙土和卵石、钻土等土层中。薄型抓斗成墙的施工方式，在施工应用的过程，能够保证最大成墙的深度达到40 m 左右，而其远高于多头深层搅拌水泥土成墙2 m 的深度，以此为防渗予以更好的保障，并使施工的难度得以控制，缩短水利渠道工程施工的时间。

2.4地基的有效处理

施工前，需对防渗施工渠道进行放样，尺寸应符合相关的图纸要求。放线主要获取渠道的底脚线及渠口线等线，然后工作人员就可以根据这些线进行开挖。衬砌渠道一般都是新建渠道，由于地形的不同，某些渠道采用的是开挖，而有些则采用的是填方。开挖式基础比较坚硬，但在开挖过程中却会出现开挖面的松动，因此在进行防渗墙施工前必须对松动的地方进行处理，同时也应及时将松动的土清理干净，这样之后才能回填并将渠道夯实与整平。填方式渠道基础则比较松散，一般采用的是在施工前对其加水浸水预沉，但效果依然不明显，很大程度上也无法符合衬砌时的密实要求，因此还应对其进行必要的夯实。 地基的处理还需要进行削坡处理，一般在混凝土浇筑前约1 d进行，这样能有效规避施工中人为践踏或者表面过于干燥而产生的破坏。在具体的削坡过程中，应该严格控制表面的平整度与高程，尽量采用人工挂线精削。如果开挖或回填及设计时的误差过大，那么就需要采用多次修坡处理。

2.5模板制作的施工方式

模板制作，对水利渠道工程中，防渗方面的工作来讲非常关键。施工模板制作可发挥重要的功效。所以，水利渠道工程中相关的工作人员，实行模板制作的时候，需给予模板成型更多的关注，亦为模板制作的主要部分。水利渠道实行的过程，相关的工作人员在进行模板制作的时候，应保证模板能够保证防渗施工的质量和效果。此外，模板在制作的时候，水利渠道相关的人员，应给予模板制作的施工材料更多的关注，以选取最佳的施工材料。由于施工材料模板质量及应用情况均存在一定差异，所以水利渠道工程需保证施工材料，在选择的过程其合理性和有效性。因此，在很多时候选取施工材料的时候，联合使用能够确保水利渠道防渗施工的质量和效果。

结束语

总之，水利渠道工程是我国水利工程的重要组成部分，我国是农业大国使用渠道来灌溉农田是最常用的灌溉方式之一。为了能提高水利渠道工程的防渗能力在施工中一定要采用高效的防渗方法; 同时施工方还应该跟据水利渠道工程的实际情况以及其他环境特征，采取对应的防渗方法从而提升水利渠道工程的防渗能力并实现最好的经济以及社会收益。

参考文献

[1] 杨庆运，李祖海，褚福刚. 浅析中小型渠道工程的设计及优化探讨[J]. 中国水运(下半月). 2010(04)

[2] 叶永梅. 水利渠道工程的防渗与设计[J]. 科技创新与应用. 2014(13)

[3] 刘正义. 渠道工程的管理与养护浅议[J]. 科技致富向导. 2013(36)

[4] 丁生云. 水利渠道工程的防渗与设计[J]. 硅谷. 2013(02)

论文作者:陈明慧

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7784039d824c7ad2606eedb4.html