# 高层建筑工程中施工技术探讨论文_李东

沈阳兴盛房地产开发有限公司 辽宁沈阳 110000

摘要：在建筑工程施工当中高层建筑施工是一项对技术要求非常高的工程，由于其具有层数多、载荷大、安全风险系数高的特点，所以施工单位在工程施工当中除了要充分掌握好工程施工的技术要点外还要做好对工程施工各个环节的监督与管理，通过对高层建筑工程施工质量的有效控制来确保高层建筑工程的施工质量和施工进度。所以，在建筑工程施工当中不断加强对高层建筑施工技术的深入与研究，确保有效控制工程施工的质量对于高层建筑工程施工的顺利进行有着十分重要的意义。

关键词：高层建筑工程；施工；技术要点

1 高层建筑工程概述

我们对于高层建筑一向都要求它抗震耐久，结构坚固使用寿命长，可过于坚硬的结构在地震中无法存留，想要抗震还牢固，这是建筑工程的一大难题。高层建筑一般因施工难度大，导致施工周期长；因为施工面积过大，所以很容易的受到环境的影响，大风、雷电都会成为主要的影响因素；楼层过高还会使得运输成为一个难题；因为整个楼层的重心偏高，这样对地基的要求也就更高，需要挖更深的基坑，对基坑支护的技术也有了更高的要求；高层建筑还会对周围的居民有很大的影响，安全也成为了一个问题。建筑工地给人们的生活带来很多的污染，工地扬尘、工地噪音、废料污染，这些都多多少少影响了人们的生活。而高层的建筑竣工后，也会对周围的环境产生影响，比如光照、风流、视野等，所以更加科学合理地进行高层建筑的施工，对城市发展来说是必然的趋势和要求。

2 高层建筑中使用的施工技术

2.1 后浇带施工技术

后浇带是为了防止因为温度过高，钢筋混凝土收缩变形而进行的一种后浇封闭操作，能够最大限度地控制钢筋混凝土的变形。一般来说，后浇带在施工后，会在施工结构处保留一段时间，然后继续用混凝土进行浇筑，这样才能形成一个相对比较完整的结构体系。后浇带施工能够很好的控制钢筋混凝土的变形裂开，因此后浇带施工的质量决定了这个工程的牢固程度，能够影响到整个工程的质量。后浇带施工技术能够解决在工程中经常出现的沉降差问题已及能够减小温度收缩的影响。在建筑体系中，建筑的主体和裙房的结构以及相应的基础设计成为一个整体，但是为了呈现出一个整体的效果，一般都是要采用后浇带施工技术将两部分暂时分离开，等到主体结构施工完成后，这样就能放心地完成大部分的沉降量，再然后就是对连接部分进行混凝土浇筑。对于那种高低层连成整体的情况，需要充分考虑内力的情况，有可能因为内力过大而导致地基损坏，所以在有考虑的情况下，也要有一个好的地基。

2.2 逆作法施工技术

这种施工方法一般是有限制条件的，例如需求基坑比较深、作业空间比较小，空间太大的话难度会增大太多不适合逆作法施工。逆作法施工主要是在适合那种按常规流程施工的建筑，一般来说，在进行高层建筑施工的时候，都是从下到上，稳定地基，对基坑进行挖掘，再慢慢由下往上的进行施工，对基坑只有一个支护的措施，保护措施并不规范和明确，施工工艺技术不够高。但是对于逆作法施工来说，它是最先沿着高层建筑工程的地下建筑边轴线来进行相应的支护结构形式。然后再逐步地对土方进行由上到下的逆转性开挖，采用这种施工方法的时候，需要对各个方面进行完全的考虑，最重要的就是基坑的支护问题了，这个是能否完成这个操作的基础，一个安全保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 施工质量监理控制要点

3.1 模板工程

①支模体系复核。在搭建模板的时候，先要设计一个科学合理的方案，考虑到各个部位的质量要求，确保工程能够顺利稳定的运行下去，没有任何质量的问题。对上下层的位置要合理安排，保证不会使重要倾斜，出现不平衡的情况，使某处的结构所受压力过大，而导致出现断裂的情况。

②模板施工质量监控。质量永远都是工程中最为重要的问题，想要确保模板的承受能力和稳定性，就需要对施工团队进行严格的要求，加强整个团队的责任意识，以高标准来检测模板的质量，确保模板的不变形和密封性，为整个工程的质量增加一个保障。

3.2 钢筋工程

转换层的钢筋是比较多的，有着一个支撑的作用，因此在钢筋工程这个方面需要很好的控制施工质量，采取相应的措施保证钢筋骨架的稳定，便于钢筋的布置。转换层上剪力墙预留插筋的定位控制，标准的住宅的截面尺寸是比较大的，这样对转换层比较小的截面尺寸来说，就让插筋这项工作变得困难一些，因此最重要的就是对插筋位置的预留。需要非常的准确控制位置，让钢筋插的比较密实。现场的管理人员需要对这个位置进行相应的复查，保证位置的精确，然后工作人员对这个位置做个记号，方便直接施工，无需再花时间寻找。检查无误后，插筋用点焊固定在梁钢筋上，预留插筋上部必须绑扎三道水平筋，以增强其整体性。插筋预留完毕后，进行通线检查，根据设计图检查各开间、门、窗洞口的相对位置，确保正确无误。

3.3 混凝土工程

①混凝土强度等级及配合比。因为支撑大梁的柱以及转换大梁钢筋比较密集，捣鼓困难，可能一不小心的失误就会使得混凝土的凝实不牢固，出现裂缝，严重的甚至会出现漏洞、蜂窝等质量问题。为了解决这一问题，一般是采用5~30mm 径较小粗集料，这样可以使得流动性较大。虽然分层进行浇筑可以减小混凝土的内外温差，减小混凝土裂开的可能性，但是仍会有可能因为在凝固过程中产生的收缩力而裂开，因此可以在混凝土中掺入适量AFA 膨胀剂和缓凝剂的办法，这两个试剂能够在混凝土凝结的时候减少它的收缩性，同时也可以减少整体的温差，很有效地防止了混凝土的开裂。

②混凝土浇筑。在转换层，大梁的钢筋相对密集，特别是在梁柱节点处，密度更是大，这样就需要在混凝土进行振捣时，要注意分层捣实，避免过振、漏振。密度实在过大时，需要工人用钢钎仔细插捣，确保混凝土浇筑的密实，不会出现缝隙。在输送混凝土时，要先润滑管道，控制输送的时间，避免运输过快而出现管道堵塞。浇筑时，大梁的受力一定要均匀，凝土时间要先慢后快，稳定基础，在进行第二次浇筑上层混凝土时，需要等到第一次混凝土的强度达到75% 时再一起浇筑，这样会更加的稳固。

③混凝土测温。对于大体积混凝土施工，对温度的监控一定要加强，例如当混凝土内部温度和表面温度超过25℃ 时，就需要考虑降温或者升温的措施了，不然温度差过大就会使得混凝土产生裂缝。混凝土在凝固过程中，会

出现放热的现象，温度可能会升高，这个时候也需要注意，防止局部温度过高而破裂。对混凝土也需要进行保养，不然任由暴露在空气会让混凝土变得凝结，使用起来会没有预期的效果。

结束语

综上所述，在时代的发展下，人们为了令高层建筑技术管理方法的运用成效更为显著，则应当将诸多全新的管理方式运用其中，从而符合现代化社会建设的相应标准。

参考文献

［1］闫伟东．高层建筑施工管理方法［J］．科技资讯，2016（9）：126．

［2］吴辉宾，王家键．高层建筑施工管理存在的问题与应对策略［J］．才智，2015（11）：188．

［3］韩旭，毛善源，叶小勇． 对高层建筑施工技术的探讨［J］． 门窗，2016（11）：50 － 51．

论文作者:李东

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/778e7c9d1812c491ffacaf79.html