# 探析土建施工中的深基坑支护技术论文_黄福佑

摘要：受土地资源紧张和建筑技术水平提高双重影响，建筑高度和规模逐年上升，作为高层建筑工程不可或缺的深基坑工程屡见不鲜。深基坑工程具有基坑深度深，基坑面积广的特点，对于施工安全要求极高。为此，本文从土建施工中深基坑支护技术展开分析。

关键词：土建施工；深基坑支护技术；要点

引言

随着城市建设速度的加快，土建基础工程的数量正呈现出逐渐增长的趋势。深基坑支护施工作为土建基础施工的重要组成部分，其施工技术是深基坑支护施工得以正常开展的基础与保障。

1、土建施工深基坑支护的概述

基坑工程是建筑工程的基础部分。在施工过程中，为保证施工安全，要设置相应的支护结构以实现加固稳定基坑结构的目的。根据我国建筑业相关法律规定，开挖深度大于5米的基坑属于深基坑。深基坑由于深度深，对于支护结构的各项性能要求更高。支护施工发展到现在，已经形成了许多种结构和类型。目前深基坑支护结构主要包括锚杆支护、挡墙支护、桩排支护、钻孔灌注桩支护、深层搅拌水泥桩支护、地下连续墙支护、钢板桩支护、放坡支护等几个类型。其中，锚杆支护、钻孔灌注桩支护、地下连续墙支护在土建工程深基坑工程应用最为普遍。

2、土建工程施工中的深基坑支护施工技术的要点分析

2.1 锚杆支护施工技术

深基坑锚杆支护是在综合了挡土结构和外拉系统两种技术的基础上形成的支护施工方式，常用于施工场地为密实的砂土、粉土或质地坚硬的粘性土层的环境，无论是地表工程抑或矿井、隧道灯地下工程都具有良好的适用性和加固效果。锚杆支护的工作原理是在围岩土层上设置锚杆，藉由锚杆改变围岩土层内部载荷分布情况，对薄弱处予以补强和加固，从而达到保护、稳定基坑的目的。为保证深基坑锚杆支护施工质量，在施工作业中，有以下几个方面需要注意：严格执行深基坑支护相关的国家技术规范标准。在工程开始前，要认真做好施工准备。准备工作一方面是施工材料的准备，另一方面是施工技术的准备。在施工前期技术准备方面，技术人员要对施工地点附近的地形地质条件、水位条件和周围建筑物分布情况开展详细深入的勘测和调查研究，在全面收集施工条件信息的基础上编制科学合理的施工方案，确定支护锚杆钉入土层的深度及厚度，以充分发挥锚杆支护作用。要合理规划边坡加固高度，确保边坡高度符合工程需要，科学设计排水设置，确保排水设施高效运作，满足工程排水需求。通过一系列的措施推动锚杆支护结构施工质量的提升，保证土建刚才深基坑支护结构的稳固性和安全性。

2.2 钻孔灌注桩支护施工技术

钻孔灌注桩支护是桩排式支护结构的一个分支。该技术结合了土建工程基础施工中常用的钻孔桩施工技术。首先使用专用钻机或钢管挤土或者人工挖掘等方法在指定位置钻出一定规格的孔洞作为桩孔，再将预先加工好的钢筋笼放入孔洞内，随后向孔洞内浇筑混凝土。混凝土硬化后和钢筋笼紧密结合成一体，形成桩体支护结构。钻孔灌注桩支护结构施工过程中有以下几个方面的内容需要注意：

2.2.1科学选择钻具

桩孔是钻孔灌注桩支护施工的基础，钻孔作业是整个支护工程的起点。桩孔的钻进质量和后续施工，乃至支护工程整体质量密切相关。在选择钻具时，要在全面掌握施工现场地质、地形情况和支护设计要求的基础上，选择适应施工地点当地情况、钻孔质量水平高的钻机或钻具。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2钻机必须安置在平整、坚实的地面上

如果钻孔地点达不到平整、坚实地面的要求，要进行相关处理，达到要求再安放钻机。钻机到达指定位置后，要进行固定安装，保证钻机稳固、方位准确无误。为保障钻孔作业顺利进行，要在钻孔位置埋设护筒，从而避免孔壁坍塌或流沙问题的出现。此外，埋设护筒可以有效提高孔洞内静水压力，避免位于地下水位以下的孔壁土体发生位移现象，有利于孔壁内静水压力稳定。同时，护筒的存在，对于隔绝地表水、为钻孔作业提供精准位置以及稳定钻头方向等都有着积极作用。

2.2.3做好清孔工作

当桩孔成型并验收通过后，要立即将孔内泥浆、碎石、积水等杂物清除干净。清孔作业可以使用正循环旋转钻机、反循环旋转真空吸泥机与抽渣筒等机械设备。之后进行灌注桩作业。清孔程序结束后，施工人员将预先加工好的钢筋笼竖直吊放进桩孔，到达指定位置后予以固定。最后使用导管将混凝土混料泵入桩孔中，待混凝土完全硬化后，就形成了强度大、刚度强且体积稳定等高性能的钢筋混凝土支护结构，为土建工程基础工程的稳定和安全提供坚强保证。

2.3 地下连续墙支护施工技术

地下连续墙支护技术主要是针对提高建筑地面以下部分结构稳定性而开发出来的土建工程深基坑施工支护工艺。采用该项技术，着重要注意以下几个方面的内容：一是认真做好导墙结构设计。导墙在地下连续墙支护施工中起着十分重要的作用，它的存在不仅有利于保证地下连续墙设计质量，还发挥着容蓄泥浆的作用，有利于成槽施工中液面保持平整。一般情况下，导墙采用就地灌装的钢筋混凝土结构进行施工。施工过程中，为避免地表水流入导沟，导墙的深度和厚度必须予以保证。二是把好泥浆护壁施工材料质量关。在配置泥浆时，水泥、水、速凝剂和外加剂等组分必须严格按照设计配比添加拌合，保证槽壁上形成的泥皮具有良好的防水性，可以有效阻止地下水的入侵，防止槽壁发生剥落，维护槽壁稳定。另外，成槽作业完成后要静置4小时以上，经检测槽内泥浆比重1.3以下时方可进行混凝土灌注施工。在进行混凝土灌注时，先要向管内放入管塞，再利用混凝土压力将管内泥浆压出，避免泥浆混入混凝土。

3、深基坑支护技术在土建基础工程应用前景

深基坑支护是土建基础工程中一个极为重要的领域。地质条件的复杂性、结构型式的多样性以及受力状态的多变性使得深基坑支护具备了自身的特殊性，相关技术的研究成了土建基础工程的重点课题。随着信息科学和计算机科学的不断发展，深基坑支护技术也在不停地进步与提高，应用前景如下：

3.1对传统的静态设计理念造成了一定的冲击，促使其发生了改变；

3.2在变形控制方面取得了突破，新的设计方法不断被提出；

3.3新型支护结构的计算方法日益完善、准确；

3.4支护结构的试验逐步深入，并取得了一定的成果；

3.5深基坑支护结构方案得以不断优化；

3.6信息监测与信息化施工技术得以不断发展。

结束语

在土建工程施工中，深基坑支护技术广泛应用，该施工与建筑的耐久性和安全性有着直接的关系。因此，我们在施工过程中要根据土建工程的实际特点，采用合理的深基坑支护形式和施工技术，使其发挥最大化的使用建筑，从而促进深基坑支护施工技术在土建基础工程中的可持续发展。

参考文献

[1]耿勇.深基坑支护施工技术在土建基础施工中的应用分析[J].科技资讯，2012.

[2]苏志刚.桩锚支护技术在深基坑中的应用与控制研究[D].成都理工大学，2015.

[3]刘丽君.钻孔灌注桩技术在深基坑支护结构中的应用[J].科技致富向导，2013.

[4]卢兴亮.土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用探析[J].城市建设，2014.

论文作者:黄福佑

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7790cf80e683778ab116b0b0.html