# 电梯制动器故障保护功能分析论文_ 刘鑫鑫

摘要：随着我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，人们的生活质量在不断的提高，在日常生活中，电梯可以将人和货物准确及时地送到建筑物的指定楼层，并使轿厢平稳安全停靠。作为电梯的动力装置曳引机应当在到达指定楼层后及时将电动机转速降到零，同时使电梯制动器及时制动保持停止状态。在本文中，笔者详细阐述电梯制动器的原理及失效原因，分析电梯制动器该以何种方式来进行检验和维修，以及探讨引起这些制动器故障问题的原因和解决措施。

关键词：电梯；制动器；故障；保护功能

引言

电梯制动器是电梯重要的安全装置，它的安全和可靠是保证电梯安全运行的重要因素之一，制动器一旦失效或制动力不足，就极其容易发生电梯冲顶、蹲底、开门溜车等重大事故，造成人员伤亡和设备损坏。另一方面，电梯的部分安全装置（如极限开关、层门门锁、急停开关等）在起保护作用过程中，最终都依赖于制动器动作使电梯停止运行，达到保护乘客和设备自身安全目的。为保障制动器动作的可靠性，进而提高电梯整体运行安全性，在电梯曳引机设计和生产过程中，制动器上安装了用于监测制动器动作状态的监测开关，并在出厂检验过程中进行调整，但后续的电梯安装和维保过程中，可能存在开关位置移动，制动器间隙偏差等问题，需要对监测开关位置进行调整，一旦调整后位置不佳，将会引起电梯故障频发影响正常运行。为了方便使用和维护保养，且在以前的电梯标准和检规中没有对制动器故障保护的要求，部分维保单位就将监测开关强制或者调整开关位置，使其无法起到监测作用。但在电梯检规第二号修改单中新增加了制动器故障保护功能的要求，因此在电梯监督检验和定期检验中应给予足够重视。

1制动器的结构及工作原理

电梯常用的制动器通常是常闭式摩擦型制动器，产生制动力的是制动器衬垫与制动盘或制动鼓接触产生的摩擦力。其组成主要有电磁线圈、铁芯、制动臂、压缩弹簧及其导向螺杆、制动衬垫和制动盘(或鼓)等。制动器的提起或释放是通过电磁线圈得电或失电带动机械装置的动作来实现的。当线圈得电时，线圈中的铁芯由于电磁力产生运动，推动制动臂克服压缩弹簧的弹力，将原本压在制动盘(或鼓)上的衬垫分离，从而实现制动器的提起，即松闸；当线圈失电时，由于电磁力的消失，铁芯和制动衬垫在制动臂压缩弹簧弹力的作用下复位，衬垫重新与制动盘(或鼓)接触，通过弹力来产生制动力，实现制动器的释放，即抱闸。

2电梯制动器失效原因分析

2.1弹簧压力不足

电梯过于频繁的起制动易造成制动弹簧出现疲劳变形的现象，当制动弹簧出现损毁就会使制动臂在制动时不能产生足够的制动力从而造成无法有效制动。另外电梯在运行时由于使用频率过大容易造成制动弹簧两边力度不均匀从而影响制动力的情况。因此，电梯在正常使用过程中要及时对电梯的制动弹簧进行清洁、检查和维护保养。

2.2开关位置调整不到位

由于制动器电磁铁的行程很小，往往只有几个毫米，而且安装和维保人员技术水平参差不齐以及现场工作条件的限制，给开关位置调整带来一定难度。导致制动器监测开关位置调整往往发生不到位情况，进而使监测开关行程和电磁铁动作行程不能有效配合。

2.3制动器的提起(或者释放)失效的危害

若制动器提起失效，则会造成电梯带闸运行，从而引起制动闸瓦和制动轮的严重磨损，降低制动力矩，进而造成轿厢意外移动引发事故；带闸运行还会对电动机造成损坏，造成系统保护等故障发生。若制动器释放失效，则会造成电梯溜梯、冲顶、蹾底等严重事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电梯制动器故障保护功能的检验对策分析

3.1电梯制动器故障预防

首先，电梯使用单位安全管理人员人员应认真学习电梯使用管理制度以及相关技术规范以及国家法律法规规定日常维制度，结合本单位电梯使用特点不断完善电梯技术档案，以此为建立完整的安全管理制度，配备专门的电梯安全管理人员，甚至还应配备专门的电梯安全管理机构。对于老旧电梯，制动器故障率高，市场难以购买，制动器形式与现行标准不符的情况，应及时对电梯制动器进行改造或更换工作，同时还应将无损探伤检验应用于销钉、制动弹簧等部件；其次，制动器生产单位在生产制动器时，应严格按照相关标准设计和生产，严禁销售存在缺陷的制动器，加强出厂检验，并通过多次反复试验，将调整好的制动器通过在制动弹簧的螺母上标注漆封标识；再次，加大安全宣传工作力度。应积极学习国内外先进的电梯技术，结合电梯安全技术管理工作特点针对性的对指导性文件以及规范的进行学习。电梯维护保养单位应严格按照制造单位提供的制动器安装维护说明进行制动器维修以及安装工作，从根本上消除电梯制动器使用过程中存在的各种隐患；最后，在制动器日常巡查管理和正常的维护保养的基础上，应积极进行制停试验，按照国家相关标准规定，电梯每5年进行一次制动试验，因此电梯生产单位、安装单位、检验单位、维护保养单位和使用单位应对电梯制动器安全检验工作重要性产生深刻认知，并严格进行安全检验，为确保电梯处于长时间稳定运行状态奠定基础。

3.2规范和标准要求的差异

安全技术规范和国家标准在不同的装置中分别进行了相应的规定，两种不同的装置，要达到的保护功能也不尽相同。检规规定该功能是在“控制柜、紧急操作和动态测试装置”中，通过监测来实现保护，并且可以仅对制动器其中一种状态(提起或释放)进行监测；而制造标准则是在“轿厢意外移动保护装置”中要求，并且是可以通过“多选一”的方式进行配置。对于目前主流的永磁同步主机所采用的冗余设计的制动器，均是可以采用对机械装置正确提起(或释放)的验证和(或)对制动力的验证来实现轿厢意外移动保护的目的。从逻辑上可以理解为可以做以下几种配置：(1)对正确提起的验证；(2)对正确释放的验证；(3)对正确提起和释放的验证；(4)对制动力的验证；(5)前3种分别与第4种的组合。可见，检规第2号修改单的要求是每台电梯都应有该功能，并且可以仅对制动器其中一种状态进行监测。而制造标准则是在满足制动器要求的情况下进行选配。

3.3全面提高使用者安全意识，普及电梯安全常识

电梯的质量问题是重点，与此同时，也一定要让人们掌握正确的乘梯行为，要有基本的安全意识，因此当电梯出现溜车现象时，务必要掌握以下几点。(1)不管你身处几楼，当电梯发生溜车时一定要将所有楼层按遍，以防当电源启动时出现下坠现象。(2)在电梯里一定要有正确安全的姿势即踮起脚跟的同时使膝盖保持弯曲状态，并将背部与头部紧贴墙壁使其呈一条直线，要记住这个姿势是最能保护脊柱。(3)注意查看电梯内的构造，一定要冷静对待，紧握把手。

结语

电梯制动器监测开关对于提高电梯制动系统的安全性和可靠性有积极的意义，可以使电梯控制系统随时监测电梯制动闸瓦的状态，并与其应有的正确状态进行比较，从而有效减少因制动器而造成的电梯故障和安全事故。只有电梯制动器监测开关采用正确的接线方法，并要确保检测开关工作正常，才能有效监控制动器的工作状态，将因制动器动作不正常引起的设备损坏或溜梯消除在萌芽状态，从而确保电梯安全、准确的平层和轿厢内乘客的安全。

参考文献

[1]杨坚,唐文斌.电梯制动器的结构型式及检验检测探究[J].中国设备工程,2019(6):88-90.

[2]蒋悦.电梯制动器的电气控制与检验检测方法研究[J].山东工业技术,2019(7):31.

[3]高向革.一种电梯轿厢意外移动检测保护装置的设计[J].中国电梯2019,30(5):27-28,43.

[4]徐子明,钮科,汤维峰,等.关于电梯制动器检测开关的研究[J].中国电梯,2019,30(5):9-11.

论文作者: 刘鑫鑫

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77a6f97b92a0fc528145cd06.html