# 配电自动化中数字通信技术的探讨论文_高巾贺

（济南荣耀合创电力科技有限公司 山东济南 250000）

摘要：智能配电网是智能电网的核心环节,伴随着互联网技术和现代通信技术的高速发展,现代技术的应用对于配电网工作的稳定性和安全性有着显著提升,因此,配电网人工智能化将是其未来发展的主要趋势。这其中数字通信技术无疑是智能配电网的关键技术,与传统配电网通信技术相比,智能配电网的互动性和扩展性更强,对配电网及其他设备可以进行可视化管理,最大限度的确保供配电系统为用户提供持续、安全、可靠的电能。

关键词：配电自动化；数字通信；技术

1数字通信技术的优点

1.1具备抗干扰性

在通信的过程中,信息起到了较为关键的作用,在信号传输的过程中,信号不免会受到其他外界因素的干扰,为了使通信质量得到有效,保证必须不断对其抗干扰能力进行提高,如此才能保障数字通信技术能够顺利运行,同时符合数字通信技术的应用要求。在信号传送的过程中,电器干扰将导致电信号出现一定程度的不稳定现象,而此种不稳定现象在模拟通讯中也较难消除。此类现象,将直接导致通信的质量急剧下降,与此同时,数字通信主要通过对信号0及1的判别进行下一步工作,无电脉冲和有电脉冲是保障通讯质量的基础,若干扰信号的强度不会直接影响到无电脉冲及有电脉冲,还可对干扰信号形成正确分辨,那么最终的通信质量也将不会受到任何影响。保障通信质量的关键因素即是数字通信技术的抗干扰能力,因此,为实现数字通信技术抗干扰能力的增强,必须对其进行新材料的有效应用,使通信信道的抗干扰能力得到一定程度的增强,进而使通信质量得到一定程度的提高。

1.2实时性特点

配电自动化可以随时对配网运行问题实施监控以及剖析。通信工艺的运用，使得系统数据刷新率的速度得到加快，可以快速的对最新信息数据进行查看，并且其可以在系统发生问题的一瞬间，凭靠最快速度来对众多数据信息进行传输，在配电自动化主站端能够快速获取信息，第一时间做出反馈，及时将问题状况向相应单位进行汇报。

1.3保密性较强

外界的攻击也是导致信息传输受到影响的主要原因之一,因此必须将信息的传输过程进行加密处理,与数字信息的解密过程相比,对其进行加密处理的难度相对较高。在现代通信技术中较为常用的加密处理为密钥技术,密钥技术能够有效保证信息的完整性及私密性。因此,又及时对信息进行等级划分,而后在一起进行传输的过程中对其进行多次,将重要的信息进行合理保障。与模拟通信相比,数字通信的保密性较强,是保障信息传输具备有效性的基础,因此,合理的运用通信技术,能够实现信息质量的有效提高。

1.4联通性

因为配电网络关注扩展与开放，造成的网络环境方面是比较复杂的，其接口与入口工艺是不一样的，通信时信息数据会以互补方式存在。但是不管是运用着网络资源来高效率的对业务进行开放性的部署，还是使得通信业务在不一样的网络条件当中均可以正常运行这个目标得到实现，配电网络体系需要相互联通到一起，进而来使得用户可以同时体验业务以及运用。

2智能配电网通信系统建设的评价

配电网自动化的关键技术就是数字通信系统,由于我国关于配电网数字通信系统建设研究的起步较晚,早期关于通信技术和通信规约没有形成统一的标准,因此,使用较为混乱,造成通信资源浪费、工程建设混乱,但是发展到今天,智能配电网对数据信息采集的要求更高,并且更加注重电网通信的合理性和经济性,尤其是近年来更加大了对数字通信系统的研究。通常情况下根据配电网的层级不同,主站与配电子站之间的骨干层可以采用光纤传输,主站和子站以及配电终端信道的接入层可以综合使用光纤、配电载波以及无线通信等方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电自动化体系与数据通信体系简述

3.1配电自动化体系

配电自动化体系是采取多类现代化信息工艺而构成的综合型装置管理信息化体系，就像是控制技术、通信技术以及计算机工艺技术等多类。其目标是为使得配电网自动化的运行得到实现，使得相关工作人员负担得到减轻，配电网稳定性得到有效提升，成本的消耗得到有效下降，确保供电可以正常的运行起来。其组成成分分别涵盖了主站、终端、通信网、线路、设备等多方面。

3.2数据通信体系

数据通信体系关键表征信息措施为运用着计算机的二进制代码当中的“1”与“0”来实施表征。而且电路仅仅涵盖低电平与高电平这两类电平方式，电路的形式是非常简易的。数据通信体系当中所出现脉冲信号一般把高电平给定义成“1”，把低电平给定义成“0”，所以显现出脉冲信号将会由一串的进制代码所构成。在信号接受的时候，对该信号为高电平或者是低电平进行相应判断，一般看其是接近“1”或者“0”，假如是接近“1”的，则就能够判断得到是“1”，从而为高电平，相反，所判断是“0”，从而为低电平。在信号的传输进程当中将会遭受一定干扰影响，通常干扰并不会具有把“1”转成“0”水平，因此不需对干扰带来的作用太在意。假如干扰的效果有累积现象，则可能会有相应变化发生，所以能够使得设置好的中继站对数据进行相应修正，进而使得干扰下降。

4数据通信种类

4.1光纤通信

光纤通信是目前在配电自动化技术中使用越来越广泛的通信技术，主要基于光纤通信以下特征：(1)高速率，可以与全部速率相适应；(2)可靠性高，有着非常强抗干扰的水平，能够抵抗住任意形式电磁的作用；(3)数据冗余与备份，可以连续对信息数据进行两次备份，在体系有问题发生时，为避免通信发生中断问题，特意对信息进行两次备份，能够确保系统恢复至正常的运行情况；(4)接口多样，采取接口匹配的模式，可以使多类通信接口的接入得到实现；(5)配置灵活，能够快速创建众多节点使连接快速完成。

4.2无线通信

无线通信是目前在配电自动化技术中用的最广泛、覆盖面最广的技术。现阶段无线通信基站几乎在我国各地区都有覆盖，配电自动化终端采用无线通信技术，只需要在终端上配置相应无线通信模块，即可实现终端的通信，是现代通信种类当中相对来说成本最低一类通信体系，其组网以及安装都较为便利，不但可以实现双向通信，并且覆盖的范围也非常广。但是无线通信抗干扰的能力比较弱，在较强的无线信号或者较强电磁的干扰之下，不能够正常实施数据通信工作。一般常见无线通信的模式涵盖了GPRS、微波、扩频还有电台等多种，其中的电台传输速率是较差的，微波投资是比较高的，对比几种不同的模式，不存有上述两者缺陷的GPRS工艺就被推广运用起来。

4.3有线通信

有线通信技术除了抵抗干扰的能力较差及应用距离较短之外，没有其他方面的缺陷，其组装的原理是极其简易的，但是其实施性是非常高的。现阶段，有线通信关键的技术方式涵盖了其中不同的方式：(1)电话线网方式；(2)运用着EIA/RS-485总线的接口实施远距离通信工艺；(3)运用着调制解调器的有线载波方式；(4)LAN工艺工业现场的总线方式。

结论

数据通信工艺可以有助于配电自动化体系正常的运行，其可以有效对配电自动化体系运行的问题进行监控，可以在系统发生问题时及时进行相应处理措施，而且使得体系正常的运行得到恢复。现在配电网规模越来越大，配电自动化应用越来越广泛，更加需要灵活运用数据通信工艺，进而确保配电自动化设备可以正常发挥功能。

参考文献：

[1]张健,徐强.智能配电网大数据应用及实践研究[J].低碳世界.2019(35)

[2]蔡伟,陈艳华.关于新时期城区智能配电网建设的探讨[J].通讯世界.2019(19)

论文作者:高巾贺

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77bf3c171ddfab32f0bc88a7.html