# 建筑给排水设计中的常见问题及处理措施探析付弘源论文_付弘源

摘要：建筑中的给排水系统设计将直接关系到建筑功能能否正常发挥，保障居民生活的正常运作。因此，设计人员必须不断提高自身的设计水平，及时掌握给排水系统的新型技术设备以及设计理念的发展，在设计中要严格按照国家以及行业标准，进行规范化的设计。本文探讨了建筑给排水设计中的常见问题及处理措施。

关键词：建筑；给排水设计；问题；处理措施

给水排水工程是一项复杂工程，工人在施工的过程中都是根据设计图纸进行，必须科学合理的进行给排水图纸设计，符合现代给排水工程的实际应用，在具体案例的应用过程中，需要科学合理的进行设计。

1 建筑给排水设计常见问题

1.1管道间距不合理的问题

建筑工程在设计给排水管道时，目前存在的主要问题之一是一些管道的间距没有达到国家规定的设计要求，造成施工阶段水管安装时增加施工困难，且无法保证后期正常的维护检修，在很多建筑的设计实践中，对这一问题缺乏足够的重视，施工阶段工人难以安装立管及附件，造成大量管道孔洞返工施工，而且后续检修阶段难以操作。

1.2水系统噪音问题

随着我国经济的发展和人民生活条件的改善，居住环境要求越来越高，有些建筑设计时，生活泵房及消防泵房设置位置距离居民生活区域过近，在生活泵或者消防泵启动时，该部分居住单位的噪音较为明显。部分建筑的排水管道设计在邻近客厅或者卧室的位置，其噪声也会影响居民的正常生活。

1.3难以保证消防用水的问题

在现代化的城市建设过程中，建筑逐步向高层发展，而在高层建筑中的给排水设计中，很多消防给水管道的供水压力达不到技术标准和设计要求，且设计室内消火栓箱时也没有严格遵守相关的规定进行设计，严重影响了火灾时的消防救援，给居民的生命财产安全造成隐患。

1.4地漏设计问题

目前在建筑的给排水系统设计中，由于地漏设计选型得不合理，导致排水困难，造成房屋内产生积水。而且排水立管也会产生异味，对居民生活品质造成了不良影响。

2建筑给排水设计中常见问题的处理措施

2.1防止给水管道噪音问题出现的有效措施

为了避免管道产生噪音，一方面必须不断提高管道材料品质，研究开发新型管道材料，采用隔音效果好的管材。另一方面，设计阶段布置排水立管尽量远离居民卧室，设置在卫生间及厨房的阴角或风井附近，给水管道应设置在专业的设备管井中，例如在楼梯间及公共区域的水暖井中，立管及水表均设在水井内，立管发出噪音不会影响住户居民，同时方便水表抄表工作。

2.2缓解供水压力问题的有效措施

对于高层的建筑，城市给水网的水压一般不能够满足高区部分居民的生活用水的要求，所以绝大多数的建筑要采用分区给水的方式，就是建筑低区的部分直接由城市给水网进行供水，建筑高区的部分由水泵进行加压供水。从我国目前城市给水状况来看，水压一般可以满足五到六层的建筑居民的生活用水要求，对于高区部分的供水应该根据具体情况而定。高层建筑的生活给水系统的竖向分区，应该根据使用要求、材料设备的性能、维修和管理、建筑物具体层数等条件，结合利用室外给水网的水压来综合确定。此外还要将排水系统分成不同的区域，这样利于排水系统的使用。水压的分区在给水时可能会产生静水压力大的情况，这种情况会影响给水系统的运行，针对不同的供水高度可通过减压阀分区来调节。

2.3排水管道科学设置

第一，为防止卫生间有害气体串到厨房内，对居住者健康造成影响，当厨房和卫生间相邻布置时，不共用排水立管，应在厨房和卫生间内分别设置排水立管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，为避免排水管道产生噪音，影响居民生活质量，布置在靠近与卧室相邻的内墙的排水立管不能采用普通的UPVC排水塑料管，应采用内螺旋消音塑料排水管或者是橡胶圈密封圈柔性接口机制排水铸铁管等有消音措施的管材。第三，高层建筑室内塑料排水立管明设或者暗设但管道井内不是每层设置防火分隔，且管径大于或等于110mm时，应在立管穿楼板处设置阻火圈，目的是防止火灾蔓延。横管穿越防火墙时，根据国家相关建筑防火规范，管道穿越处必须设置阻火圈。

2.4消防系统的给排水设计

2.4.1 消火栓的设计要合理

在设计消防用水的给排水系统时，设计人员应将尽可能将消防栓设置在消防电梯厅内，并合理设计消防栓数量能够满足消防需要，为建筑物的消防安全提供可靠的保障。

2.4.2 消防排水的设计要合理

在设计消防的排水系统时，应充分利用建筑本身的排水或者设置专用消防排水措施来进行消防排水。设计时既要保证能够顺利排出消防工作所产生的积水，同时也要防止排水时影响建筑地下部分的各种设施，防止积水在不同分区间出现互流的情况。地下室等不能满足重力流排水的位置，加设集水井及潜水泵加压排水。

2.4.3 消防管道的设计要合理

在设计消防管道时，必须保证管道布局的科学性和合理性。设计中可以对消防管网采用环状布局，以确保管道能够稳定运行。同时，要对消防的室内外管道连接加强可靠性设计，避免使用时发生管道断裂现象。此外，还应合理设置增压泵，保证其运行功率能够满足消防需要，并且要选择启动速度比较快、质量比较好的增压设备，从而保证设备运行的可靠性和稳定性。

2.5排水地漏的合理设置

地漏的布置要依照国家有关规定的蓄水高度实施择选和规划，在实际铺设地漏过程中要选用一些排水量大、水封难以被挥发损坏的地漏，同时要紧密连接排水管道，确保其任何时候都有水存在。地漏常常布置在盥洗室以及卫生间内，对于厨房来说，则要结合其实际状况和建筑自身特点等因素全面考虑，如果不选择安装地漏，那么一定要配备带有溢流孔的洗涤池。

2.6给排水节能减排优化

（1）设计浮球阀放置屋顶的水箱内，目前液压式浮球阀与呼吸式浮球阀应用的较为广泛，这样的浮球阀设计与建筑用水量之间有着密切的关系。呼吸式浮球阀与液压式浮球阀是以传统的浮球阀技术为基础，在此基础上对其进行改进，变成了一种新的浮球阀技术，这两种技术相较于传统的水箱浮球阀技术，节水的效果更好。在建筑给排水设计时，需要结合建筑给排水自身的特点，选用合理的水箱浮球阀，这种技术可以灵活的解决水箱中的水流溢出的问题，水箱浮球阀减少了水资源的溢流，降低水资源的消耗，在建筑给排水设计中，需要考虑使用水箱浮球阀技术，减少水资源的浪费，与此同时需要注重水箱浮球阀设备的养护。

（2）在建筑给排水设计中，卫生器具属于平时居民使用最为频繁的给排水器具，现代社会住宅小区迅速增加，小区居住人口也越来越多，导致每天的居民用水量越来越大，所以微小的节能减排也能发挥重要的作用，因此，需要对建筑中的卫生器具进行节能减排的设计，关注卫生器具的使用，尽可能的使用高节能、高环保的卫生器具，例如：陶瓷水龙头、虹吸式高效节水坐便器，这些新兴的自动化节水器具，有效的减少用水的使用量。这种设计方式与传统的设计区别是，可以在用户使用器具时降低了用水量，减少了给排水管道的压力，可以增加给排水管道的寿命，减少了管道的更换次数，降低了资源的消耗。

总之，在建筑的给排水设计上应该从实际出发，对于各个部分存在的问题都要考虑在设计范围之内，设计出合理的给排水方案，才能保障人们的日常生活，促进我国建筑行业的不断发展。

参考文献：

[1] 吴燕平. 建筑给排水设计施工中的缺陷与问题分析[J]. 中国住宅设施. 2019(02)

[2] 郭金亮. 环保理念应用于建筑给排水设计中的必要性解析[J]. 绿色环保建材. 2019(06)

论文作者:付弘源

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77c531db5c3d9e911d75bd4f.html