# 建筑屋面防水施工技术与渗漏补救措施研究王松论文_王松

[摘要]自改革开放以来，我国经济获得了快速发展，也因此促进了我国城市化的发展步伐。在城市发展进程中，建筑工程无疑是不可或缺的组成部分，并且随着我国加大了对建筑工程的资金投入，使得社会对于建筑工程的质量变得格外关注。在建筑工程中，屋面防水施工技术与渗漏补救措施运用的是否得当，无疑会对建筑工程今后的使用有着重要影响。因此，着重对建筑屋面防水施工技术与渗漏补救措施进行探讨，以供参考。

[关键词]建筑工程:屋面防水:渗漏补救措施

引言:

在社会不断发展的今天，建筑物的质量成为了人们十分关心的问题。如何提高建筑物的施工质量，如何增加住户的满足感，成为了每一一个建筑工作者关心的课题。文章从屋面的防水施工技术人手，在设计、选材、监管、技术、人员、保障几方面展开讨论。

1建筑工程屋面防水施工常见问题

1.1设计不合理

在针对建筑屋面防水施工设计时，要求满足排、防相结合原则要求，提高屋面防水效果，如果设计不合理，将会影响排水产生大量积水，如果防水施工不规范，便会加大渗漏水问题产生可能性。就实际情况来看，屋面防水施工设计不当排水坡度小、组织排水分布不合理，檐口、伸缩缝以及排水口等位置构造不合理，再加上混凝土面板刚度较小，均会影响屋面防水质量。并且，如果保温层、防水层、找平层等处理不当，也会诱发渗漏问题。基于工程建设实际需求，在设计时需要结合工程所在地气候环境特点，对温湿度、暴雨频率和强度以及积雪融化量等进行综合分析，将结果作为防水施工依据，争取提高屋面防水施工效果。

1.2材料性能差

施工材料质量与性能在根本上决定了屋面最终防水效果，需要提高对此方面的重视。在建筑行业快速发展背景下，市场中防水材料种类逐渐增多，并且相互之间性能质量以及价格差异较大，必须要基于工程建设要求对各类面料来对比分析，择优选择应用。但是在实际施工中，存在部分单位为降低施工成本，选择应用价格低但是质量差的防水材料，在施工后容易出现低温脆裂、龟裂、抗拉强度低、老化等问题,并且使用寿命短，难以满足屋面防水要求，在运行过程中产生渗漏问题。

1.3技术不规范

现在建筑工程屋面防水施工技术在不断更新，有更多新型技术工艺被应用到工程建设中，对提高工程施工效果具有重要推动作用。但是就实际情况来看，很多新型技术因为实践经验不足，无法灵活应对施工过程中遇到的问题，而降低施工质量。另外，施工人员质量控制意识偏低，施工行为规范性差，出现人为失误，而影响防水施工质量。例如部分工程屋面板找平层按照防水层找平层设计，厚度不够且未分割，在后期运营阶段受外部因素干扰出现产生裂缝，出现渗漏水问题。

2屋面施工的技术要点，

针对屋面施工中存在的各种问题，建筑施工人员应该思考具体的解决方案，通过技术施工来减少问题的发生，提高建筑的屋面的防水性能，提高建筑的整体质量。因此以下分析屋面施工的技术要点。

2.1处理基层

基层的处理是屋面防水的第一步。首先，清理基层，将进基层的凹凸不平的地方进行填补和削平，填补裂缝，确保屋顶不会有脱皮、鼓起和裂缝的出现，基层表面的污垢也应该清理干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果油污和其他的建筑材料粘在基层表面，导致后续的材料的覆盖的难度加大，还会影响后续的工程的进度;其次，涂抹粘接底胶，底胶的作用就是使得基层和防水层之间可以无缝结合，粘接的力度越大，粘接的时间越长，对于防水层来说越好。一般粘接胶都是使用鬃刷刷在基层表面，刷的尽量薄一一些，可以减少空隙和气泡的产生，更提高粘合性能。基层应该在干燥的条件之下刷上底胶，因为水的夹杂也会降低底胶的粘合性能。将底胶均匀的涂抹在基层之上，减少空白的产生，是在施工中尤其要注意的。

2.2对特殊部位的处理

房屋的漏水很多时候是因为房屋的特殊结构的处理不当，这些部位是屋顶的薄弱部分，很容易产生漏水的现象，因此处理好这些特殊部位，才可以真正减少漏水的发生。雨水口是最薄弱的地方，因为雨水口是雨水积累最多的地方。作为一个水流的汇聚地，雨水口应该进行防水的加固。

2.3沥青材料的铺贴的方法

沥青材料的铺贴方法，应该遵循一定的顺序。首先应该将沥青材料进行加热，加热之后，再进行冷却，加热和冷却的温度都要满足要求，达到标准。沥青材料的处理还要减少杂质的产生，同时要避免掺杂在沥青之中，造成沥青的粘结性不够强。铺贴的时候还要保证均匀，铺贴的过程当中应该快速，因为沥青的冷却的程度将会影响沥青的厚度，从而影响了粘接性和防水性能。铺贴时防止空气和水进入，使沥青尽量平展和牢固，也更加贴近和牢固。使用重物压紧，避免沥青变焦。对于距离也应该有所控制，保证适当的距离，不会因为融化而影响整体的防水性能。使用密封材料将整体的质量提高，就可以保证密封较严。

3建筑工程屋面渗漏补救措施

由于造成屋面渗漏的原因较为复杂，和设计、材料、工艺以及外界自然条件都息息相关，所以一旦出现渗漏问题，首先要认真观察，缜密研判，如果是施工过程中由于.上述原因造成的，且问题比较严重，那就要从根本上解决问题，拆除旧的防水层后重新规范施工，但要注意拆除时不能震动过大，以免破坏建筑物的主体结构，造成安全隐患。对于不属于本质原因导致的屋面渗漏，且渗漏不严重的情况，可以考虑用堵漏的办法进行处理，目前堵漏的方法有抹面和注浆两类，具体方案如下:

3.1抹面堵漏法

先使用快凝止水材料，使面漏变成线漏，线漏变成点漏，最后将漏水点封堵，再用防水砂浆抹面，或涂抹水泥基结晶型防水涂料。

3.2注浆堵漏法

目前采用的注浆材料主要包括水泥类和化学类两种，水.泥注浆材料施工方便、成本低、强度高，但其颗粒较大，不适用于微小裂缝的堵漏:化学注浆材料可注性较好，并且可以根据需要调配胶凝时间，因此更为常用。

4结束语

目前，在房屋建设中，屋面防水的施工质量越来越受到关注。屋面防水质量的提高会使房屋建筑的保温、防水、排水功效显著。如果屋面防水质量不过关，则会出现渗漏的现象，这会导致人们的生活受到很大影响，而且还会在经济上造成一定的损失。所以,提高屋面防水施工的质量势在必行。

参考文献

[1]马唐亮,郭强.建筑屋面防水施工技术与渗漏补救措施研究[J].建筑技术开发,2019,46(20):51-52.

[2]高志勇.建筑工程屋面防水施工技术及渗漏补救措施的分析[J].四川水泥,2018(08):138.

[3]董士成.建筑工程屋面防水施工技术及渗漏补救措施探讨[J].价值工程,2017,36(16):156-158.

论文作者:王松

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/77d7d2ee23a7238c2f683da3.html