# 外墙塑钢门窗安装的施工工艺及防水处理浅析论文_陈川

陈川

北京市丰房建筑工程有限公司 100166

摘要：随着社会经济的不断发展，人们对于生活品质的要求越来越高，对于房屋的实用性及美观性提出了更高的要求。在这个过程中，塑钢门窗不断被社会大众所应用。该文就外墙塑钢门窗安装环节及防水环节展开分析，旨在提升门窗的美观性及实用性，适应现阶段建筑施工的要求。

关键词：塑钢门窗；门窗渗漏问题；施工工艺；防水处理

前言

我国正处于经济的蓬勃发展期，各类建筑工程规模逐渐扩大，各类门窗不断得到应用，与此同时门窗渗漏问题、外墙渗漏问题日益受到社会各界的广泛重视。为了解决实际问题，需要进行塑钢门窗的推广应用，这种类型的门窗具备良好的观赏性，其受光面积比较大，重量轻盈，不易被腐蚀，是一种优秀的门窗材料，为了提升该类型门窗的综合应用效益，必须实现安装环节与防水处理环节的有效性协调，以增强钢塑门窗的水密性、气密性，确保其正常性使用。

一、塑钢门窗性质及工艺概念

聚氯乙烯是塑钢门窗的重要组成部分，在其应用过程中，需要进行填充剂、稳定剂等的使用，经过一系列的裁切、电焊连接等程序后，进行门窗框扇的制作，这种门窗配备了多种五金零件，其是一种多腔类型材料，其保温性比较好，热传导率很低。随着现代建筑技术的不断发展，暖气、空调等逐渐得到普及，钢塑门窗得到了广泛性的应用。在塑钢门窗安装过程中，需要遵循相关的施工顺序，进行预留洞口的找出，实现洞口尺寸的掌握，确定好洞口尺寸后，再利用密封材料展开嵌缝，避免墙与门窗框被禁锢住，避免门窗框出现走形问题，实现嵌缝剂防水作用的有效性发挥。这需要做好密封槽的预留工作，确保防水胶的有效性发挥，提升门窗雨水的防渗漏效果。通过对塑钢门窗安装方案的优化，有利于提升塑钢门窗的应用水平。在安装过程中，需要做好相关的安装规范性工作，实现各个施工流程的控制，进行高质量施工基本材料的使用，提升施工涂料的应用水平，实现各种施工程序的协调性发展，提升施工安装的准确性及应用效益，实现塑钢门窗在房屋建设中的有效性应用。

二、安装方案

1、准备工作

为了提升外墙塑钢门窗的安装水平，必须做好相关的工程准备工作，这需要引起相关部门的重视，实现对主体结构的验收工作，进行外门等区域洞口直线位置的确定，避免其出现偏移性问题。这也需要进行洞口尺寸的控制，确保洞口两边所铺地砖的对称性，进行门窗安装材料及预留洞数个数及位置的确定。给窗口找的坡不能太小，避免滴下的水被长期滞留。这需要做好主体结构的放线控制，提升外墙粉刷层的施工质量，否则会浪费更多的人力、物力、财力。

2、安装要求

在安装过程中，需要根据弹线找规矩，需要做好门窗洞口的处理工作，进行安全连接件的检查，做好塑料门窗外观的检查工作，按照图示要求将其运送到安装地点，进行塑钢门窗的安装，做好门窗四周的嵌缝工作，进行五金配件的安装，最后做好相关的清理工作。塑钢门窗的规格、型号必须满足设计及安装工作的要求，必须保障其五金配件的齐全性，相应的防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、砂、水泥等必须满足国家的相关设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、放线测量

在具体安装过程中，进行放线环节的具体性测量是必要的，这需要进行预留洞口尺寸大小的检查，做好固定片的检查工作，在门窗安置过程中，需要进行嵌缝剂的添加，在门的四周将洞口处涂抹水泥砂浆，然后进行抹灰程序的分析，确保其良好的施工质量。质量合格后，再进行玻璃、五金零件等的安装，在成品验收过程中，需要做好放线、门窗控制线、表面砖网格线、大角线等的测量工作。

4.门窗安装处理

首先要进行预留洞口尺寸状况的检查，保障洞口预留的合理性、规范性，避免出现雨水渗漏问题，这需要明确相关的尺寸设计关系，门洞口宽度一般大于门框宽度，窗洞口宽度一般大于窗框宽度，窗洞高度一般高于窗框高度，在洞口预留过程中，需要避免一大一小的状况，确保窗户预留洞口的平整性，确保楼层内同一窗户水平线的一致性，确保楼上楼下边线的平整性。

在固定片检查及安装中，做好门窗下面区域的检查工作是必要的，比如其朝向状况、位置状况，实现固定片的有效性安装，在安装时，需要进行直径钻头的恰当性使用，避免钻头的直接打进，在安装过程中，需要保障窗户角落、竖框、横框间的距离，避免固定片的错误性安装，确保门窗安装好后的自在性膨胀及收缩。

在门窗安置过程中，需要根据门窗设计图的状况，进行朝向的确定，将门窗嵌入到预留洞内，做好相关的校正工作，确保侧面垂直度对角线位置，检查合格后，再利用木楔做好临时性固定，进行上面门框的固定，再做好下面门框的固定，在这个过程中，需要确保门窗框螺丝的一致性松紧度，避免出现不均匀性受力问题，避免出现走形问题。在嵌缝过程中，需要移走木楔，再在门窗四周填入嵌缝剂，这需要做好填入时的准备工作。一般需要在其四周填充发泡剂，在外侧木板填充中，需要保障发泡剂填充的一致性、均匀性，确保施工程序的连续性，避免出现填充过程中的中断问题。确保其一次性填充，避免利用刀片切割，避免工程出现施工裂缝问题，从而提升工程施工质量。在工程填充中，要避免使用水泥等作为填充材料，降低门窗的框架走形率，避免窗户边缘出现漏水问题。洞口经处理后，平面如果依旧不整齐，就需要进行水泥砂浆的使用，做好刮糙粉刷工作，避免雨水渗透到砖里。

5、五金零件安装

在玻璃及五金零件的安装中，要进行玻璃尺寸的控制，确保其尺寸小于框内侧的框口，做好玻璃压条的固定工作，将玻璃稳定安置于框口处，这需要在玻璃的四周垫上玻璃垫块，这需要根据实际情况，进行垫块厚度的确定。在五金零件安装过程中，要避免安装位置的弄错，要保障其安装的牢固性，提升其安装时的灵活性。

塑钢门窗临时固定后，需要进行门窗边框及框架保护胶纸及塑料薄膜封帖状况的分析，避免喷涂材料、砂浆对门窗表面造成一系列的污染损坏问题。在室内外湿作业未完成时，避免对门窗表面保护材料的破坏。避免在成品门框上放置重物，严谨施工者踩踏塑钢门窗，交工前，避免刮花塑钢表面氧化膜，严禁施工人员踩踏塑钢门窗，严禁施工人员碰擦塑钢门窗。4、交工前撕去保护胶纸时，要轻轻剥离，不划破、刮花塑钢不面氧化膜。当门窗表面出现胶污尘迹时，需要利用专门清洗剂清洗，维持塑钢门窗表面的美观性、整洁性。

三、防水处理方案

为了提升塑钢门窗及外墙的防水性，必须做好外墙外侧密封区的节点处理工作。在塑钢门窗安装过程中，泡沫棒扮演着重要的应用地位，其具备良好的工具密封性。为了最大程度发挥其防水性，必须实现其与钢附框、防水卷材等的结合性应用，以有效提升其防水效果，在外面洞口抹灰时要避免产生压框问题，在窗户下口施工中，要保障圆弧操作的规范性，避免死水的过多积蓄，以做好塑钢门窗的防水工作。在窗台找缓坡过程中，需要选择尺寸适宜的缓坡，确保积水有组织的疏导及排放，以提升外墙塑钢门窗的防水处理效益。

四、结语

在工程实践中，塑钢门窗安装具备良好的应用效益，其应用优点比较明显，适应了现阶段房屋门窗施工工作的要求，综合来看，塑钢门窗的发展前景十分广阔，为了满足社会大众的房屋使用需求，必须实现塑钢门窗安装环节及防水处理环节的有效性协调，提升社会大众的居住体验，实现社会秩序的稳定性发展。

参考文献：

[1]塑钢门窗在我国面临的主要问题及发展趋势探究[J]. 李增，张海燕. 门窗. 2014（08）

[2]浅谈塑钢门窗的制作和安装[J]. 徐兵，郭振东. 内蒙古科技与经济. 2010（13）

[3]塑钢门窗安装施工相关问题浅析[J]. 钟文成，章剑校. 经营管理者. 2010（11）

论文作者:陈川

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第21期

论文发表时间:2018/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/782112d0ca7ef82d29ebf42b.html