# 台州市椒江区南片主干河道综合整治对策初步探讨论文_张东

台州市椒江区水利局 318000

摘要：依托椒江区水利工程建设，对平原河道进行拓浚综合整治提高排涝能力，通过水岸共治恢复水体自净能力，从而逐步推进河道的水生态修复能力，进一步全面提升水域功能。在进行水工程体系建立的同时，按照“生态性、景观性、自然性、多样性”的原则，结合椒江区南片主干河道各区域各自特点，打造水岸风景线、滨水绿化带、乡镇亲水平台等形式多样的水景观，使自然景观和人文景观和谐统一。

关键词：主干河道；综合整治；初步探讨

1 项目概况

台州市所在地椒江区位于浙江沿海中部，区域优势得天独厚，2016年底，在台州市山海水城战略的指引下，椒江自身定位，打造山海水城核心区、活力智造创新区、共享发展幸福区、成就台州新府城。椒江区南片主干河道鲍浦、长浦、三才泾、一条河、三条河等位于东部新区，是该区域内重要的水生态、水文化景观廊道。

目前，该区域内现状主干河道萎缩、淤积、两侧护岸破损、水质较差现象突出，与东部新区的规划目标相去较远。另外，根据相关防洪排涝规划要求，该片区河道汛期排涝滞涝能力不足。

2 现状调查

2.1工程区河道现状

本区域主干河道综合整治工程涉及到鲍浦、长浦、三才泾、一条河、三条河共五条南片主干河道，经过拓宽疏浚、岸坡整治、沿岸景观治理，构建台州市东部滨海平原—台州新府城的河网水系。

经调研，该区域内乡镇段河道存在部分护岸破损，两岸部分桥梁存在明显阻水现象，两岸民房周边垃圾较多的现象。农村段基本为自然岸坡，除部分存在岸坡塌落，植物覆盖较少的区域需要进行整治外，其他部分岸坡两侧的植物现状良好的区域，尽量根据岸坡是否稳定进行适当生态修复。

2.2工程区排涝现状

椒江南片金清水系主干河道总体排涝布局可分为北排、东排两个方向。主要排水口门包括栅浦新闸、葭芷闸、岩头闸、金清新闸等。区域内主要的纵向骨干行洪河道为永宁河、葭芷泾、三才泾、一条河、三条河等，横向骨干行洪河道主要为高闸浦、洪家场浦、鲍浦、青龙浦等。台州市正拟通过建设栅岭汪排涝调蓄工程、洪家场浦排涝调蓄工程、青龙浦排涝工程等工程措施，采取“蓄、疏、排”等多种办法解决温黄平原的排涝压力。

2.3工程区水环境调查

椒江区南片主干河道属温黄平原的金清水系，水质污染较重，主要污染指标为氨氮、总磷、石油类和化学需氧量。河内水体溶解氧含量普遍偏低，受生活污水、垃圾的污染，局部地区河道还受工业、农村面源污染、河道底泥污染、地表径流污染，呈生活型有机污染特征。而随着工程区城市建设逐步开展，地表径流污染和河道底泥污染将会成为区域河网的主要污染源。

2.4存在的主要问题

椒江区政府虽然经过几十年的水利工程建设，河道功能也逐渐多样化，但阻碍发展的进程也归咎于，其造成水流不畅的地势低平地理形势特点，河道连通性、水环境等也均存在一定的问题。

（1）防洪排涝方面

洪涝灾害问题比较突出，造成较为严重的经济损失和较大的社会影响。其主要受灾原因是：常受梅雨和台风雨影响降雨量集中；洪水集中快，要候潮排洪涝水；地势低洼及过水断面偏小，河网调蓄能力低；交通道路建设和桥梁阻水，加重防洪排涝压力。

（2）水环境治理及保护方面

现状河道水质为V类左右，由于农业和工业的大规模发展，环保措施的相对滞后，对水环境的可持续发展不够重视，造成河道良性生态体系的破坏和承载能力的下降，影响河道水资源的可持续利用。

（3）水生态建设方面

河道沿岸主要分布农田、菜地、居民区，岸线利用不合理，滨水生态建设不足，对河道防洪安全、河势稳定和水生态环境造成不利影响。

（4）水景观建设方面

工程整治区域内基本属于农业和工业混合开发区域，基本没有水景观开发规划，沿河区域滨水景观混乱，滨水景观不突出，未能满足居民日常游憩所需的亲水要求。

2.5工程建设的必要性

（1）本工程的建设是保障城区排涝安全的需要

工程区域地势平坦，一旦遭遇洪涝灾害，滨海东部平原内的产业园区将可能受淹，会导致经济损失和群众生命财产安全。目前现状整治区域内河网萎缩，无法满足防洪排涝的需要。因此，本工程的实施可提高防洪排涝能力，减少损失及对经济的发展、社会安定将产生有利影响。

（2）本工程的建设是改善水环境，提升城市品质的需要

项目区河道现状与东部新区的要求相去甚远，急需进行改善水生态环境和提高人居环境来提升城市品质。通过河道疏浚、护岸修复治理、水生态建设等措施，可减少淤积，增加水体流动，提升水生态保障能力。努力将自然景观和人文景观和谐统一，实现水安全、水生态、水文化、水管理融合的目标。

3 工程任务与规模

3.1工程任务

本工程任务以河道整治为主、兼顾水生态修复与保护、水环境改善、水文化与管理设施提升，通过分析河网周边已建工程现状，并结合乡镇、村庄、农田等保护对象的要求，拟定水安全工程、水管理工程、水生态及水文化提升工程等。

3.2工程规模

（1）水安全工程的河道护岸工程

（2）水安全工程的河道清淤疏浚

拟对河床部位进行疏浚至合理河底高程，疏浚方量约18万m3。

（3）水管理工程

本次拟营造自然野趣，富有弹性的生态河流为特色，以“山海田泽”为主题，以“灵秀河甲”为特色，打造一条穿梭在田村花林的江南水乡之间特色活力，总计长度36km宽为2m的巡查通道。

（4）水生态及水文化工程

本着尊重自然，保护并修复沿岸生态岸坡的原则，打造河道护岸两侧3m宽且总面积约为0.12km2（187亩）的生态绿化带。考虑区域内的历史文化、民俗文化、自然文化以及科技文化等特点，以营造自然野趣、田村花林的江南水乡景观，休闲生活的滨水慢意体以目标，沿岸共打造16个生态节点。

4工程等级和标准

根据工程规模，确定本工程等别为4等工程，主要建筑物护岸为4级建筑物。

根据《温黄平原水利规划（2005-2025年）》，南片主干河道排涝标准20年一遇。

5工程对策

5.1工程总体布置

本次综合整治主要涉及鲍浦、长浦、三才泾、一条河、三条河等河道。根据现状河道布置及椒江区城市总体规划-土地利用规划以及台州湾循环经济产业集聚区总体规划，对整治河道进行布置。

5.2水安全工程

河道为典型平原河流，以自然土坡为主，局部砌石挡墙，坍塌较为严重。本次工程通过新建或改造河道，从而使河道满足防洪排涝能力需求。

对于农村部分现状岸坡有树木但岸坡部分坍塌，为保证树木景观效果以及岸坡稳定，本次采用密排C30仿松木桩护岸型式，仿松木桩顶高程1.7m左右，桩顶以上以草灌绿化护坡至岸顶，护岸后方设置3m生态绿化带和2m宽绿道。本次河道设计底高程为-1.0m，河道设计宽度25m。典型断面图如下：

乡镇段河道部分护岸结构基本完好，局部河段护岸结构出现破损或坍塌，需进行修复；将常水位以上的浆砌块石替换为景观石，并在景观堆石间种植低矮灌木。本次河道设计底高程为-1.0m，河道设计宽度25m。其典型断面如下。

5.3河道清淤疏浚

通过河道清淤和底泥疏浚，有利于河道内生态结构的重新调整，有利于行洪排涝，符合防洪排涝规划要求。本工程对河床部位，按1：4进行疏浚至设计河底高程，厚度约20～60cm，共疏浚约18万m3。

5.4水管理工程

巡查通道共计35.16km，采用生态化、、人性化、便利化等原则，点缀驿站是巡查通道的主要载体，由管理服务设施、休憩设施、环境卫生设施组成。巡查道路交通系统分为两级，一级园路宽度2米，兼具慢行步道功能，为行人和自行车使用；二级园路宽度1.5，分为木栈道以及砂石路两种，主要用于游人亲水。

5.5水生态及水文化工程

本着尊重自然，保护并修复沿岸生态岸坡，综合提升河道生态环境的原则，本次打造河道护岸两侧3m宽的生态绿化带以及节点区域植物绿化带，进一步提升周边的水生态环境。本次沿岸生态绿化带的总面积约为0.12km2（187亩）。考虑区域内的历史文化、民俗文化、自然文化以及科技文化等特点，鲍浦以“城“为主题，一条河体现“村”的主题风貌，三条河以“田”为特色。

6小结

椒江区南片主干河道通过开发建设、旅游发展和生态文明等紧密结合，体现浙南水乡特色，促进人水和谐，最大限度追求水安全、水生态、水文化、水管理的完美统一。工程建成后，达到了该区域的防洪排涝标准，河网水体自净能力得到进一步的加强，河网水质应得到相应的改善，充分显示出“水清、流畅、岸绿、景美”的新时代美丽乡村效果。

论文作者:张东

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第35期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/782950aab137bb21da454164.html