# 水利工程施工技术与质量提升对策研究论文_杨文兴

红河州元阳县水务局 云南红河 662400

摘要：随着社会的发展，我国各地在水利工程建设上的投入持续加大，相继建成了不同类型的水利工程，通过水利工程功能的发挥，很好满足了基层农业生产及所在地区城镇生产生活用水，有效促进了地方经济社会发展。在现代水利工程建设中，实际应用到的施工技术越来越复杂，需要从严抓好技术应用，这样才能满足高质量施工基本需要，从而保障水利工程的整体建设成效，切实延长水利工程的使用寿命。本篇文章主要是分析了水利工程常用施工技术，并对怎样提升水利工程施工质量进行了探索。

关键词：新形势下；水利工程；施工技术；质量提升；研究分析

引言

党的十九大以来，随着乡村振兴等一系列战略的实施，我国各地提高了对水利工程的重视程度，突出了其在经济社会发展中的地位影响，这些是水利工程建设不断加快的重要原因。水利工程施工建设，与其他的工程项目有非常多不同，涉及到各种新技术、工艺等的应用，对于施工质量要求非常高，一旦出现施工质量方面的问题，会带来非常严重的后果，为此，对于水利工程施工技术应用必须要精准进行把握，切实将相关施工技术应用落到实处，这样才能确保水利工程建设的基本质量水平，这是对水利工程施工技术及相关质量提升进行研究的原因所在。

1.水利工程施工技术应用

1.1施工导流和截流技术

在当前水利工程建设中，该种类型施工技术有着广泛应用，在技术应用上，需要施工人员综合把握施工基本进度，对工程建设区域的整体环境进行全面分析，借助于分批次导流和截流方式，对围堰进行加固。施工建设中，土石围堰是最为常见的一种导流围堰方式，除此之外，水土石围堰、混凝土围堰也是两种应用方式，相比较第一种，这两种应用并不是特别广泛。对于水利工程而言，截流是非常关键的一环，在实际施工中，对于截流措施如果没有做到实处，会对后续正常施工作业构成直接性影响，导致整个工程施工进度被延迟，这种情况的截流容易失败，反而会增加施工企业的成本投入。为此，在该项技术应用上，需要施工人员科学管理与精准把握，将施工后期硬性干预情况降到最低。一般而言，使用截流的方式主要有以下几种：立堵法、平堵法、立平堵法、平立堵法以及定向爆破法等，平堵法、立堵法等在当前施工中比较常见。

1.2地基处理技术

按照当前水利工程建设，地基结构包含的形式非常多，从整体施工建设需要出发，有必要对地基的结构进行科学分析，对于实际情况采取合理应对措施。对地基外部、风化碎石等进行清除，这是最为常见的。具体处理方式可以从三个方面把握：第一种是灌浆，包含的形式非常多，应用频率最高的是帷幕灌浆、接触灌浆等；第二种是混凝土防渗墙，这种方式的应用可以对地下渗流进行有效阻断；第三种是对较为脆弱地基进行加固，一般需要进行换土，使用沉箱、砂垫层、桩基础以及爆炸压密等方式进行对地基的加固，砂石在放置上需要有层次进行，借助于镇压方式对土层密度进行改善，这样才能更好的满足桩体稳定性需要，这种方式在具体操作上比较简单，对于施工人员并没有过高的要求，整个施工过程成本投入也不大，这是其在当前水利工程当中应用较为广泛的重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3土石坝施工技术

所谓的土石坝，其实就是将一定量的混合料、石料等进行反复的碾压，逐步提升其现有的密度，在此基础上以抛填方式建设挡水坝。根据当前水利工程建设基本需要，一般可以建设成为分土坝、土石混合坝以及堆石坝。主要成分为泥土和砂石的是土坝，卵石、石渣以及多种混合式的石料为堆石坝，两种材料在混合之后建设的坝体为土石混合石坝。这种技术在具体应用上需要结合工程建设区域的基本情况，尽量做到就地取材，这样可以将施工材料成本投入降到最低，也能够让施工技术应用与当地自然地理环境更为紧密的结合起来，而且整体的施工结构也不是特别复杂。

1.4混凝土坝施工技术

该种技术使用时间比较长，操作较为规范化、标准化，在不同类型的工程建设中都有着广泛应用，在近些年科学技术进步推动下，本质上已经实现了突破。结合具体应用来看，可以将其分成为以下方面：例如，以柱状浇筑的方式进行浇筑；选择低热水泥，以不同的方式对混凝土表面温度进行控制；根据坝体实际受力需要，在混凝土表层设置标号。

2新形势下提升水利工程施工质量的基本策略

2.1做好施工前期准备工作

水利工程，分布环境往往比较复杂，涉及到不同的自然环境、水文地质、土壤类型等，为了更好的掌握相关影响因素，需要在施工前，组织各个层面专家学者进行深入到勘察研究，精准把握各个方面因素对后续施工建设可能带来的影响，以此来更好的完善设计文件、施工方案等，这样在遇到具体施工技术应用问题的时候，可以更好的进行指导。结合水利工程建设目标及功能，提前组织专业技术人员进行技术较低，结合专业技术人员施工经验、技术应用等方面的基本情况，结合整个施工所应用到的施工技术、工艺、理念等，进行各种形式的教育培训，帮助他们更好的把握技术应用的细节要求，这样才能在技术应用上表现出更高的质量水平来。除此之外，结合相关施工技术应用需要，提前准备好建筑材料、配套机械设备等，这样才能在施工技术应用上更加顺畅。

2.2强化施工技术监督检查

从以往分析可以看出，现代化水利工程施工过程非常复杂，需要应用到不同类型的施工技术，由于施工人员的综合素质存在一定差异，这就需要强化施工过程的监督检查，这样才能确保施工技术应用标准化、规范化，减少技术应用的随意性行为，从而更好的发挥出施工技术的作用来。需要结合施工技术应用情况，制定完善的技术应用规章制度，明确技术应用质量监督管理责任，这样才能让一线管理人员、监理人员等更好的认识到自身质量监督检查责任。除此之外，还需要与BIM技术等信息化手段结合起来，逐步形成更加完善的施工技术管理软件，这样可以动态化对施工技术应用情况进行指导、监督，从而更好的发现相关问题，对于减少一线质量监督管理等人员的负担也有一定的帮助。

结束语

综上所述，本篇文章主要是介绍了当前水利工程施工中常见的施工技术，明确了水利工程施工的复杂性，进而对怎样更好的提高水利工程施工质量进行了探索，这对于新形势下的水利工程建设具有重要意义。

参考文献

[1]杨占才.水利工程堤防防渗施工技术[J.吉林农业，2019(17):66．

[2]刘克非.水利水电工程中土石坝施工技术分析[J].工程技术研究，2016(07)．

论文作者:杨文兴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/782a54a3ce5137f39caffed6.html