# 煤矿掘进工作面贯穿采空区的一通三防安全技术探索论文_潘二龙

（淮北矿业集团许疃煤矿通风区，安徽 淮北 233529）

摘要：煤矿井下生产条件复杂，掘进工作面贯穿采空区老巷时，存在着较大的安全隐患，因此，掘进工作面贯穿采空区老巷时，需要制定针对性的一通三防的安全技术措施。

关键词：煤矿；掘进；贯穿；老巷；一通三防；安全技术

1 研究背景

煤矿井下生产条件复杂，有时由于生产需要或生产成本等原因，需要掘进工作面贯穿采空区老巷，但井下采空区老行内往往积存着大量的有毒有害气体，或积存着大量的采空水，或缺氧等情况，在贯穿期间存在着较大的安全隐患。因此，掘进工作面贯穿采空区老巷时，需要制定针对性的安全技术措施。下面以许疃煤矿3238风巷贯穿3236机联巷为例进行探索研究。

2 贯穿采空区老巷一通三防安全技术措施

2.1必须坚持“先探后掘”的原则

①生产技术部地测科提前向综掘二区、通风区下达隐患通知书，准确控制老巷位置。②距煤层法距5m时，防突预测钻孔施工结束后，继续施工不少于1个探查钻孔，进一步探明老巷位置及老巷内CH4、CO等有害气体及老巷积水情况，钻孔施工结束后必须全程注水泥浆进行封堵。③距离老巷10m前开始，生产单位必须沿巷道方向进行超前探查，进一步探明老巷位置，执行探5m进尺3m，防止误透老巷道。现场建立探查台账，当班记录探查钻孔长度、方位、孔内气体及积水情况等。交接班时必须将探查情况向下一班施工负责人交接清楚。④距离老巷5m时，一次钻透，查证老巷内CH4、CO等有害气体及老巷积水情况。探查时必须要有通风区跟班干部、瓦斯检查员现场检查孔内CH4、CO等有害气体，无异常后方可继续施工。⑤探查期间发现老巷内甲烷浓度大于1%时，采取调整通风负压和瓦斯抽放相结合措施，将老巷内甲烷浓度降到0.5%以下方可继续施工。⑥探查期间发现老巷内出现CO时，采区施工钻孔向老巷内灌注氮气或液态CO2，必须确保老巷内无CO时方可继续施工。⑦老巷内存在积水时，停止施工，另行编制探放水措施，进行疏放。

2.2强化通风系统管理

①通风区必须对33采区各采、掘工作面进行合理地风量分配，杜绝因巷道贯通或增设头面，而引起风流短路或局部通风机发生循环风现象。调整采空区压差，使3236机联巷封闭墙保持在均压状态。②通风设施按照属地管理原则进行移交给生产单位。生产单位要爱护责任范围内的通风设施，杜绝私自破坏通风设施、两道风门同时开启等现象而造成通风系统短路现象的发生。

2.3强化局部通风管理

①局部通风机必须实行挂牌管理，施工单位必须安专人管理，严格落实局扇切换、漏电试验制度。杜绝无计划停掉电事故的发生，出现无计划停、掉电，造成停风的，无论是否瓦斯超限均要进行追查处理。②生产单位电工要确保局部通风机运行稳定，强化日常检修工作，防止因停风引起瓦斯超限事故。③跟班干部、班队长严格落实开工前通风设施排查、确认、汇报制度，发现风筒漏风、脱节等情况需要及时处理，否则严禁开工。④瓦斯检查员、施工单位的班队长必须每班至少检查2次风筒，发现有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂和漏风等现象时要及时应急处理并通知通风调度，通风区及时派人进行处理。⑤迎头风筒严禁虚接，风筒距迎头距离一路风筒不得滞后迎头超过5m，掘进迎头必须要备有不少于两节的备用风筒，以便及时延接。⑥任何物体不得摩擦、挤压风筒。

2.4强化监控传感器管理

①生产单位每班必须专职人员看管、挪移甲烷传感器，挂牌留名管理。严防碰、拽、扯拉传感器及线路，吊挂位置要选择在无淋水顶板完好的地点。甲烷传感器挪移前要提前检查被挪移地点的瓦斯情况。2.迎头5m内必须悬挂便携式CH4检测仪及CO定仪，并正常开机使用。当迎头或回风流中的瓦斯浓度达到0.3%时，必须停止迎头进尺；只有当瓦斯降到0.3%以下时方可继续施工。③通风区负责对安全监控系统定期调校，保证其运行正常，断电灵敏可靠。

2.5强化有害气体检查

①通风区每班安排瓦斯检查员，认真检查瓦斯情况，瓦斯检查员严禁假检、漏检、脱岗，并且必须在现场进行交接班。瓦斯检查员对工作面的CH4、CO浓度、CO2浓度、温度等按要求进行检查。当风量变化，出现异常气味时，必须增加检查次数，每次检查结果必须通知现场作业人员，然后汇报通风区调度室，调度应将汇报情况记入瓦斯管理台账。②探查时瓦斯检查员现场必须配备便携式CH4检测仪及CO测定仪。

2.6强化掘进工作面揭露老巷期间管理

①严格按照专项安全技术措施施工。②揭露老巷期间通防系统管理干部现场跟班，监督措施落实情况。③施工至距离3236机联巷2m时，使用风镐、手镐将工作面小断面贯通，贯通断面不大于1.0m2，且贯通位置在巷道断面的中上部。④将风筒接到贯通点处，在保证回风流中的瓦斯浓度不超过0.8%的前提下，逐渐靠近贯通点增加风量，提高风速，充分释放。⑤在确认贯通点附近CH4、CO等有害气体在规定范围值内时，方可将工作面全断面贯通，全断面贯通后逐步排放贯通点两侧的瓦斯。随后施工单位及时在距贯通点两侧5m向里各构筑3m厚袋垛墙进行封堵，并对袋垛墙及周围巷道进行喷浆处理，喷浆厚度不小于100mm。⑥通风区紧贴袋垛墙构筑防爆墙。综掘二区负责在防爆墙构筑地点进行掏槽，墙体周边、U型钢站柱要掏槽。墙体掏槽深度煤帮不小于0.5m，岩帮不小于0.3m，见硬底、硬帮、硬顶，U型钢站柱掏槽深度不小于0.3m，防爆墙施工完毕后综掘二区对贯通点两侧10m范围内及防爆墙进行喷注浆处理。

2.7强化风量测定

通风区每旬测定一次风量，保证达到要求，使有害气体浓度降到允许范围内。掘进工作面与老巷贯通后，立即测定工作面风量和风向的变化情况。若与老巷贯通后出现回风量增加，必须立即撤出人员，在巷道入口观测气体成分，连续观测30min无异常时，方可恢复生产，由矿相关领导组织人员研究是否可在巷道回风侧设置临时风障，增加巷道回风阻力，使风流恢复正常。期间必须增加瓦斯检查次数，发现异常及时撤人，同时应对附近通风系统进行调查，查明原因采取防范措施。若贯通后回风减少、停滞、反向，说明工作面向老巷漏风严重，此时必须连续监测掘进工作面风量，立即在贯通点打设临时风障或对老巷进行临时充填封堵减少漏风，维持正常风速。

2.8强化附近影响区域封闭墙管理

过老巷期间通风区每天对附近3237风联巷、小眼联巷，3236机联巷等封闭墙检查，及时整理数据资料，认真分析检查数据。发现问题及时采区措施进行处理。

3 结语

煤矿井下掘进工作面贯穿采空区老巷是及其危险的，应该从设计源头上尽量避免这种情况的发生，如果确实需要掘进工作面贯穿采空区老巷，必须制定专项的一通三防安全技术措施，保证贯通地点的瓦斯、一氧化碳等有毒有害气体不超过相关规定，保障贯穿地点的施工安全。

参考文献

[1]国家安全生产监督管理总局.煤矿安全规程[M].煤炭工业出版社，2016.

论文作者:潘二龙

论文发表刊物:《知识-力量》2019年5月下《知识-力量》2019年5月下

论文发表时间:2019/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/785c21661366a6cab8d63f25.html