# 天然乳胶在防护手套中的应用论文_黄文正

广州市双一乳胶制品有限公司 510830

摘要：防护手套是工业等生产活动中必须要用到的防护用具，本文以一种衬里天然胶手套为例，简述天然乳胶在防护手套中的应用。

关键词：防护手套；天然胶；应用

前言

化工、印染、皮革、农林、牧业、矿山、制药、捕捞、制盐等行业的生产活动中，一线生产人员必须要带有防护器具，工业手套就是一种比较重要的防护器具之一。然而，这些种类众多的工业生产活动的情形复杂，需要工业手套的性能也不一致，有的要求耐酸性能的，有的要求耐碱性能的，有的要求耐磨的，有的要求温度，如何设计一种通用的工业防护手套来适应大多数工业生产活动的防护要求是至关重要的。

一、工业手套材料

一般而言，工业手套的材料为橡胶、棉、尼龙等，而使用范围最多最广的当属橡胶手套。

1.1橡胶手套

橡胶手套是用橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。按橡胶原料或制造工艺分胶乳手套和模压手套等。橡胶（Rubber）是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T g）低，分子量往往很大，大于几十万。早期的橡胶是取自橡胶树、橡胶草等植物的胶乳，加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料。高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。

1.2棉手套

棉手套是生产产品人员使用，所以也称为作业棉手套。棉手套材料--棉布，棉布种类主要有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。

二、天然乳胶

2.1浓度

胶乳的浓度可以用乳胶中的固体含量占新鲜乳胶总量的百分比的形式的表现，即乳胶的浓度是一个乳胶的纯度指标。总固体含量与干胶含量一般都有一差值，此值叫总干差，用以说明乳胶中不挥发性非橡胶成分的含量。这些指标对于指导生产和产品质量都有重要的意义。天然乳胶的浓度对天然乳胶制品的性能会产生影响，一般情况下天然乳胶的浓度会在20%-40%，要减少其对成品的性能影响，可以分两个步骤出发：第一步是乳胶的购买，要购买固含量高的天然乳胶，那些年份高的橡胶树在清晨切胶时候的品质最好，所以要在合适的橡胶场地在合适的时间内完成采购。第二部是要对天然橡胶进行物理提纯，提纯的对象不是水分，而是天然乳胶中的蛋白质、天然树脂，这些成分会占天然橡胶高达9%的含量，只有将其中的蛋白质、天然树脂进行物理提纯同时保留干乳胶成分，得到的天然乳胶的浓度会提高，接着进行干胶处理才能得到优质的天然乳胶。天然乳胶作为天然乳胶制品的原理原料，其浓度越高，天然乳胶产品的性能就越好。

2.2相对密度

天然乳胶的相对密度定义如下：是由乳清的相对的密度和橡胶径的相对密度决定的，从相对密度可以近似地衡量乳胶中橡胶径的含量。乳胶中的成分橡胶烃含量越高，说明其原材料的品质越好。新鲜乳胶的相对密度约在0.96-0.98之间，它橡胶径的含量愈高，乳胶的相对密度就愈小，所以天然乳胶的浓度越高，其相对密度就越小，这方面的改善制品的性能措施和第一部分中的采购措施一样。在物理提纯和分离乳胶中的天然蛋白质和天然树脂的时候，注意保护其橡胶烃的成分不被破坏，提高橡胶烃的含量。

2.3黏度

总固体含量在35%左右的新鲜乳胶其黏度约为12-15mPa.s，随采集时期和其他因素而有较大变化。一般总固体含量高者黏度高，但是同一总固体含量的乳胶，由于保存的方法，储存的时间，粒子的大小等的不同，黏度会发生相对差异。所以，要保证新鲜乳胶的黏度，要尽量避免在橡胶林场有暴雨的季节采购乳胶，采购的时间也必须在清晨，还要保证从树龄较大的林场进行采购。总结下来也就是原材料采购要注意很多事项，而且在进行天然乳胶浓度物理提纯时候，要注意破坏天然乳胶的黏度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4表面张力

表面张力的大小表明乳胶均匀分布于固体表面性能——所谓湿润性能的好坏。橡胶是不溶于水的，但乳胶中含有大量能降低水表面张力的表面活性物质，如蛋白质、脂肪酸等，它们能降低乳胶的表面张力。如总固体含量为38%-40%的乳胶，其表面张力约为38—40mN/m，远比水（72mN/m）低，因而对亲水表面如布类，皮革等的湿润和浸透能力能常都随着其表面张力的降低而增加，生产上当乳胶仍不能满足工艺要求时，需要加入一些表面活性剂，以进一步改善表面性能，增加湿润性，也可以物理提纯方法去除乳液中的活性物质，比如蛋白质、天然树脂和脂肪酸等。一般而言，浓度越高的天然橡胶，其表面张力就越大，还可以通过添加成分来提高其表面张力。

2.5PH值

乳胶的PH值对它的稳定性有很大影响，新鲜胶乳呈中性偏弱碱，PH值为7-7.2。但这是刚从橡胶树林场采摘下来的具有活性能量高的天然乳胶。因为采摘环境和保存环境给以微生物进行发酵而改变其质地，所以要对乳胶中的细菌和各种生物酶进行限制，限制细菌的数量和繁殖过程，限制生物酶的活性变差。通常的做法是在天然乳胶的乳液中加入碱性物质，比如氨，来保证橡胶的凝固。还可以通过物理搅拌的方式阻止天然乳胶的凝固，最好的措施是在林场附近直接进行物理提纯、低温存储和低温物理搅拌运输。

小结。综合上文所述，天然乳胶的纯度，受天然橡胶乳液采购、保存和运输的影响，必须对这些环节加以更多的关注才能保证和提高天然橡胶的纯度，从而提高其制品的性能。

三、衬里天然胶手套的天然胶处理工艺

衬里天然胶手套表面是采用100%进口纯天然胶乳，内部衬里内采用尼龙纤维材质。采购进来的天然乳胶进行处理需要两个步骤才能作为衬里天然胶手套的原料，第一个步骤是活化处理，第二个步骤是防老化处理，第三个步骤是进行其他处理

3.1活化处理

氧化锌是胶乳生产中广泛使用的重要活性剂，一方面可以加快胶乳的硫化速度，另一方面还可以改善制品的物理性能和耐老化性能.

3.2防老化处理

天然胶乳胶膜在未加防老剂时其耐老化性能较差，在较高的使用温度下可导致橡胶分子结构的变化，低压力时氧气则可致其氧化。故在制备胶膜时需加入各类防老剂，如耐热空气老化的防老剂H、耐蒸煮老化的防老剂4010NA、耐紫外光及臭氧老化的防老剂DNP等。提高天然胶乳胶膜的耐老化性能除了可以加防老剂外，还可通过填料改性、化学改性等方法实现。

3.3其他处理

天然乳胶制品的性能多种多样，特殊场合要求制品有特殊的性能，如耐油、无异味、气密性、硬度、低蛋白等。对这些因素进行系统深入的研究，以便得到高质量、满足人们日益增长的需要的天然乳胶制品。天然乳胶制品的性能的影响因素在原材料和处理活化上，基本是一致的，但是根据乳胶制品的用途，采取合适的加工工艺才能满足其性能。研究乳胶制品加工工艺的影响，首先要确定乳胶制品的性能需求，其次采用合适的加工工艺和加工方法通过添加不同物质混合天然乳胶制品的方式改变天然乳胶的特性，最后在厚度和形状方面进行形状定型。

总结

经过上文所表述的天然胶选择和处理工序，生产出来的衬里天然胶手套有很多优点；可以在低于68%的浓硫酸溶液或者浓度低于40%氢氧化钠溶液中操作使用的安全性；防刺防扎，耐磨的耐用性；内部衬里采用尼龙纤维材质，具有良好的舒适性、韧性、耐磨性，附着力强；产品经过消毒，里外清洁，有较好隔热、透气效果的舒适性；宽口设计，在手套被危险设备夹住时可迅速脱除，保证手部安全；卷边设计，便于穿脱，边部不易撕破的便利性；符合人的手型、贴合手掌、手指、长度合适，保证灵活度及敏感度的设计可以抓住或装配小部件的贴合性。

参考文献：

[1]霍凯. 纳米羟基磷灰石/天然胶乳医用胶膜的制备和性能研究[D].海南大学 2010

[2]刘虎邱. 丝胶改性水性聚氨酯的合成及其在天然乳胶中的应用[D].华东理工大学 2011

[3]君轩. 反式异戊橡胶[J].世界橡胶工业.2009（03）

[4]华南热带作物学院编.生胶及胶乳的应用性质[M].农业出版社，1991

[5]天然乳胶.百度百科.2017

论文作者:黄文正

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7880aaefdcc76698d85b051e.html