# 厂房大面积金刚砂地坪的施工论文_余小晖,刘凯

摘要：金刚砂地坪具有耐磨抗压，易清洁，且能和混凝土同步施工的优点，在工业厂房中得到了较多的应用和推广。德清产业园项目1-3#厂房地坪均采用金刚砂地坪，采用铠甲缝施工工艺，利用cad对切缝进行优化设计，切缝前利用激光弹线，切缝时选择经验丰富的工人，以保证伸缩缝的顺直；并且准确控制切缝的时间及深度，避免了切缝崩边，混凝土出现裂缝的缺点，填缝前用吸尘器清除缝里灰尘及松散颗粒，以保证填缝质量。

关键词：厂房；金刚砂；耐磨地坪；铠甲缝；切缝

1 工程概况

德清产业园项目总建筑面积为40355.5㎡，投资总额为2.54亿，位于浙江省湖州市德清县乾元镇明星村中天南面。该项目主要包括场区内道路、管网、厂房、宿舍楼、平台及设备房等，其中厂房分为3个单体，包括1#厂房、2#库房、3#厂房。

工程主体结构为钢筋混凝土框架结构，厂房为双层厂房，一层为钢筋混凝土结构，二层为门式钢架结构。厂房地坪施工面积大，总面积约为44940.38㎡，最大的厂房面积为18789.78㎡，属于大面积地坪。地坪承受荷载较大，对其施工质量要求较高，其中平整度及裂缝为主要控制对象，概况如表1所示：

2 工艺原理

2.1 采用铠甲缝施工工艺

金刚砂地坪的浇筑属于大体积混凝土浇筑，重难点就是裂缝控制。伸缩缝的合理设置有助于避免混凝土裂缝产生。使用铠甲缝作为作为分仓缝，采用跳仓法进行施工[1]，有利于节省工期，控制施工裂缝，保证施工质量。

2.2 金刚砂耐磨地坪技术

金刚砂耐磨地坪，学名金刚砂耐磨硬化地面，上世纪70年代在欧美发展起来，近代更是迅速发展，因其耐磨抗压，工期快的优点，成为工业厂房地坪的首选。其工艺原理就是在混凝土面层上撒上一层耐磨硬化材料，增强其的耐磨抗压性。本工程金刚砂用量为5kg/?,均匀撒布，根据混凝土配合比，初凝时间，气温变化合理确定撒料时间，保证施工质量。

2.3 大型激光整平机技术原理

本工程采用美国神龙公司生产的大型激光整平机进行混凝土的整平，保证施工地坪平整度满足规范要求。大型激光整平机的优势在于更快，更平，更少。更快指的是施工速度，使用激光整平机，8小时可完成3000㎡；更平指的是平整度可以控制在3mm/2m；更少指的是使用人工少，大型激光整平机可实现一人操作。激光整平机由激光发射器、激光接收器、电脑数据处理系统、整平动作系统四部分组成。地坪顶面设计标高由激光和电脑自动控制，并且实时调整，平均每秒10次[2]，极大的提高了施工地坪的平整度。

3 施工工艺

3.1 基层处理

基层采用土夹石换填，压实系数≥94%，由下往上依次为400mm厚石粉渣基层，内掺4%水泥，压实系数≥96%；200mm厚的C30混凝土；面层撒3mm厚金刚砂耐磨骨料。

3.2 金刚砂耐磨地坪施工流程

3.2.1 技术准备

在金刚砂地坪施工前，要做好技术交底，对分仓缝，切割缝进行图纸深化，便于指导现场施工，对于金刚砂撒布时间及施工注意事项做好交底。

3.2.2 基层准备

1#厂房分为6个防火分区，其中四个防火分区需要进行金刚砂地坪施工，按照防火分区对施工区域进行划分，不同防火分区的施工可以同时进行，节省工期。图1为其中1个防火分区的分仓缝和切割缝深化图。分仓缝采用铠甲缝支设，不需要安装模板。铠甲缝安装时应采用激光放线，保证铠甲缝的水平直度，铠甲缝通过与预埋钢筋对称焊接进行固定，在固定前应复测其安装标高。墙边，柱边均使用KD钙板，防止混凝土热胀冷缩时对墙柱进行挤压。

3.2.3 钢筋绑扎

钢筋绑扎严格按照图纸进行施工，绑扎完成后，将要预埋的管道提前布置好，然后建设、监理、施工单位一起验收。

3.2.4 混凝土浇筑

混凝土浇筑前，应对基层进行垃圾清理，并对基层进行洒水湿润。本工程地坪采用C30混凝土，混凝土的坍落度应控制在14±2cm，混凝土中最大碎石粒径不超过30mm，并在浇筑前与商混站协商沟通，确保混凝土供应不间断，保证了浇筑质量。混凝土浇筑时先按图纸标高人工将混凝土大致铺平，在整个过程中都要使用振捣棒振捣混凝土，在边角处应加密振捣，振捣移动间距应控制在振捣半径的1.5倍内，使混凝土密实结合，避免出现蜂窝麻面现象[3]。铺平振捣的部位可以使用激光整平机进行整平，局部边角处应有人工使用镘刀整平。

3.2.5 金刚砂耐磨面层施工

金刚砂的撒料时间决定着施工成品的外观及质量，撒料时间过早会使耐磨材料沉入混凝土中，而发挥不了其该有的效果，撒料时间过晚，混凝土已凝结，起不到粘结作用，耐磨材料则会与混凝土剥离，也无法发挥其效果。金刚砂的撒料时间要综合考虑天气，温度，混凝土配合比的影响，确定最佳的撒料时间，通常施工中判别何时撒料的方法就是脚踩混凝土上，约下沉5mm时，即可开始撒料[4]。

撒布金刚砂耐磨材料时，切不可一次撒完，应分两次撒完，撒布时应优先对水分流失较快处施工，比如墙边、柱边、门边、及分仓缝处。

第一次撒布金刚砂时，其用量宜为总用量的2/3，本工程金刚砂使用量为5kg/?，第一次撒布量为3.5kg/?。拌合物应均匀洒落，切不可用力抛而致其分离。撒布后即以木抹子抹平，等耐磨材料吸收一定的水分后，再用镘刀机碾磨分散，使其与基层混凝土浆粘合在一起。

第二次撒布金刚砂时，先用靠尺或平直刮杆衡量水平度，并调整第一次撒布不平处，第二次撒布方向应与第一次垂直。第二次撒布量为全部用量的1/3，撒布后立即抹平，墁光，并重复墁光机作业至少两次。墁光机作业时应纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集。边角处用木抹子处理。

4 质量控制

质量控制主要分为三个方面，一是保证地坪完工后的平整度；二是保证地坪不出现收缩裂缝；三是保证金刚砂材料与混凝土基层的良好结合，使地坪颜色均匀一致。

第一个方面主要是控制混凝土激光找平时的准确度，大面积混凝土使用激光找平机进行找平，小部分区域人工找平，都要确保两者找平的一致性。

第二个方面就是控制好分仓缝间距及切割缝切割间距及切割时间。

第三个方面就是控制好金刚砂材料的撒布时间。

5 结语

本工程作为物流厂房使用，对地坪平整度、耐磨度要求非常高，工期又比较紧。为了能达到业主的要求，项目在施工前对施工流程的每一步都进行了分析，保证每一步施工都做到最好，从施工方案编写，原材料进场，现场施工严格管理到成品保护，项目全体人员都是严要求、高标准。结果好与坏与付出多少是成正比的，此次施工得到了业主的极大肯定，满足了建设方的高标准要求。本文着重表述了金刚砂的施工过程，对每一步都进行了详细表述，也对关键的施工流程表达了自己的见解，希望对有需要的同行有一定帮助。

参考文献

[1]王铁梦，工程结构裂缝控制：“抗与放”的设计原则及其在跳仓法中的应用[M],中国建筑出版社，2007.

[2]李振兴，刘帅华，工业厂房超大面积金刚砂耐磨地坪施工技术[J]，天津科技，2017，44（12）：86-88.

[3]马乐许，浅谈建筑工程混凝土施工处理关键技术[J],理论探讨，2019（11）：273.

论文作者:余小晖,刘凯

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7883d9087c565eeff36b0e19.html