# 电力自动控制在低压配电系统中的应用研究刘源论文_刘源

【摘 要】若要电力自动系统在低压配电系统中有效落实，一方面检修人员需明确电力自动控制系统架构的特征与适用范围，通过反复调试的措施确定适宜的配电系统方案；另一方面，还需基于低压配电系统的运行需求确定适宜型号的装置，并做好定期与不定期的管理，才能使低压配电系统应用的稳定性得以保障。本文基于电力自动控制系统的构成与功能展开分析，明确在低压配电系统中的应用与质量控制措施同时，期望能够为后续地域配电网体系的架构提供良好参照。

【关键词】电力自动控制；低压配电；系统应用

低压配电传输模式的有效利用，能够结合地域电能使用需求提供更合理的配电方案，使地域配电水准便于管控，同时基于低压配电系统更能够为后续智能化管理提供平台，以便缓解地域供电的压力，降低电力事故的发生率。而从城市功能与经济体系的构建角度来看，地域电力需求逐年提升以成为必然趋势，如何将自动化管理的理念融入配电网内，更是成了当今电力市场中不可回避的问题。因此，电力自动控制系统的架构与应用，理应得到重视。

一、电力自动控制系统的构成与功能

1. 电力自动控制系统的构成

从构成角度来看，电力自动控制系统主要可分为分布式结构与分层结构。其中系统主要由数字式电力测控装置、工控机、通信模块、多功能电力仪表、监控系统、有源总线集结器、报表打印机及有源音箱等装置组成，多数设备均采用串口通信的方式实现数据的交互与管控，基于RS485与DMCBUS总线连接措施构成了自动化系统，以便通过指令数据的处理、输出、采集、录入、识别、操作实现各个功能模块的协调与管控。

2. 电子自动控制系统的作用

（1）工控机与数字测控装置的作用

电力自动控制系统工控机主要是通过信息的处理，然后在后台完成对测量、现场数据的控制与存盘保存，最后通过画面显示与记录打印来完成电力自动控制系统的优化。通过对电力自动控制系统运行状况的分析，可以使用遥信随时发现与处理，从而减少因设备故障导致电力自动控制系统无法运行。电力自动控制系统电力测控装置主要采用数字式电力测控装置，该测控装置可以通过三相回路实现低压配电系统，同时也可以测量三相回路的电压、电流、频率、功率、功率因数等，监视电力自动控制系统各个开关量，实现通过两级过负荷警告来控制电力自动控制系统的耗电量，还可以对电力自动控制系统继电器出口的应答与控制功能,使电力自动控制系统更加的可靠与高效。

（2）通信网络架构与自检作用

电力自动控制系统的通信网络构架主要是以分层分布式树形的通信网络为网络构架，该通信网络构架主要应用于抽屉式开关柜的通信管理、总线集线器。通信网络构架可以与自带通信电源的现场总线进行结合，使网络拓扑结构变得更加简便，通信质量得到了改善。该自动系统的通信网络构架主要由SPT5双绞线与RJ45连接组成，最终实现电力自动控制系统的安装与维护。电力自动控制系统有两级过负荷警告的装置，可以有效的控制与保护电力自动控制系统。该装置有告警出口与专用的自检继电器，这样可以与DCS系统或者中央信号系统进行连接，最终实现电力自动控制系统的控制装置的有效运行。

（3）IEC61850协议与外部系统衔接

电力自动控制系统采用国际标准IBC61850协议，IEC61850协议具有带宽高、兼容性好、易维护等优势，不仅可以使DMC231与中高压系统更容易进行保护，还能与电力自动控制系统的控制装置一起组成?数字化变配电系统，DMC231是自成一-体化配电系统最基本的装置，该装置同时还要与外部系统进行相互连接，最终实现电力自动控制系统数字化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）LED显示屏与电源模块作用

电力自动控制系统的LED显示屏要比普通液晶显示屏使用寿命更长，电力自动控制系统的LED显示屏在常亮时无须屏保，无须调节对比度就可以完成适应环境温度变化，从根本上替换指针式仪表装置。开关电源模块均采用国际通用输入范围进行工作电源输入，该模块可以通过柜内电压回路进行取电。真正提高电力自动控制系统供电的可靠性。

二、电子自动控制在低压配电系统中的应用

低压配电电力自动控制系统在操作上十分简便与安全。在低压配电电力自动控制系统中应用可以通过信号采集模拟使其具有无限监控的作用，从而使该系统在某种程度上具有实时监控的功能。该系统可通过监控中心直接解决系统故障问题。他还可以依据用户的不同要求进行数据的上报周期与存储，实现实时数据的优化，同时低压配电系统可以与互联网进行WEB电网的监控，使电力能够最大满足客户的实际需要。低压配电系统在具体实践应用中发现低压配电电力自动控制不仅对电力系统不仅有监控作用，还能对整个系统进行报警与控制的功能。有效地减少电力自动控制系统的故障的发生。该系统在监控终端中设有两个继电器，这样可以对在接入时实现两点输出，从而实现对电力自动控制系统的控制。

另外，低压配电系统可借由远程断路器与保护器装置对配电系统的运行状况进行监测，并提供适宜的维护与检修方案，以便使低配配电系统的运行稳定性得以保障。由此，电子自动控制平台的构建为工作人员提供了远程管控平台，能够从根本上解决低压配电系统潜在问题难发觉等问题，使配电系统的稳定性与可靠性得以保障，同时更能够显著提高配电工作的效率，为将来智能化电网系统的构建奠定扎实的基础平台。

三、低压配电系统架构质量控制措施

从地域配电系统运行的角度来看，低压配电系统虽然为我国整体电力供应平台的构建奠定了扎实的基础，使得电力系统的可控性得到了飞跃式的提升，但是在技术方面仍存在较多问题，若是稍有不慎，极易造成较大的电能损耗，使电力用户的经济权益难以得到保障。故此，在电力自动控制系统架构期间，相关企业应根据地域电力需求选择型号适宜的配电设备，并做好适当的节能改造措施，加强设备的监督与管理，才能使设备的运行稳定性与可靠性得以基本保障。其次，在电网布置方面，可以基于电网规划适当缩减供电半径的范围，避免近电远送或迂回供电等问题出现，才能使配电损缩减至合理范畴内，并更好的保障地域电网的配电效果与质量。最后，从检修角度来看，配电检修部门需要定期对不同地域的设备进行检修，确定配电装置的使用寿命与潜在风险同时，将各项数据准确录入管控系统内，便能够为低压配电系统的可持续运行奠定更扎实的基础。

四、结语

电力自动控制在低压配电系统中的有效利用，既能够为低压配电系统的智能化预留可持续优化的平台，以便增强地域配电系统构建的质量与水准，同时更能够推动传统人工管理向数字化管理转型，使配电设备运行的安全性、稳定性与可靠性更加优异，彻底改善地域配电网的运行环境。故而，在论述电力自动控制在低压配电系统中的应用期间，必须明确电力自动控制系统的结构与作用，并结合不同地域的供电需求拟定适宜的方案，才能使低压配电的水准与质量得以更全面的保障。

参考文献

[1]何宁一,彭志华.电力自动控制在低压配电系统中的应用研究[J].南方农机,2019,50(02):217.

[2]曾纯贤.电力自动控制在低压配电系统中的应用[J].中国设备工程,2018,No.392(07):200-201.

[3]喻文浩.电力自动控制在低压配网中的应用[J].电子技术与软件工程,2018(17):129-129.

[4]金涛.电力系统自动化控制中的智能技术应用研究[J].科技创新导报,2017(24):8-9.

论文作者:刘源

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78957fed7556c4407aca8b21.html