# 浅谈电子元器件的二次筛选论文_赵岩

黑河市第一人民医院

摘要：电子元器件生产后，由生产厂家进行初步筛选，但是由于受到各种因素的影响，初步筛选后依然会有一些产品存在着质量问题，因此需要进行二次筛选。本文主要通过对电子元器件进行二次筛选的原因与适用范围的介绍，分析了电子元器件二次筛选的注意事项，最后探讨了二次筛选的质量控制措施，仅供参考借鉴。

关键词：电子元器件；二次筛选

现如今电子元器件在应用之前，都会进行二次筛选，这样能够最大程度的保证电子元器件安全可靠。二次筛选后可以将那些不满足于生产要求元器件淘汰，以此确保元器件在运行过程中不会出现任何的异常情况，企业或者是其他部门的经济效益不会因此受到影响。

一、电子元器件进行二次筛选的原因与适用范围

1、原因

所谓电子元器件二次筛选指的就是经过生产厂家筛选后，依然未能达到用户需求，使用方或者委托某一单位进行再次筛选，此次筛选实际上就是对第一次筛选的补充以及验证。之所以要进行二次筛选，主要是因为元器件生产期间受到各种因素的影响，比如生产人员水平不足、工艺条件不成熟等，以使产品无法达到预期效果。同一个批次元器件中，总有小一部分元器件存在质量缺陷，使用寿命自然不能与正常的元器件相比，人们通常将提前失去效能的元器件产品称之为早期失效产品。二次筛选主要是基于各种失效模式而言，工作人员通过实验将早期失效产品找到并剔除，以此保证整个系统更加可靠，可以应用在多个领域中。

2、适用范围

第一，生产厂家未对元器件进行第一次筛选或进行了第一次筛选，但是程序并不符合规范要求；第二，生产厂商进行了初步筛选，但因为现有工艺以及水平有限，因此未能满足用户要求；第三，生产厂商所使用的筛选条件与用户对元器件的特殊要求并不相符；第四，用户对元器件初步筛选持怀疑态度，提出进行二次筛选，以此确保元器件达到使用要求。

二、电子元器件二次筛选的注意事项

第一，必须进行100%筛选，只有如此，才能够将失效元器件尽可能的全部找出来，保证筛选质量；第二，电子元器件二次筛选时要有选择性，因为用户对不同的电子元器件的性能要求重点不同，比如继电器就应该进行触点抖动实验，而电阻并不需要做这样的实验；如果是宇航电子设备就一定要对其元器件的抗辐照能力进行考核；第三，有些元器件因为技术水平有限不能展开二次筛选，此时就需要工作人员应用其他控制方式确保元器件没有质量缺陷，比如通过电路实验来判断元器件的性能优劣；第四，筛选人员要明白即便是二次筛选依然存在着一定的局限性，因此筛选时失效率的控制非常重要。二次筛选手段方法有很多，每种方法都只是针对特定的失效模式，某些方法应用效果还非常好，即便如此也不可能做到100%。为了保证电子元器件的有效性，国家制定了合格判据即筛选失效率，如果筛选时超出了这一数值，整个批次都要淘汰。二次筛选的应力选择主要是以使用要求来确定，筛选要求要适中，不能过于严格，因为这样可能会将那些符合要求的元器件淘汰，不仅需要花费更多的资金筛选，还可能会加大元器件应用成本，但是如果过于宽松那些不符合要求的元器件就会进入到市场，这对产品安全可靠性将会产生非常大的影响。因此二次筛选时要求制定非常关键。

三、电子元器件二次筛选质量控制方法

电子元器件二次筛选质量控制非常重要，若质量不达标，二次筛选的价值也会达到降低，因此有关人员必须采取相应的手段对电子元器件进行二次筛选。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要质量控制方法有如下两种：

1、对失效展开高效率分析

元器件的失效分析是通过对失效元器件进行解剖分析，并采用物理和化学等技术手段找出其失效机理，提出改进办法，从而提高元器件的可靠性。失效分析既要从本质上研究元器件自身的不可靠因素，又要分析研究其工作条件、环境应力和时间等因素对器件发生失效所产生的影响。失效分析是一门新兴的分析元器件的技术，大体可以分为失效分析和良品分析两种。主要对十分关键的大规模集成电路在使用之前实施失效分析。国内外失效分析资料均表明，有相当多的元器件失效并非由于元器件本身的固有可靠性不高，而是由于使用者对元器件选择不当或使用有误。因此，元器件失效分析结果，既可以反馈给生产方以改进设计和工艺，还可以对制定元器件的二次筛选条件起指导作用。

2、实施质量责任控制

实施落实责任制度，对整机中所采用的电子元器件各种相关参数的质量进行问责制度。在采购相应元器件的时候，应该着重考虑信誉较好、质量有保证的公司或者生产厂商进行合作，避免影响设计系统的整体性能。对厂商的选择还可以通过对平时进行日常工作中的电子元器件质量数据积累的分析进行，从这些积累的数据中也能问接地反映出生产厂家及其产品的生产质量、工艺和管理水平。必要时还应对生产厂家进行有关质量调研或质量认证，以保证电子元器件的质量控制。

四、需要二次筛选的常用电子元器件

1、集成电路

由于整机产品的质量与可靠性需求，集成电路器件的二次筛选虽起步较晚但发展很快，大多数器件在装机前进行了二次筛选，有效地控制了器件的上机质量。由于大规模集成电路的使用以及表贴元件的普及，二次筛选又有了新的问题，主要涉及测试程序、器件夹具、筛选设备、表面贴装要求、可焊性等因素的限制，使这些器件的二次筛选困难较

2、微波器件

微波器件主要包括有源器件和混合器件等。这些器件的二次筛选尚未全面开展，如微波晶体管，由于结构的特殊性，以及对测试电路、仪器设备诸因素的要求较高，因此很难找到进行二次筛选的有效办法。对无源器件，如隔离器、衰减器、环行器等以及集成微波组件等，为确保装机质量，大都采取委托生产厂商进行二次筛选。这种做法即经济又符合实际情况，可减轻供需双方的资源浪费，同时达到筛选目的。

3、半导体分立器件

国内军工单位主要使用半导体的分立器件，对这种器件的二次筛选也已经进行了很长时间的探索。根据整机使用的环境和可靠性要求，参照国军标、企军标有关电子元器件的试验条件及方法并经适当裁剪后，制定了相应的元器件二次筛选规范，使半导体分立器件的二次筛选工作有据可循。半导体分立器件中的高频、微波器件，由于性能、结构的特殊性，以及受检测设备、老化设备等各种因素影响，未能进行行之有效的二次筛选工作。

五、结语

综上所述，可知电子元器件二次筛选能够让元器件更加的安全可靠，更好的发挥作用。电子行业未来将会得到更大的发展，为了能够满足发展要求，研究者应该加强对二次筛选方法的研究，以此保证元器件更加安全可靠。

参考文献：

[1]李承红.电子元器件入厂检验过程中的质量控制措施[J].石油仪器.2013（04）

[2]张利，张伟，肖艺.质量管理与控制在船用电子元器件二次筛选的应用[J].船电技术.2012（05）

[3]李鹏程，杨晓东.电子元器件二次筛选及质量控制探讨[J].中国高新技术企业.2010（33）

[4]肖必超.电子元器件的可靠性选择与应用控制[J].科技与企业.2014（16）

[5]印晓红.军工产品中电子元器件的质量控制研究[J].中国高新技术企业.2015（13）

论文作者:赵岩

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78aa97ce0133f7ea26f205d9.html