# 浅析绿色环保技术在建筑工程施工中的应用论文_周世杰

林州市中宏建设工程有限公司 河南 安阳 456550

【摘 要】面对严峻的社会生态环境污染，工程施工需要加强绿色环保技术应用。绿色环保建筑工程施工技术的应用能够使得建筑施工得到多方面的优化与升级，在将对环境的污染程度降到最低的同时，还能够使得在施工环节的成本投入大幅度的精简。

【关键词】绿色环保；建筑工程；施工技术

引言

绿色环保节能的施工理念在建筑领域中已经被应用的越来越广泛，该技术不仅仅可以使得施工企业的利润空间极大地扩展，同时也在某种程度上缓和着人与自然之间的关系。就其技术特点而言，有着较为广泛的通用性，但是技术结构又十分的清晰可见，概括来讲，就是兼顾工程质量与生态环境，两手都抓，而且两手都硬。

1建筑工程施工中环境保护技术

建筑施工对环境的影响很大，实施绿色施工，主要目的是减少对大气影响、降低对土壤影响、保护水文环境、控制噪声影响、阻挡光污染、减少建筑垃圾、保护周边设施同时加强环保监测。

1.1空气污染防治

施工现场扬尘较多的阶段， 如土方开挖阶段，先对作业范围进行洒水处理，然后在进行土方作业，以减少扬尘。场内临时道路两旁设置喷淋设施，扬尘较大时开启，以减少扬尘对空气的污染。施工现场大门处设置清洗槽，出场车辆必须进行冲洗后方可出场。

1.2土壤保护

一是，提高场地绿地率。对周边及为开发的场地进行绿化，提高场地的吸水能力，降低水土流失的概率，尽可能的采取种植绿化措施，提高场地及周边的绿化率。二是，采用渗透性铺地材料。在种植草皮之前或较大裸露地面和土堆等部位，铺设树根、密目网、草甸等渗透性较强的材料，防止扬尘的出现。

1.3水污染控制

在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等。污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。

1.4建筑垃圾控制

加强施工过程控制，从源头上减少垃圾产生。严格控制各项施工工序质量，减少因控制不严产生建筑垃圾。如混凝土胀模、爆模、爆管、返工剔除等产生的废弃混凝土。优化施工方案，减少因方案不完善造成的垃圾产生。如编制配模方案，优化模板下料工作，最优化的使用材料，避免因盲目作业造成的模板木枋浪费。

2建筑工程施工中绿色节能技术

2.1门窗绿色节能技术

一是，在选材上，节能建筑要求选用节能型玻璃门窗型材，而且要求外窗的面积不能过大，墙体和窗体的面积比例必须根据具体情况控制在一定范围之内，不同朝向的外窗，其传热系数也需要定量控制在一定的范围内。对于多层住宅来说，平窗是最好的选择。在玻璃的选择上，中空玻璃是最好的选择，节能效果最好。选择门窗型材一般要选择塑钢门窗。二是，在施工的时候必须把好施工质量关，根据规定程序和规范对材料质量进行检验。对塑钢门窗做好评审工作，检查厂家的生产许可证件、检验报告等材料，对材料中涉及的力学性测试等内容仔细审核。门窗进场后要严格检查门窗的外形规格、玻璃压条、钢衬装配等。在安装的时候对门窗的标高、尺寸、位置等检查好，严格控制缝隙，保证不留一点缝隙。

2.2墙体绿色节能技术

一是，外墙外保温节能技术。外墙外保温主要是指在主体外墙外侧固定一层保温材料，同时再用玻璃纤维网附加于保温材料外侧并涂抹一层抗裂砂浆，在抗裂砂浆上面再做饰面层，从而起到更好的保温效果。外墙外保温节能技术并不是几种材料简单的组合，而是形成一个有机的系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二是，外墙内保温节能技术。外墙内保温是指在外墙的内部增加一层保温层，该节能技术在国内应用较早，其相应的施工技术以及标准、规范都相对较完善。由于外墙内保温其蓄热能力相对不高，当室内采用间断式的供暖或间断式的制冷时，能使居民室内温度调整到相对较为适合的温度，因此，该技术较多地适合于冬季相对不冷的区域建筑保温。

2.3屋面绿色节能技术

（1）在进行建筑工程的施工过程中，要严格按照图纸中关于坡度和各点厚度的具体要求选择和保温材料质地相近的节能环保材料，要以提高节能施工技术的具体使用效果为目的，对于保温层的特点和伸缩分隔缝以及通风因素等进行科学合理的设置。（2）屋面绿化。通过在屋顶种植绿化植物，能够有效的节省室内空调的消耗量。建筑物屋顶绿化可以有效降低建筑物周围的环境温度，且能够有效调节城市气候环境。出于对屋面的荷载能力的考虑，在屋顶种植绿化植物的时候需要限制种植的厚度，且植物的配置应该以浅根系的多年生草本、矮生灌木植物为主，且植物需具备耐热、抗旱、抗风以及耐贫瘠的特性。（3）蓄水屋面。屋面节能技术还可以采用屋面蓄水技术，也就是在屋面刚性防水层面上蓄水，主要利用水分蒸发时带走水分中的热量来降低太阳照射在屋面上的热量，从而有效降低屋面的传热量以及降低屋面的温度。同样，考虑到屋面的荷载能力，在蓄水的时候要注意做好放水工作，且要控制好水深。

2.4建筑采光通风节能

居住区建筑首先要充分考虑热舒适度，居住建筑必须要有良好的采光、通风条件。最有效的途径就是要保证合理的建筑间距和科学的排列方式，建筑布局应当依据夏季主导风向，具体设计方法可以有以下几种：首先在保证容积率情况下，加大建筑间距，创造良好的建筑采光通风条件，同时可以提高居民良好的户外游憩环境和景观体验。其次，考虑建筑立面和顶部的处理，适当增加建筑迎风面开窗面积，加大落地窗，提高建筑使用空间采光的同时引入新鲜空气和创造夏季散热通风条件，保证合理的经济性的前提下，抬高建筑吊顶，增大建筑内部空间的通透性。

3建筑工程施工中绿色清洁能源技术

3.1太阳能技术的运用

与非可再生能源相比，太阳能有取之不尽用之不竭和清洁环保无污染等优点。在城市化进程加剧且人们对生活质量要求不断升高的现阶段，能源是提供一切服务的基础。在合理利用能源方面，一方面要注意在建筑过程中节约现有的能源，另一方面要在新能源开发方面注入大量的精力。太阳能虽然有很多优点，但是也有很多不足之处，例如太阳能受天气影响比较严重，在阴雨天太阳能的工作性能会明显下降。此外，由于纬度不同太阳日照的时间也不尽相同，这也给太阳能技术的开发和研究带来了困难。

3.2风能技术的运用

风能也是一种可循环使用的天然能源，既环保又方便。一般所说风能的运用主要是把风能通过设备转换成电能然后投放到其他电能单位上使用。风能和太阳能相比，各有千秋可以互补不足。如阴雨天气，阳光不足可以使用风能，晴天则选择太阳能，如此交替使用便能保障建筑工程正常有序的不间断进行。

3.3地热能的运用

地热能和风能、太阳能都是可再生的自然能源。所谓的地热能就是从地壳中抽取热源并提取其能量，目前地热能技术的运用还不广泛，因为地热能的提取和运输技术还不够成熟不够完善。现在地热能只是简单的在建筑工程中温泉运用上使用到。

结束语

绿色施工在我国的发展应用还处于起步阶段，其推进过程存在着较多的的困难和问题。绿色施工的推进工作是一项涉及广泛的系统工程，因此，施工企业必须予以高度的重视并积极参与。只有进一步有效的增强绿色施工意识，促进相关法律法规建立健全及评价指标体系的构建完善，将绿色施工的每一项工作细节都落到实处，才能够全面推动绿色施工的发展。

参考文献

[1]住房与城乡建设部.绿色施工导则[J].施工技术，2007 (11).

[2]中国建筑科学研究院.GB/T50378-2014.绿色建筑评价标准[S].北京:中国建筑工业出版社，2014.

论文作者:周世杰

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78ac232cd4bb322b3bf0b4f3.html