# 简述土木工程大体积混凝土施工质量控制梁文威论文_梁文威

摘要：随着社会的发展与进步，土建行业发展迅猛，其规范及设计指标也不断提高，工程质量管理方法只有不断改进更新，才能适应行业发展需要。大体积混凝土施工质量管理，是土木工程中最常见、最基本、最重要的质量管控环节之一。只有对大体积混凝土施工采取合理科学的管理方法，才能确保大体积混凝各项质量指标满足设计指标要求。

关键词：土木工程；大体积混凝土；施工质量控制

引言

大体积混凝土由于性能良好，优势极高等特征，因此受到了人们的广泛关注和应用，可是，从土木工程大体积混凝土实际施工情况来看，由于受到诸多因素的影响，比如浇筑以及施工材料应用等，还有着诸多的不足之处，不仅无法将大体积混凝土结构的效果有效的体现出来，与此同时，还不利于土木工程整体质量的提高。基于此，就必须加大对土木工程大体积混凝土施工质量的监控力度，这是很有必要的。

1大体积混凝土工程技术特点

大体积混凝土质量控制，对管理技术要求较高，如果管理不到位极易产生因温度变化和收缩产生龟缩裂缝。大体积混凝土施工管理，对作业机械设备性能、原材料质量标准、管理人员水平等都有较高要求。混凝土结构物断面尺寸、内外温度、混凝土数量等在一定程度上影响管理及施工作业方法。断面尺寸过大，如采取控制温度措施不当，温度应力超过混凝土所能承受的拉力极值时，则易产生裂缝。内外温差是大体积混凝施工作业前后需要管理控制的重要技术指标，从前期的配合比设计到后期混凝土养护都需要严格记录并加以控制。混凝土工程量大小在一定程度上决定了混凝土的施工作业方法，如果采取的方法不当，易产生质量问题。大体积混凝土的温度应力、收缩应力和温差是施工作业中的重要控制环节，管理控制不善易造成质量缺陷。

2土木工程建设中大体积混凝土存在的问题

2.1浇筑问题

在现有的土木工程建设期间应用大体积混凝土技术的时候，相关人员应当结合土木工程中的施工线路间距来制定有关的方案，保证方案的合理性，与此同时，为了在最大程度上确保土木工程中大体积混凝土的正常施工，土木工程施工现场的人员需要采取连续浇筑混凝土的方式进行混凝土出的供应，采取此种类型的方式，虽然能够有效防止大体积混凝土施工期间发生混凝土供应不充足的现象，可是也会直接导致出现混凝土施工裂缝问题。在通常情况下，在运输混凝土过程中，需要将运输的时间固定在一定的范围以内，才可以在最大程度上保证混凝土的现场供应。然而实际的情况是，大多数的建筑施工企业为了尽早的在限定的工期内完成项目的建设，节省施工的时间，在大体积混凝土施工的过程中，未在设置止水钢板的地方进行凿毛处理，因而会直接出现钢板搭接的长度不足等问题。此外，对于土木工程中的大体积混凝土来讲。本身占据的空间是非常多的，因此，在施工期间面临的难度也很高，无法有效的进行协调，完全增加了大体积混凝土浇筑作业的复杂性，阻碍了该项工作进一步开展。

2.2大体积混凝土施工材料的选择问题

主要表现在以下几个方面：（1）部分建筑工程为了自身的经济效益，在进行材料购买过程中多是选择一些价格比较低廉的建筑材料，对于建筑材料的使用质量重视程度不足，在具体施工过程中也就容易出现比较多的安全问题。（2）在建筑工程大体积混凝土施工过程中，施工人员还没有做好骨料表面的清洁工作，导致了施工所用骨料中存在大量的杂质，并直接影响到后续的施工效果。（3）部分施工企业为了方便，还通过水泥来代替大体积混凝土施工过程中的粉煤灰等材料，这样虽然能够缩短施工时间，但是容易出现施工材料配比不合理的问题。（4）在建筑工程结束之后，部分材料管理人员多是凭借主观经验来进行材料的补救工作，还会导致建筑工程无法按照原计划来进行。此外现有许多建筑企业的材料管理工作还不够合理，也就难以充分满足建筑工程的实际建设需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3土木工程大体积混凝土浇筑施工技术质量管理控制对策

3.1浇筑施工前准备工作

在浇筑施工之前还需要做好以下几个方面的质量控制工作：（1）在对混凝土浇筑施工方案进行审批的过程中，要求相关人员能够就混凝土的浇筑面积、施工设备使用情况、浇筑流程以及原材料运输等方面进行充分的考虑，在完成浇筑方案的审批工作之后，还需要根据该施工方案进行严格的质量控制，这样才能够保障各项混凝土浇筑标准得以有效落实。（2）建筑企业需要做好钢筋质量的检查工作，一旦发现了钢筋不合格的问题还需要上报给质量管理人员，对出现了问题的钢筋进行及时的更换处理，为后续的建筑工程施工奠定良好的基础。只有在保障钢筋质量的基础上进行施工，才能够有效避免钢筋出现弯曲、锚固的问题，促使钢筋混凝土的浇筑质量得到进一步的提升。（3）管理人员需要做好施工设备的检查工作，保障振捣器等设备在使用过程中不会出现故障，以保障施工的安全性以及施工的顺利进行。（4）在进行大体积混凝土的浇筑之前，要求施工人员认真分析天气因素，并在结合实际天气情况合理制定应急措施，以保障整个大体积混凝土浇筑工程的顺利进行。

3.2采用高品质的混凝土原材料

为确保大体积混凝土能够顺利的浇筑，需要从原材料入手，加强对混凝土原材料品质的控制。具体可采用以下质量控制措施：一是在进行细集料选择时，主要确保集料级配科学合理，细度适中；二是在进行粗集料选择时，应采用品质较高的连续级配水洗碎石，碎石直径应在30mm左右；三是在外加剂选择方面，应选择高品质减水剂，并且与国家现行标准《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的要求性符合，在实际施工应用时，还可以结合底板等特殊部位，做好对应的调整，能够有效减缓凝结时间，避免热峰值过早的出现；四是合理选择防水剂与膨胀剂，五是为有效提升混凝土与钢筋的亲和力，采用高分子复合纤维，能够促使混凝土的抗裂性能得到显著增强，避免混凝土出现裂缝问题。

3.3拌合站的生产能力和运输能力相匹配，且应与现场施工方法相适应

拌合站生产选用的原材料应经试验检测符合要求，拌合设备经过计量检定合格，拌合生产的混合料强度合格，工作性能稳定满足施工工艺要求。运输车辆应采用混凝土搅拌运输车，具体数量应该满足生产及现场浇筑施工需要，坚决杜绝停工待料现象发生。混凝土运输车在装料前，应该由专人进行全面检查，确保运输过程中车辆性能稳定，工作运转正常。在大体积混凝土运输过程中，应该按照施工方案及规范要求速度进行匀速搅拌行驶，不得中途停止搅拌，避免出现混凝土离析现象发生，在混凝土运输及待浇筑施工过程中严禁向拌合物中加水，降低混凝土强度。在混凝土浇筑前，当出现混凝土坍落度损失或离析严重，应该采取添加外加剂或机械搅拌恢复工作性能，不符合要求的混合料不得进行混凝土浇筑。

结束语

大体积混凝土在土木工程中占据重要的地位，其质量直接影响着土木工程整体质量。基于此，加大对大体积混凝土施工质量的控制力度是很有必要的。对于建筑工程施工人员来说，需要进一步加强对于大体积混凝土施工质量的管控，加强监督，并且提前做好防范应对措施，以此来促进建筑工程企业的发展。

参考文献

[1]王红波.浅谈土木工程大体积混凝土施工质量控制[J].建材与装饰，2019（12）：29-30.

[2]吕建国.探析高层房屋建筑工程大体积混凝土施工质量控制[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(5):35-36.

[3]林宇航.高层建筑基础大体积混凝土施工质量控制研究[J].河南建材,2018(4):260-261.

论文作者:梁文威

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78b201fc1222b497a0c8c86d.html