# 实例分析建筑钢结构施工技术要点分析论文_吴家文

浙江精工钢结构集团有限公司 312030

摘要：近年来，钢结构由于具有自重轻、强度高、施工速度快等优点，在高层建筑施工中得到了广泛地应用。文章结合某工程实例，针对高层建筑钢结构施工技术要点进行了详细地分析与探讨，并提出了施工中安全控制措施，旨在不断地提高建筑钢结构施工的技术水平及保证工程的质量与施工安全。

关键词：建筑；钢结构施工；钢柱安装；焊接技术

1 工程概况

某高层建筑，地上9层，地下1层，东西长50m，南北宽24m。采用钢框架结构，筏板式基础。钢柱底部与基础采用外包式柱脚连接。钢柱为500×500H截面，腹板厚度为16mm，翼缘厚度为 25mm，采用场外加工。钢梁采用H型钢。梁柱节点采用10.9级M30高强螺栓连接。地脚螺栓M30，螺母和垫圈为Q235钢。水平结构中楼板为钢筋混凝土压型钢板组合结构，压型钢板与钢梁间采用栓钉连接，钢结构采用防锈漆防腐。

2 钢结构施工技术

2.2 钢结构构件加工与制作

钢结构构件在场外进行加工，钢柱每节按照三层进行分段。在钢结构构件加工过程中，我们要注重加工的质量控制，并按照设计施工图及验收规范进行钢结构钢件的验收。

2.3 钢结构安装

（1）构件验收、矫正钢构件在进入安装现场后，由专业质量检测人员对构件的质量进行检查。弹出钢柱的安装轴线，若发现在运输过程中钢构件发生变形缺陷后，马上进行矫正和处理。

（2）地脚螺栓安装工艺将地脚螺栓全部用上、下螺帽固定在钢套板上，用Ф8的钢筋

将地脚螺栓焊接固定在基础主筋上，加固完成后进行混凝土浇筑。待上部结构安装调整完成后对所有钢柱底板下的间隙用 C40细石混凝土进行二次灌注。

（3）安装与校正

①根据结构平面形式分区进行吊装图绘制，吊装的顺序如下：先安装整体框架、梁柱结构，后安装楼板结构，沿着中央向四周扩展，在吊装时，先主梁后次梁，以形成一个空间构架，保证钢结构的刚度，提高钢结构的稳定性。

②钢柱安装。为了合理调整柱的垂直度，应在预埋螺栓上先拧上几个螺母，全部拧到接触基础面，并采用水平仪进行找平，当找平以后，随之进行吊装钢柱。在钢柱吊装时，为了防止意外情况的出现，如出现雷雨天气，需要停工，同时在柱的上端活系两根缆风绳，可以四个方向临时固定，以调整钢结构的垂直度。当钢柱吊装就位以后，要采用两台经纬仪进行钢柱测控，通过调整柱底脚板下的螺母来实现。

③主次横梁安装。当安装好第一个空间受力单元的4根钢柱以后，才能进行柱与柱之间的横梁安装。

在吊装过程中，需要对吊点进行试验。同时，还要采用撬棍插入钢梁两端的螺孔内，再将临时螺栓拧入，待结构安装精度调整达到标准规定后，将高强度螺栓自由穿入栓孔内。高强度螺栓的安装顺序原则上是以接头处刚度较大的部位向约束较小的方向进行，拧紧顺序是由螺栓群中心向四周进行，高强度螺栓紧固分为初拧和终拧，初拧扭矩一般控制在终拧扭矩的50%左右。

④钢梁、钢柱焊接。梁、柱安装采用手工电弧焊。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用“结构对称、节点对称、全方位对称”的焊接原则。多层焊接宜连续施焊，每一层焊道焊完后应及时清理检查，清除缺陷后再焊。焊接接头要求熔透焊的对接和角接焊缝。多层梁柱焊接时，应根据安装情况先焊顶层柱与梁节点，其次焊底部柱与梁节点，最后焊中间部分的柱与梁节点。在焊接顶层柱与梁节点时，应先焊柱顶垂直偏差较大的部位，以利用焊接后收缩变形应力达到减少柱顶垂直偏差。焊接顺序宜从中间轴线柱向四周扩散施焊。

⑤钢柱连接。钢柱安装顺序同首层，用高强螺栓将腹板两侧夹板紧固连接。在连接时，为避免造成轴线的积累误差，则必须注意每节柱的定位轴线均应从地面控制轴线直接引出，以保证整根柱在允许偏差范围内。调整好后进行高强度螺栓初拧，待本层第一个空间结构受力单元安装完毕并检测合格后，对钢柱连接螺栓进行终拧。

2.4钢结构连接

（1）全隐框铝合金玻璃幕墙：在幕墙龙骨与H型钢柱连接时，应采用180mm×100mm×10mm角钢。同时，要对型钢表面热镀锌进行防腐处理，龙骨采用180系列隐框铝合金型材，玻璃采用中空钢化镀膜玻璃。本工程幕墙龙骨采用型钢连接件与H型钢梁焊接，焊缝高度大于8mm，焊接完成以后，才能对焊点进行防腐处理。

（2）型钢骨架金属幕墙：本工程中外墙采用金属夹芯横墙板。幕墙龙骨采用方管，方管与H型钢柱的连接件采用110mm×70mm×10mm角钢，与主体H型钢柱竖向间隔900mm焊接一个固定点，焊接形式为满焊，焊缝高度不小于7mm；龙骨为180mm×70mm×20mm×3mm C型檩条。主体结构跨度为7.2m，C型檩条水平放置时，跨中挠度较大，影响受力要求，因此在跨中采用50角钢竖向作支撑，节点图见图1。

（3）楼地面工程：楼板混凝土底模采用压型钢板，厚度为1mm，压型钢板与钢梁之间连接用栓钉规格为<16×110mm，间距400mm。混凝土浇筑前要验算压型钢板的强度和刚度。

3 施工中安全控制措施

（1）设立管理组织体系，委派专人负责工程项目及有关安全防火工作，专人了解各工种的安全操作规程，设立各级安全生产岗位责任和定期安全检查制度、安全教育制度等。

（2）施工前对管理人员、施工人员进行现场教育，介绍有关安全生产管理制度及规定和要求。

（3）施工人员进入施工现场，必须佩戴安全帽，高空作业要有安全带。冬季构件表面结霜，在构件上行走应系好安全带，穿防滑鞋。拆除的临时螺栓、手头工具应拿稳当或装入工具袋，严禁随意乱扔。穿着防护用品，如电焊手套、护目面罩、绝缘胶鞋。

（4）在钢结构吊装前，要严格检查起重设备、吊具等，看是否符合安全要求，如果不满足要求，应禁止使用。

（5）吊装现场地面平整坚实，松软的土层要夯实或加垫木以保证吊装机器稳定作业。

4 结束语

总之，钢结构高层建筑越来越多，我们要善于总结钢结构工程的施工经验，使钢结构工程的施工水平不断提升，满足建筑市场的需要，保证钢结构工程施工质量。本文结合工程实例，探讨了高层建筑钢结构施工技术，目前来说，我国钢结构施工技术已达到了先进水平，为施工企业带来良好的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]杨鹏宇.钢结构高强螺栓连接施工[J].山西建筑，2006.

[2]郝燕春.大型钢网架安装技术[J].山西建筑，2007.

[3]沈祖炎钢结构基本原理[J].北京：中国建筑工业出版社，2004

论文作者:吴家文

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78d50a3715be4ab375646d9b.html