# 地质勘察和深部地质钻探找矿技术研究论文_阿丽米热•阿不都热西提

新疆地质矿产勘察开发局第六，十地质大队 新疆和田 848000

摘要：我国经济的发展和工业水平的提高离不开矿产资源的支持，但是矿产资源属于不可再生资源，所以发展地质勘查和深部地质钻探找矿技术具有重要的现实意义。在此背景下，本文首先对地质勘查工作的具体内容进行分析，并研究了地质勘查和深部地质钻探找矿技术，希望能够提高我国矿产资源的产量，为国家的发展打下坚实的基础。

关键词：地质勘查；深部地质；找矿技术；技术优化

引言：矿产资源是一种十分重要的自然资源，对于我国的工业生产以及人民生活活动都具有重要的影响，煤炭、石油、铝矿、铁矿等各种矿产都与人民的生活密切相关，而矿产资源又是一种蕴含在大自然中需要通过各项技术进行开采寻找的资源，因此针对找矿工作而开展的地质勘查和深部地质钻探等都是将科学技术与实践活动相结合，促进社会经济发展的有效手段。

1 地质找矿的关键意义

在矿产的勘测中，并不是乱测一气，毫无目的、毫无章法，而需要正确的勘测方法才能找出大量的矿产资源，这就说明勘测中方法的选取是至关重要的，它是能否成功勘测到的关键所在，也是最重要的组成部分，只有使用正确的勘测方法，才能提高勘测效率，完成最初要实现的目标，矿产业才能有更加长远的发展。地质勘测不光只运用到采矿业，它也是工业发展必不可少的因素之一，是能够将我国的经济向前推进的有效的方式。而地质勘测也是凌驾于地质之上，从而利用地质寻找矿产，进而高效地利用地质找矿产的方法来促进各个行业的发展，只有运用正确的找矿方法，才能满足日益增长的矿业需求，增强社会的综合实力。

2 地质勘查与深部地质找矿技术的分析

2.1 反循环连续取样钻探技术

反循环连续取样钻探技术是深部地质找矿工作中，比较常见的一种地质勘查技术，其主要就是将压缩空气作为动力来源，驱动双臂钻杆进行碰撞从而达到岩石击破的效果，在这个过程中，钻头受力发生高度旋转深入岩层内部，并且将钻开的岩石碎屑排出地表，而工作人员只需要将这些岩石碎屑收集起来进行分析，就能得到深部的地质情况。

2.2 可控源音频大地电磁法

可控源音频大地电磁法是一种电磁法勘探矿藏的分支，又被称为CSAMT，这项技术采用的是人工进行控制的场源，开展频率测深工作。这项技术应用的过程中，采取人工控制的场源能够有效解决自然环境中场源信号较小的缺点，也就实现了人工的增强。早在上个世纪的中后期，就开始利用可控源音频大地电磁法进行地质的勘探，这种方式能够展现出自身高效快速的优良特点，并且针对不同环境下频率具有差异的交变电流进行输送，从而根据其电磁场的分量进行测量工作，利用卡尼亚电阻率以及阻抗相对的计算实现针对地下位置矿物成分的探测。随着科技的发展，针对可控源音频大地电磁法的推算方式也在不断进行优化，相较于以往的运算方法，为了不断降低计算机运算所使用的内存，通过对于捷径的探寻不断提升计算的效率和准确性，从而推进这项技术的有效推展。

2.3 金刚石绳索取芯技术

金刚石绳索取芯技术也是比较常见的，其主要就是利用金刚石极高的物理强度对岩层进行钻孔探明，在施工现场的具体操作中，工作人员可以首先使金刚石进入到需要探索的岩层深处，而后利用绳索作为连接，最终形成一个完整的金刚石绳索取芯设备，在深度符合勘查需求以后即可进行岩层取样，对样品进行分析即可完成深部地质找矿。

2.4 X荧光技术

X荧光技术在进行地质勘查和深部地质钻探找矿工作中发挥了重要的作用，该技术其能够对矿山地下的矿产成分进行有效分析，并且判断其是否是具有开采价值的矿产。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆X荧光技术所应用的原理是不同的矿物质岩石经过X荧光的照射之后，所产生的反射波长是不同的。反射波长的长短可以成为鉴定地下矿藏的成分、种类的重要依据，所以在采取X荧光技术进行矿物勘探的过程中，关键的环节就是对于波长的捕捉判定，只有准确的波长才能够保障对于地下岩石成分的判定。类似原理的还有低频电磁技术。所谓低频电磁技术就是利用低频电磁波的捕捉，进而分辨其矿石的种类。在地下，不同的矿石成分所返回的电磁波是具有差别的，电磁波的长短也能够成为测定地下矿藏具体成分的因素，并且这种方法较为精确，又使用了较少的人工成本，不失为一种便捷高效的勘探方法。利用这两种手段都是针对不同矿石之間的特性，结合了科学的原理从而实现有效的判断，这种方式有效降低了传统勘探手段所需用的大量时间，促进找矿的效率不断提升。

3 地质勘察与深部地质钻探找矿技术的优化分析

3.1 建立完善的管理体系

过去我国对于地质工作处于粗放式管理状态下，基于当前发展形式，应当及时转变观念，加大人才培养力度，对各项技术进行深入探究，总结经验不断创新，建立科学合理的管理体系，制定完善的管理制度，使地质勘探工作者能够树立敢为人先的意识，规范各项操作流程，提升工作积极性，在实践中不断提升自身综合素质，为我国地质工作创造更多价值。

3.2 增强地质勘探技术设备的应用推广

目前我国许多地质勘探工作部门之间缺乏有效的交流沟通，使的国内地质勘探技术存在参差不齐的现象，新形势下应当加强地质钻探人员之间的联系，交流先进的钻探技术和使用设备，对低成本高效率的钻探设备进行推广普及，在国家技术创新的号召下，不断加强实践创新，树立学习的心态对矿产勘探技术进行长期持续的学习，使深部地质钻探技术快速发展，全面保障社会经济发展的健康性、持久性。

3.3 重视人才，加强技术培训

首先，要充分发挥探矿技术人员的作用，关心年轻一代探矿技术人员的成长，把探矿技术人员的政治待遇、经济待遇、生活待遇与其他技术人员同等对待，特别是找矿实现重大突破，获得成果奖项时，探矿技术人员也应该榜上有名。对技术人员潜心研究、勇于攻关，解决钻探生产施工中遇到的各种技术难题有贡献的应给予重奖。其次是对长期坚持在钻探生产一线工作的生产骨干注重培养，建议局恢复钻探技师的评定工作。对实践经验丰富，工作特别优秀的机长应给予关怀、照顾，这是一批钻探施工中的宝贵财富，应给予关注和重视。对于符合条件的晋升到技师，待遇也要相应提高，更能发挥他们在钻探一线的主力军作用。其三要注重探矿技术人员、生产骨干及一线钻探工人的技术培训、技术交流、技术练兵。有关院校继续招收年轻钻探技术工人。对长期在钻探生产一线的熟练农民钻探工，工作表现好，技术过硬的给予享受正式职工的同等待遇，解决其后顾之忧。

4 结束语

新形势下的竞争激烈，而我国的矿产对外依赖性仍然很高，这对我国现代化建设的长效发展是很不利的，要想改变这一局面就需要在矿产勘查技术方面做出改变和完善，使得我国具有自己勘查矿产的能力。做出这一改变就需要国家层面和行业层面配合起来，共同创造一个有利于矿产勘查技术发展的环境，将我国的矿产资源充分利用，合理开采，为我国现代化建设助力，在矿产方面减少对外依赖。

参考文献：

[1]向学敏，丁杰.浅谈地质勘查和深部地质钻探找矿技术[J].中国金属通报，2016（03）：61-62.

[2]高华.关于地质勘查和深部地质找矿技术的分析[J].低碳世界，2016（36）：131-132.

[3]代世玲.地质勘查与深部地质钻探找矿技术的探究[J].民营科技，2018（02）：11.

[4]高婷婷，任晓顺，张嵩月.地质勘查与深部地质钻探找矿技术[J].世界有色金属，2017（21）：97+99.

论文作者:阿丽米热•阿不都热西提

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78eedf2412e88cd179573581.html