# 某油田首站隐患治理改造工程职业病危害预评价论文_耿雪

【摘要】目的 识别、分析和评价某油田零散调整工程建设项目可能存在的职业病危害因素。方法 依据《工业企业设计卫生标准》[1]等标准，对该项目在生产中产生的职业病危害因素采用类比法和检查表法进行分析和评价。结果 本项目在职业病防护设施、个人防护用品、应急救援等基本符合国家要求。结论 本项目从职业病防治角度分析是可行的。

【关键词】 隐患治理 职业病危害 预评价

通过对某油田首站内存在隐患进行排查，发现其存在罐区隐患、VOC治理、反恐防范设施不完善等问题，为保障安全生产，决定实施首站隐患治理工程。

1 内容与方法

1.1评价内容

本次评价以《某油田首站隐患治理工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）中涉及的建设内容为准，主要针对隐患治理工程投产后运行期可能产生的职业病危害及防治内容进行评价 。

1.2 评价方法

该项目采用类比法[2]、检查表法等方法进行综合分析以及定性和定量评价。

2 结果

2.1 生产工艺

该首站原油脱水采用三相分离器预分水+电脱水工艺。该首站井排来液经三相分离器油气水三相分离，三相分离后含水原油含水率为10％，含水原油进入分队计量间计量后进入缓冲罐，再经脱水泵加压后进入加热炉升温至75℃进入电脱水器进行脱水处理，电脱水后原油含水率降至0.3％，再经稳定塔进行原油稳定后经过换热器换热，含水原油温度降为54℃进入净化油罐后再经外输泵外输至一首站；含油污水经两级沉降罐沉降后原油进入净化油罐，污水去污水处理站集中处理；天然气进入天然气处理系统进行处理。

2.2 职业病危害因素的识别（表1）

表1 各评价单元职业病危害因素分布表

2.3职业病危害防护设施评价

（1）防毒。该项目新建油井密闭化、自动化程度较高，露天布置易于有毒物质的逸散，计量间屋顶安装筒形风帽进行自然通风。原油含水化验依托原注采站化验室，该化验室内安装了轴流风机1台，设置了2组排风柜，排风柜自带离心风机，化验工在排风柜内进行原油含水化验。该项目所设置的防毒设置基本符合《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）的有关问题。

（2）防暑、防寒。采油工（大班）、采油工（小班）、化验工值班室均设置了采暖及空调系统，降低了高、低温危害，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的要求。

2.4 应急救援设施评价

采油工主要以巡检为主，值班室内均配有便携式硫化氢检测报警仪1台，正压式空气呼吸器2台，站区针对可能发生的应急事故配备了便携式硫化氢检测报警仪，一级报警值应设置在10mg/m3，二级报警值应设置在30mg/m3。以上应急救援设施配备合理，符合标准规范的要求。

2.5个体防护用品评价

拟为作业人员配备防静电抗油拒水单工服、防静电抗油拒水防寒工服、3M3001CN自吸过滤式防毒半面罩、耐油手套、护目镜、焊工面罩等个人防护用品，符合国家标准规范的要求。

3 建议

（1）建设单位对新增上岗及在岗工作人员，必须进行职业卫生相关知识培训，并定期组织职工学习事故处理、应急救援、自救互救技术，掌握突发事故的应急救援常识及紧急应对方法。

（2）注采站入口处应设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度和操作规程等内容。化验室入口处应对工作场所存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施、职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等进行告知

（3）在产生硫化氢作业岗位的醒目位置设置警示标识及中文警示说明，并加强该工作场所的通风和操作人员的个人防护，以防止工人硫化氢中毒事故的发生。

参考文献

[1]GBZ1-2010,工业企业设计卫生标准[s].

[2]杨乐华,类比法在建设项目职业病危害预评价中的应用与问题探讨[J],中国工业医学杂志,2009,22(3):230-231.

作者简介：耿雪（1983-），2010年毕业于东华大学环境工程专业，硕士学位，工程师，现在主要从事职业卫生检测与评价工作。

论文作者:耿雪

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78f222ec3698c57be4186e3d.html