# 关于房屋建设中内外墙砌体材料的使用功能分析论文_宗正泽

浙江大禹建设有限公司 浙江金华 321000

摘要：内外墙砌体材料的性能好坏直接关系到社会民众的居住安全性。现阶段，粘土制品在内外墙堆砌的过程中已经被明令禁止使用。本文在对房屋建设过程中常见砌体材料的使用现状进行综合阐述的基础上，分析了常见砌体材料的抗震性能，并论述了砌体材料的未来发展趋势，以期为相关人士提供借鉴和参考。

关键词：内外墙；砌体材料；抗震性能

前言：现阶段，随着建筑行业的迅速发展，为装饰装潢行业带来了良好的市场前景，在内外墙装潢过程中，不可避免的要应用到各种形式的砌体材料。为了实现对环境的有效保护，我国政府已经出台了多项法律法规，禁止在砌体材料生产过程中采用挖土烧砖方法，这也为其他砌体材料带来了发展契机。因此，探讨房屋建设中内外墙砌体材料的使用功能，具有十分重要的现实意义。

一、房屋建设中内外墙砌体材料的应用现状

砌体材料主要包括粘土制品、混凝土制品、工业废料制品以及蒸压制品等，其中，以粘土制品的应用最为广泛。通过对页岩和粉煤灰作为主要材料，经由蒸压和烧制，能够生产户烧结砖和蒸压砖等砌体材料。在新型墙体材料生产过程中，通过对粉煤灰价值的充分发挥，依据一定的比例进行烧制，能够制作成多孔砖和实心砖，同时，通过对工业废料价值的充分发挥，也能够将其制作成砌体材料。尽管新型的砌体材料与粘土制品具有一定的相同点，但与粘土类砌体材料相比，新型砌体材料具有不可比拟的优势，具有较为优越的抗压强度。例如，烧结砖的抗压强度通常为MU15，仅有部分烧结砖的抗压强度能够达到MU20以上，多孔砖的抗压强度则在MU30以上。与粘土制品相比，实心砖质地更为粗糙，抗剪强度一般较高，多孔砖由于在孔洞周围设置了键槽，抗剪强度也得到了极大的提升，有助于增强建筑物的抗震性能。此外，由于烧结砖充分发挥了烧制技术的优势，不容易产生收缩现象，有助于降低内外墙的整体施工成本。

砼砌块墙体材料在内外墙施工过程中应用也较为广泛，通过将轻质骨料、细石以及水泥作为主要原材料，在机械振动的作用下，极容易成砖。砼砌块墙体材料的生产工艺较为简单，能够将具体施工需求作为参考依据，且原材料取材方便，有助于降低生产成本。同时，砼砌块墙体材料在块材形式上具有较强的优越性，集中孔洞的直径较大，能够为钢筋配置提供良好的前提条件，有助于提升钢筋和混凝土的占比，据此可认为，砼砌块墙体材料的出现，表明我国砌体材料的发展呈现了良好的发展态势，砌体材料生产厂商已经将提升砌体材料的抗震性能作为改良房屋结构的重要途径，已经得到了国家房建局和建材局的广泛关注。但由于砼砌块墙体材料的造价较高，且生产工艺较为复杂，因此，该砌体材料在家装过程中的广泛应用，还有待进一步探索。

目前，经由蒸压操作而制成的粉煤灰砖也是常见的砌体材料。现阶段，蒸压砖通常将粉煤灰和灰砂作为主要原材料，受原材料不同的影响，蒸压砖的养护过程也存在明显不同。将粉煤灰作为主要原料的蒸压砖通常取材于电厂的工业废料，将灰砂作为主要原材料的蒸压砖通常取材于石灰。受蒸压工艺的影响，蒸压砖的抗压强度较高，且表面十分光滑。不可否认的是，蒸压砖的抗剪强度较低，证明该砌体材料的抗震性能不佳。同时，蒸压砖具有良好的收缩和膨胀性能，与温度变化情况密切相关，对墙体的稳固性产生了严重威胁，容易加剧墙体开裂现象的发生概率。此外，由于蒸压砖的抗剪强度较低，不适用于地震多发的区域，以免威胁到社会民众的生命安全[1]。

二、房屋建设中内外墙砌体材料的抗震性能

抗震性能是分析砌体材料性能的重要指标。通过对地震与砌体结构关系进行调研发现，砌体结构与房屋的抗震能力具有十分密切的关系。例如，在唐山大地震中，受房屋砌体结构不佳的影响，使得全市大部分房屋均出现坍塌现象，导致了数十万人的死亡。由此可见，做好砌体材料的合理选择工作，对砌体结构进行改进和优化，具有十足的必要性。通过做好上述工作，不仅能够满足房屋的抗震需求，还有助于提升建筑物的延展性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下，在分析砌体材料抗震性能的过程中，通常将常见的砌体材料分为以下类型：（1）无筋砌体：无筋砌体的配筋率通常大于0.07％，抗剪强度十分低下，无法在地震多发的地区被广泛应用。（2）约束砌体：该砌体材料的配筋率在0.02％-0.07％之间，在地震多发的区域应用较多，抗震性能良好，形成了社会民众居住安全性的有力保障。约束砌体一般适用于地震设防地区的砌体结构，如在墙段边缘设置边缘构件(钢筋混凝土构造柱)，同时墙段上下设置有圈梁，此类砌体结构的特点是在砌体周边均有钢筋混凝土约束构件。构造柱体系是约束砌体的典型形式，通常被应用于楼梯间角墙和内外墙连接处等位置，防止在地震发生后内外墙的倒塌，实现对开裂墙体的有效约束。实践研究成果表明，将约束砌体作为内外墙施工的主要原材料，有助于降低构造柱对出列载荷的影响，从整体上促进砌体材料的刚度增加。因此，相关部门可将设计构造柱作为提升墙体抗震性能的主要举措，防止地震对社会民众的生命财产安全造成损害[2]。与无筋砌体相比，约束砌体通过采用钢筋混凝土的形式，防水性能相对较高。例如，在卫生间砌体材料的选用过程中，应尽量确保砌体材料能够满足承重要求，选择隔音效果良好的砌体材料，充分满足卫生间环境对防水、防潮以及隔湿的要求,注意墙角的防水与防水设计。在厨房砌体的选择过程中，则应尽量选用实心砖，在增强抗震性能的同时，起到良好的隔音效果。

同时，加大钢筋在砌体墙中的应用力度，也能够充分克服砌体墙脆性较大的弊端，提升建筑物的抗震性能。通过将多孔砖作为主要施工原材料，在距离砌体墙500mm处对多孔砖进行配置，有助于防止对角产生主控应力，提升接缝分布的均衡性，从根本上提升砌体墙的抗剪强度，实现对砌体墙延展性能的改善和优化。在此基础上，充分发挥水平配筋的优越性，结合钢筋的锚固程度对砌体墙进行砌筑，并在混凝土中设置水平条带，实现与钢筋的协同作用。通过联合设置钢筋砼组合柱，且均衡分散组合柱，结合具体的墙面长度和厚度设置要求，有助于形成组合墙体。通过这种形式，砌体墙的抗震性能和抗弯曲性能会大大提升，已经成为高层楼房砌筑内外墙的主要方法[3]。

例如，厂房大多不使用砌体墙作为承重墙，考虑原因与山墙和钢筋混凝土排架柱结构材料具有显著差异性，不仅侧移刚度不同，而且承载力也不同。同时，在地震作用下，山墙和钢筋混凝土排架柱的受力和位移不协调，不利抗震。此外，由于山墙墙肢较长较高，而且约束较弱，地震时山尖墙极易掉角甚至倒塌，如以山墙作为屋架承重，势必引起屋盖塌落，不利于促进厂房建设安全性的提升。

三、房屋建设中内外墙砌体材料的未来发展前景

现阶段，粘土制品在内外墙的砌筑过程中应用已经有所减少，为新型墙体材料的出现提供了良好的前提条件。有学者指出，通过对大工业化生产技术的充分运用，将水泥作为主要原材料，能够实现对空心砌块的生产和制作，这种砌体材料的自身重量较轻，符合节能环保的发展需求，有助于提升内外墙的施工效率。通过在空心砌块内配置钢筋，还有助于增强砌体材料的抗震性能。实践研究表明，通过在砌块内配置少量的钢筋，有助于提升建造的高度，与混凝土剪力墙相比，具有显著的优越性。据此可认为，配合钢筋的空心砌块已经成为砌体材料未来的总体发展趋势，且会成为砌体材料的主力军。加之我国高层建筑逐年增加的影响，采用空心砌块砌筑内外墙已经成为提升建造效率的根本举措。

结论

综上所述，在房屋建设过程中，施工人员应尽量选择具有良好抗震性能、节能环保和性价比较高的砌体材料，在确保居住安全性的同时，降低房屋内外墙的施工成本。

参考文献

[1]包楚才,刘付建,何勇.波长色散X射线荧光光谱法快速测定内外墙涂料中的钛、钙、钡、锌、镁和硅[J].理化检验(化学分册),2016,52(10):1178-1180.

[2]程原原.内外墙隔热保温体系的构建及性能研究[D].重庆大学,2016.

[3]李守才,梅佐云,潘晶晶.某住宅楼工程内外墙体渗漏原因剖析[J].施工技术,2016,45(03):76-78.

论文作者:宗正泽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7903d6365cd6f7d9f5827de0.html