# 混合气体在熔化极气体保护焊中的应用论文_郭建明

大庆油田工程建设公司培训中心 黑龙江大庆市 163000

摘要：当前我们在焊接生产过程中有很多焊接方法，其中熔化极气体保护焊是我们常用的一种焊接方式。本文主要对混合气体的各种配比和相应的主要成分进行研究，得到不同情况下对熔化极气体保护焊的焊接影响。

关键词：气体配比；熔化极气体保护焊；焊接工艺

目前，熔化极气体保护焊在当前的焊接工艺中应用的次数比较多，主要得益于这种焊接模式的焊接效率比较高，并且在工厂生产中较为容易实现自动化，减少人力资源的浪费，解放一定生产力。单一气体进行保护焊依然是当前焊接方法的主要方案，通常利用某一种气体作为保护。为了获得更好的保护效果和焊接质量，人们不断对该方法进行实践创新，得到了非单一气体对不同金属有更好的适应，不同的混合气体对能更好的满足各种焊接时所需的不同条件，并且可以弥补一些单一气体进行工作时所产生的缺陷。目前采用混合气体进行焊接的次数越来越多，气体的种类也逐渐增多，所以探寻各种气体的混合所在焊接中产生的效果是有着重要含义的。

一、多种气体进行混合后所产生的类型和效果

现在常用的焊接的混合气体主要包括两种气体进行混合（二元混合气）、三种气体进行混合（三元混合气）、四种气体进行混合（四元混合气），多种气体进行混合后对焊接的作用和影响是不同的【1】。例如：

（一）二元混合气：（1）一种惰性气体和一种拥有较强氧化性的气体进行混合后产生的气体具有金属过渡性与电弧稳定性好的优点，并且可以对熔滴细化率进行一定条件的改善，适用于碳钢、不锈钢、低合金钢的焊接。（2）一种惰性气体与一种拥有还原性的气体进行混合，所产生的气体具有电弧稳定、接头抗腐蚀能力强等特点，并且某些还原性气体还会使焊接的冷却速度加快。该种气体主要适用于铝与钛和他们的合金、铜、不锈钢等金属的焊接【2】。

（二）三元混合气：（1）一种惰性气体与两种氧化性气体进行混合，所产生的混合气体有较强的适应性，对多种焊接方式都有很好的效果，主要适用于每一种厚度的不锈钢、碳钢、低合金钢等。（2）一种惰性气体、一种氧化性气体和一种还原性气体进行混合，所产生的混合气体具有增强电弧稳定性，维持焊接缝隙的湿润等优点。该种气体主要在不锈钢脉冲 M IG焊工作时起作用。（3）两种惰性气体与一种氧化性气体进行混合，所产生的混合气体具有金属过渡性良好、焊接时焊缝里面的热输入高等优点。该混合气体主要在焊接高强钢、不锈钢、碳钢等金属时作用较大。

（三）四元混合气：（1）两种惰性气体与两种氧化性气体进行进行混合【3】，所产生的混合气体具有优质的力学性能和较高的可操作性等优点。该方法主要在焊接低合金高强度刚时起到主要作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、混合气体的不同种类的配比和应用

（一）二元混合气：（1）A r与H e进行混合所产生的二元混合气在不同比例下所产生的焊接效果和作用也不同。Ar与He之比为一比四分之一进行混合，产生的二元混合气主要在焊接的深度和成型要求很严格的时候才会采用。（2）A r与N2进行混合所产生的二元混合气，Ar与N2之比随着N2量的增加所产生的混合气体具有不同的特性，N2焊道的溢流情况就越能得到更好地处理，而且熔深会随着量的逐渐增多变得越深，但是却很难短路的过渡时存在的问题。

（二）三元混合气：（1）Ar、O2、CO2这三种气体进行混合，按照1：5%：3%进行混合，这种三元混合气能够适应绝大多数焊接材料，并且适用于不同厚度的钢材，有很轻的适应能力。（2）A r、CO2、H2这三种气体进行混合，三种气体按照1：2%：3%的比例进行混合，该种提提可以使电弧变得更加稳定，渗碳量少，但是很有可能出现裂缝的问题。（3）A r、H e、CO2这三种气体进行混合，按照7：3：0.4的比例进行混合，此种气体较为适合于焊接过后需要金属韧性大的焊接工作，经常用于高强的钢的焊接，但是此种方法一定要注意He的量，不能过高，以免导致熔池过稠，不易控制。

（三）四元混合气：将Ar、He、CO2、O2这四种气体进行混合，按照6.5：2.65：0.8：0.05的比例进行混合，该混合气体主要是在MAG的焊接方式中应用，主要适合于低合金高强度的金属焊接工作。

三、制备方法

对两种或者两种以上的气体进行同时通入一个特质容器中，该容器有多个多孔隔板，这就可以让气体从不同的管进入【4】，并且能控制气体的均匀疏通，由左右通气管进入中央混合室。不同的气体按照不同的比例同时加入，这样就可以简单的得到混合气体，并随时进行调节。

四、结束语

不同种类的气体进行混合会在焊接过程中达到不同的效果，根据不同的焊接环境和焊接条件，对其比例也要进行控制，综合多种可控因素，配制出最合适的混合气，这样在进行焊接的过程中就会让焊接的效果更好。现代社会要求的焊接工艺和其他要求更加严格，为了解决这些问题，只有不断探究，找出最合适的混合气体来适应更好的焊接技术。

参考文献：

[1]张建春，王国荣，石永华，钟继光.混合气体在熔化极气体保护焊中的应用[J].焊管，2006（03）：46-49+79.

[2]石江涛.混合气体保护焊在制造产业中的研究与推广应用[D].厦门大学，2009.

[3]王磊磊.双脉冲熔化极气体保护焊三维非稳态数值模拟与工艺研究[D].华南理工大学，2018.

[4]邵辉.熔化极气体保护焊的保护气体种类及熔滴过渡形式[J].科技风，2015（18）：89.

论文作者:郭建明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7904d5d44d59b54154e70703.html