# 住宅建筑设计中的绿色建筑设计措施探讨论文_刘京晶

杭州风格建筑设计有限公司 浙江杭州 310000

摘要：绿色住宅建筑指的是在住宅建筑的全寿命周期内，对其资源和使用环境尽可能的实现科学、合理、高效的利用。本文以住宅规划设计中的节能措施选择为切入点，并提出具体的建筑单体设计时选择节能方案的策略，仅供参考。

关键词：住宅建筑；绿色建筑；全寿命周期；通风

随着我国科技和经济的飞速发展，人们生活质量得到了较大幅度的提高，人们对其居住环境的要求已经不再局限它的舒适度和美观度，更多的是如何在当今形势下充分发挥建筑的绿色节能设计，这已经成为了人们关注的重点，再加上我国颁布一系列节能减排的方针政策，无一不说明就建筑行业而言，绿色建筑设计将成为其接下来主要的发展分方向。

一、住宅区规划设计中的节能措施选择

在全球范围内，我国的社会总能耗最大，而其中三分之一的社会总能耗来自于建筑能耗，而在建筑能耗当中，住宅建筑的能耗比重最大。在影响住宅能耗规划的诸多因素中，建筑师能调控的主要方面集中在建筑朝向、建筑间距、建筑密度等等。

1、建筑密度对节能的影响

在用地和建筑面积相同的情况下，住宅区能耗受建筑密度的影响比较大，建筑密度与住宅区能耗之间的关系是，降低建筑密度，就会在一定程度上提高住宅能耗。究其原因主要是因为，当降低建筑密度时，会有大量的太阳辐射通过外窗射入室内，使制冷能耗和供热能耗有所增加，因为相较于制冷能耗而言，供热能耗变化较小，所以为了达到节能的效果，可以适当的增加建筑密度，并对其合理系数进行研究和分析。

根据相关数据显示，在用地和建筑面积相同的情况下，小高层住宅区全年制冷能耗会高出多层住宅区全年制冷能耗的10%，高层住宅区全年制冷能耗则高出多层住宅区全年制冷能耗的14.7%。由此不难看出，在客观实际情况允许的条件下，最好合理的控制住宅建筑的层数，多层为宜，以起到良好的节能效果。

2、建筑间距对节能的影响

建筑间距包括三个方向的间距，分别是前间距、后间距、侧间距，若住宅区按照行列方式来布局的话，要根据当地的日照距离的实际需求来确定住宅建筑前后间距的最小距离，根据建筑防火规范中的相关要求来确定住宅建筑侧间距的最小距离。在保持住宅建筑侧间距不变的情况下，尽可能的使建筑前后间距不断增加，其增加的范围至少要超过满足每天最少2小时日照时间的间距，无论是冬季还是夏季，增加间距就会在一定程度上增加通过外窗射向室内的太阳辐射量，因此会造成增加前后间距，就会提高住宅建筑的制冷能耗，降低供暖能耗，但是就进入室内的太阳辐射量而言，冬季要明显多于夏季，所以增加建筑前后间距，就会降低住宅区全年总能耗，但是从实际意义上来讲，住宅区能耗很少会因建筑间距的增加或减少而产生影响。

在保持住宅建筑前后间距不变的情况下，使其侧面间距有所增加，其增加的范围至少要达到防火要求的最小间距，在这种情况下，无论是冬季还是夏季，增加侧间距就会在一定程度上增加太阳辐射量，相应的也会提高制冷能耗，降低供暖能耗，但是必须意识到增加侧间距会增加太阳辐射量，只是增量有限，因此，影响住宅能耗的程度并不大。

因此，在满足最小防火间距和最小日照间距的情况下，住宅区能耗受建筑前后间距、侧间距的影响较小。

3、建筑朝向对节能的影响

据相关数据显示，住宅区位于正南方时，其总能耗最低，总能耗会随着建筑向东、向西偏移而逐渐增加。这种趋势也同样适用于供暖能耗和制冷能耗当中。就住宅全年总能耗而言，住宅布局朝东、住宅布局朝西分别高于住宅布局朝南的6.9%和7.6%，由此可知，住宅能耗受建筑朝向的影响比较大。一般情况下，最为节能的朝向是南向，全年总能耗、供暖能耗和制冷能耗会随着朝向向东或向西偏移而逐渐增加，所以在住宅区规划过程中，应该重点考虑建筑朝向问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、建筑单体设计时对节能方案的选择

1、空间适用

采用大空间体系，尽可能的在合理范围内使结构承重墙有所减少，为居住者根据自己的生活方式和家庭结构调整空间布局提供便利的条件，在一定程度上延长住宅的使用年限。同时室内环境设计也急需优化，在充分利用自然条件的情况下，增强室内的采光、通风等等。

2、室内环境设计

室内环境设计主要包括隔声、调节控制温度、采光、通风等等。

（1）、采光

在户型设计中，确保所有功能用房都可以直接采光，重点考虑每个功能区域都可以直接的接收到太阳光。例如，客厅，可以通过开窗面积的增加来保证其采光效果；西向房间，可以通过采用多种类型的开窗在满足基本的采光需求的基础上降低“西晒”的不利影响，如西向飘窗、西南向拐角窗、西南向拐角飘窗、西南向弧形开窗、西南向倾斜开窗等等，但是其中室内采光效果最好的方式是西向飘窗，既可以保证均匀采光，也可以降低眩光。当卧室没有足够的开窗来保证采光的情况下，为了使室内光感有所增强，可以通过采用白色、米色等浅色涂料来实现。厨房卫生间尽可能的设置窗户，明卫明厨的采光效果会远远好于暗卫暗厨，为了降低能耗，室内外照明灯可采用“LED”灯。

（2）、通风

室内环境的自然通风可以更加让居住者感到舒适、健康。就自然通风的各大小、规模来讲，主要分为两种，一是单体建筑内部通风系统，二是群体建筑通风系统。按照通风原理来讲，主要分为以下两种：首先，风压通风。风压是对空气流动中不断变化的压力进行有效的利用，当外界气流吹向建筑物时，其自身会遮挡气流，造成表面周围不均匀的空气密度，形成相邻空间的空气交换；其次，热压通风，热压是对因温度差而产生变化的压力进行有效利用，不均匀的空气密度会在一定程度上实现冷热空气的交换，达到换气通风的效果。

通常，风压通风是住宅建筑经常采用的一种通风方式，其目的就是起到调节室内温湿度的作用，促进室内空气的流动，改善环境质量。因此，风压通风，其布局多数采用东至南向，将夏季季风引入群组内部，使住宅形成“一”字型，就是大家所认为的南北通透户型，有利于室内温度的调节，降低空调制冷能耗。

（3）围护结构节能

首先，墙体保温方面。为墙体适当的采取保温措施，为住宅室内热舒适提供便利的条件。可以采用合理的保温结构或采用自保温墙体，例如，小高层一般选择框架结构，用粉煤灰加气混凝土砌块来进行外填充墙，也可以使用保温板材，有助于降低热损失。

其次，外墙窗户方面。通过遮阳可以将太阳辐射有效的遮挡住，从而使能耗有所降低，其遮阳方式可以选择将挑板设计在窗户上沿或者采用活动卷帘外遮阳系统。

结语：

随着社会经济的飞速发展，我国当前的建筑设计人员应该着重考虑能耗如何降低、生活质量如何提高、居住条件如何改善、资源利用率如何提高等问题，这也是未来我国建筑设计人员的主要研究方向。

参考文献：

[1]魏巍.谈高层住宅建筑设计中的绿色建筑设计[J].建筑工程技术与设计,2015,(31):320.

[2]刘佳.浅谈小区住宅建设中绿色建筑设计[J].房地产导刊,2013,(15):84-84.

[3]许成军.浅谈环保视野下住宅绿色建筑设计的技术[J].四川水泥,2016,(6):94-94.

[4]姚佳丽,刘煜,郭立伟等.基于《绿色建筑评价标准》的建筑设计决策控制要素研究——以住宅建筑为例[J].绿色建筑,2011,(1):33-38.

[5]郭宏,史秀清,程志等.住宅建筑设计对绿色施工的影响研究[J].施工技术,2012,41(21):8-10.

[6]张奕飞,哈申格日乐.基于建筑环境性能评估体系的住宅建筑设计策略探究[J].华中建筑,2012,30(11):27-32.

论文作者:刘京晶

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/790c6e5504fb22e6f4968d26.html