# 建筑结构施工图审查中的重要问题分析王坤论文_王坤,,刘镒玮

摘要：施工管理工作的重要内容就是对施工图进行审核，施工图对于工程而言意义重大。 为了加强建筑工程的管理工作，保障群众的人身安全，确保建筑工程保质保量的完成，政府也颁布了一系列法律法规来要求建筑企业对建筑工程的相关流程进行整改，一定要确保项目的施工图审查合格，才能开展项目的施工工作。

关键词：建筑结构施工图；审查；问题分析

引言：施工图的审查工作是为了确保建筑工程的质量，其重要性可想而知。为了保障建筑结构的施工质量，就必须严格审核建筑结构施工图，确保施工图符合国家的相关标准。而审核单位则需结合实际施工的需求，从项目的各个方面来对施工图进行审核。在保证施工质量的同时也能提高施工人员的工作效率。本文则根据我国施工图审查的现状，对建筑结构施工图审核中存在的重要问题进行了简要分析。

一、设计方面的基础性问题

第一个问题就是有些建筑物会处在边坡或者是斜坡上，工作人员在设计图纸的过程中往往会忽视对建筑物的稳定性进行验算，尤其是当地下室位于这类建筑物的侧下方时，工作人员必须对建筑物的稳定性进行验算。若在设计工作中没有全面分析相关压力的影响，未验算建筑结构各个方面的稳定性，会对建筑物埋下安全隐患。并且当建筑物下方的地下水埋设过浅时，工作人员通常会遗漏建筑结构的抗浮验算。第二个基础性问题就是在桩的设计过程中，工作人员没有考虑桩的特性，更不会验算在弯矩作用下台部边桩的反力，边桩的反力具有较大的影响，这是在设计过程不能忽视的一个因素。当地下室外面的水位较高时，工作人员还需要验算地下室是否具有抗拔能力。

二、地下室外侧墙壁的相关问题

第一，在建筑工程中需要工作人员计算外墙的配筋量，当建筑工程中只有外墙才具备扶壁住，而工作人员通常会采用双向板的方式来进行计算，这是一种错误的方法，应该根据扶壁柱的大小来对配筋量进行计算。未使用合理的计算方法则会导致外墙配筋量的计算结果不符合实际情况，则会导致配筋不足、配筋量较少这类现象的产生。只有工作人员在设计过程中结合外墙板块以及扶壁柱的实际特征采取科学的计算方法来计算配筋量，才能计算出精确的配筋量。若扶壁柱竖向的承载力不够大的时候，则可以对外侧主筋进行适当的加强。

第二，还有一个问题也会经常出现在地下室外墙的设计过程中，就是地板和侧壁的弯矩大小的问题还有它们抗弯性的问题，也是在设计过程中需要注意的地方。而地下室的地板标高位置通常也会出现许多问题，在实际的设计过程当中，标高变化职位的宽度要满足地下室的实际需求，同时还要设置相应的楼板来对地面开洞的位置处进行支撑，而配筋结构也要按照计算的模型来进行构造。当车道与外墙的距离较短时，车道底端和外墙中部的位置会出现相同的情况，而工作人员在此过程中则需结合水平集中力对这类情况进行全面分析，对负载问题进行深入研究。对外墙的防裂性能验算也要加以重视，目前而言，我国地下室的外墙厚度都比较薄，其钢筋保护层较厚。并且缝隙宽度对于地下室外墙而言尤其重要，只有对缝隙宽度进行精准的计算，才能对外墙的质量进行保障。并且地下室外墙所使用的混凝土质量要符合相关标准，才能使最小配筋率达到相关标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、门式刚架轻型房屋钢结构相关的节点问题

在许多公用建筑的建设过程中，门式刚架轻型房屋钢结构得到了广泛的应用。而相关设计师在没有掌握刚接梁柱刚性连接节点的构造情况下就对建筑结构进行设计，会导致节点的连接不够稳定等现象的产生。门式刚架节点属于刚性节点，这类节点的特征就是在于门式刚架节点梁、柱的交接处，可以同时对内力进行承受，并且节点交叉的角度保持不变。而大多数的建设单位在工程的施工过程当中，为了能够便利的进行安装，通常会采取端板连接接头，这样结构的刚架并不符合建筑物的实际需求，会对建筑物产生不良的影响。

四、上部结构的相关问题

第一，对实际的配筋情况进行检查是施工图的审核过程中最为重要的一项工作，但这项工作所涉及的内容却十分的复杂。为了在限定的时间内完成审核工作，审核人员不能把所有的构件都仔细的检查一遍，所以通常会采取抽样的方式来进行检验，而未被抽到的构件的配筋情况就不能得到有效的检查。

第二，对楼面荷载量进行计算时也会出现许多问题，例如出现计算时遗漏相关因素、材料不符合标准等问题。而这类问题通常会在建筑结构的审核过程中出现，而主要的原因就是相关结构专业的人员与建筑专业的人员之间的默契度不够，配合的效果不好，并且设计人员并未结合实际情况进行精确的设计。而这类问题的解决过程十分的麻烦，一旦出现这类问题，则需重新计算数据。

第三，还有一个普遍存在的问题就是相关单位并不重视非结构构件的抗震性，在部分建筑物的施工过程当中，由于建筑物本身的设计需要，会在内部采用一些非结构构件，却没有考虑这类构件的抗震性。若这类构件的抗震性不符合要求，则会加大安全事故发生的概率。在发生自然灾害的时候，由于构件的抗震性不足，建筑物的稳定性也会遭到破坏，从而对人的安全产生威胁。所以，设计人员在设计建筑物的非结构构件时，需对非结构构件各方面的特征进行考虑，选择合适非结构构件进行设计。

第四，我国部分建筑物是建设在山体中，而这类建筑物的地下室通常是一侧开口的形式，这样就会导致建筑物直接承受山体涂层侧方的压力。若建筑物的层数不多，则需对其重新进行验算。否则建筑物可能会出现滑坡、倾覆的现象。同时，还要充分考虑土压力的影响。

结束语

在建筑工程进行施工之前，需要审核人员严格审核建筑结构施工图，为建筑工程打下坚实的基础。而相关人员则需针对审核工作中的重要问题采取有效的方法进行解决，避免对建筑结构施工图的审核过程中出现这类问题。并且能够有效的提高审核工作的工作效率，对工作质量进行提升，对建筑物的建筑结构也能进行保质保量。

参考文献:

[1]李良.建筑结构施工图审查中的重要问题分析[J].建材与装饰,2020(05):97-98.

[2]王海红.建筑工程结构施工图设计问题及应对策略剖析[J].绿色环保建材,2019(07):59-60.

[3]刘周.建筑结构施工图审查中的重要问题解析[J].黑龙江科技信息,2015(27):241.

[4]刘周.分析建筑结构施工图设计审查中的常见问题[J].门窗,2015(09):129.

论文作者:王坤,,刘镒玮

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7913bedba92521b90eeada07.html