# 基于RFID的电网企业资产全寿命周期管理研究论文_王海军 焦剑锋 蒋清中

王海军 焦剑锋 蒋清中 （1吉林省电力科学研究院有限公司；2吉林财经大学会计学院。）

中图分类号： Ｇ71 文献标识码： Ａ文章编号：ISSN1004-1621（2013）11-058-02

由于电网企业固定资产的复杂性和分散性，缺乏对固定资产在转资、运行、调拨、检修、报废等管理环节中进行实时监控的技术手段，造成固定资产前清后乱、账实不符的情况时有发生，给固定资产盘点工作带来很大的困难。在安全性、可靠性约束条件下，如何充分利用信息技术，提升资产管理能力，构筑企业核心竞争力已成为电网企业的当务之急。

一、当前国内外资产管理系统软件现状

企业资产管理系统在国际知名的软件供应商有IBM、Oracle、SAP、Infor等，国内专注于电力行业的软件供应商有北极星、太极股份、北京国电博通科技、国电南自等。然而，国际软件供应商的软件系统庞大、价格昂贵，还存在着在中国水土不服的问题，国内软件供应商主要是针对发电企业的资产管理，对电力科学研究行业尚缺乏合适的软件，即使是与中国电力科学研究院签约的上海启邦科技，其提供的也是附属于财务软件的固定资产管理系统，而非真正意义上的企业资产管理系统。

为了解决资产管理中账、卡、物不符，资产不明、设备不清，闲置浪费、虚增资产和资产流失等问题，同时提高资产利用效率，降低企业资产的整体运行维护成本，从而为资产管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，需要对电网企业实行基于RFID技术的固定资产全寿命周期管理。

二、RFID技术的概念、构成及优势

RFID技术是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术的发展最早可以追溯至第二次世界大战时期，那时它被用来在空中作战行动中进行敌我识别。

RFID是一项易于操控，简单实用且特别适合用于自动化控制的灵活性应用技术，其所具备的独特优越性是其它识别技术无法企及的。它既可支持只读工作模式也可支持读写工作模式，且无需接触或瞄准;可工作在各种恶劣环境下;可进行高度的数据集成。另外，由于该技术很难被仿冒、侵入，使RFID具备了极高的安个防护能力。从概念上来讲，RFID类似于条码扫描，使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID单元，利用RF信号将信息由RFID卑元传送至RFID读写器。RF1D 元中载有关于目标物的各类相关信息，如：该目标物的名称，目标物运输起始终止地点、中转地点及目标物经过某一地的具体时间等，还可以载入诸如温度等指标。RFID单元，如标签、卡等可灵活附着于从车辆到载货底盘的各类物品。一个最基本的RFID系统一般包括以下几个部分：一个载有目标物相关信息的RFID单元(应答机或卡、标签等）；在读写器及RFID苹元间传输RF信号的天线；一个产生RF信号的RF收发器(RF transceiver)；一个接收从RFID上返回的RF信号并将解码的数据传输到主机系统以供处理的读写器。天线、读写器、收发器及主机可局部或全部集成为一个整体，或集成为少数的部件。不同制造商有各自不同的集成方法。随着技术的成熟和成本的降低，使RFID在物流和资产管理中的应用越来越广泛。射频识别技术已广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、资产管理等众多领域。

相比传统意义上的印刷条形码，RFID标签主要有以下几个方面的优势：读取方便快捷，识别距离可以达到几十米；识别速度快：与键盘输入相比，条码输入的速度是键盘输入的5倍，并且能实现"即时数据输入"；数据容量大：数据容量最大的RFID标签，最大容量可扩充到几万字节，并有一定的自动纠错能力；使用寿命长，应用范围广：采用塑料、抗金属、陶瓷等RFID标签，防水、防震、防腐蚀、坚固耐用，较好地弥补了条码标签的不足；灵活实用：条码标识既可以作为一种识别手段单独使用，也可以和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别。所以基于RFID的自动识别技术可以大大提高对固定资产信息的集速度和准确性；减少人为失误，其所具备的独特优越性是其它识别技术无法比拟的。近年来通过与传统网络的结合，RFID技术展现出惊人的市场应用潜力，被称为"物联网"和"第二代Internet"。

目前，除了理论上的研究外，一些单位还纷纷组织力量，积极研发相应的固定资产管理软件系统，国内己有上海、江西、湖北、广东、山东、云南、福建等省市电力公司从90年代末开始陆续采用了固定资产条码管理系统进行固定资产科学化管理，在盘点、资产购置、调拨、円常管理等方面都取得了很好的效益和效果。另外，己有上海、深圳等地多家公司研发出超高频抗金厲标签，适合用于变压器、断路器、互感器、铁塔电线打及配电线路等大型露天带电设备的远距离扫描盘点及巡检。2010年初，南方电网广州供电局针对资产可视化及设备巡检等多个方面应用需求，已着手开始试点通过采用内置有源和无源的RFID读头及条形码扫描模块的移动式数据采集器进行资产管理。这些基于RFID技术的电力资产管理系统大都由三个部分组成，分别是现场的RFID电子标签或二维条码标签、便携式读写器和后台数据库服务器。

综上所述，国内外对基于RFID技术的动识别系统己进行了广泛的研究，取得了许多创造性成果。这些系统大都应用于如物资出入库、信息设备、低值易耗品等非生产性资产的管理，采用印刷条形码和近距离RFID电子标签。但是专门将RFID技术用于电网企业的固定资产管理的实践很少。

二、将RFID技术用于固定资产全寿命周期管理预期达到的效果

预期效果具体表现为：

1.实现企业资产购入、转移、借用、维修、盘点、报废的全寿命周期的管理。

2.用RFID技术进行资产盘点，将盘点效率提高几十倍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.通过与财务自动对账，确保资产实物管理与财务价值管理协调一致。

4.资产责任明确，保管部门、保管人、存放地点一目了然。

5.预防性维护计划和执行，确保设备处于良好状态，降低总体维修成本。

6.严格的审批流程和资产出入管理，杜绝资产流失。

对资产设备密集型企业，企业资产管理系统（EAM）的重要意义等同于制造业的（ERP）系统，EAM的应用在我国尚处于起步阶段，适合我国国情和企业现状的企业资产管理系统有着巨大的应用前景。

三、将RFID用于固定资产全寿命周期管理的系统关键技术

企业资产管理（Enterprise Assets Management，EAM）是美国Gartner Group咨询公司提出的概念，针对资产密集型企业，以企业资产和设备的台账为基础，以工作单的提交、审核、执行为主线，按照缺陷处理、计划检修、预防性维护、预测性维护等模式，跟踪和管理企业资产的全寿命周期过程。EAM通过信息化手段，合理安排维修计划及相关资源活动，提高资产可利用率、降低企业运行维护成本，从而提高企业的经济效益和核心竞争力。

系统的关键技术包括：

1. RFID无线射频识别技术中关键的应用技术包括RFID中间件技术、数据的正确性和安全性检查、多目标识别技术以及物品电子编码(EPC)技术。

2. 财务软件的数据库结构分析。为实现资产财务自动对账，必须了解财务软件数据存储结构，而该数据存储结构为财务软件的核心设计之一，对用户不提供相应文档，需自行研究和分析。

四、将RFID技术用于固定资产全寿命周期管理的系统功能模块的实现思路

具体的功能模块包括：

1.资产卡片管理

录入和维护资产详细信息，制作相应RFID电子标签用于粘贴。资产卡片可附加资产照片，附加共有属性外的特有属性。

2.资产变动管理

资产的领用配置、调拨转移、借用归还、维修维护、报废退出等。

3.资产维护管理

预防性维护计划编制，自动生成预防性维护工作单；资产网上报修；主管分派维修任务；维修人员记录维修过程；使用部门满意度反馈。

4.盘点管理管理

通过固定RFID读写器和后台系统控制，自动读取场内所有RFID标签，实现快速盘点资产。也可使用手持机对较分散的指定资产进行盘点。

5. 资产财务对账

就资产管理部门的资产登记卡与财务部门的固定资产账自动对账。

6. 资产变动审批

资产转移、借用、维修、报废电子化审批流程。

7. 资产出入管理

通过安装在主要建筑物各出入口和大门的RFID读写器，对出入资产进行自动检查登记，当带出未授权的资产时，系统将自动记录并立即告警提示保安人员。对逾期未归资产，自动提示资产管理人员。

8. 人员权限管理

将用户划分为不同角色，不同角色可以拥有不同的操作权限。

9.查询分析报表

根据具体需求提供数据查询统计功能，生成统计分析报表。

五、系统实施后带来的效果

（一）提升资产实物识别的正确率和可靠性高

通过RFID无线识别误码率为万分之一，将非常有助于解决固定资产管理中帐实不符、折旧/减值数据不准确或不及时，从而不能准确反映企业的经营成果和业绩的问题。

（二）通过资产管理系统的有序和精确管理提高了运营效率

通过系统精确管理资产避免了资产流失和资产旳重复购置，方便了资产信息的精确反馈和减少了内部沟通成本，有利于内部管理能力的提升，也有利于今后好地国际标准接轨。

（三）有效降低资产盘点成本

通过PDA现场盘点，系统提高了盘点效率和准确性。以前资产清查需靠近实物才能获取到实物信息，现在只需要在8M外用RFID终端设备扫描一次即可将盘点信息录入系统。提高了效率也保证了安全性。以前的资产清查需要一个实物一个实物的对应，现在只需用RFID标签扫描枪扫描，一片区域的实物资产数据都会录入到系统。盘点数据进入系统之后，系统会自动将盘点结果汇总，包括将异常数据单独汇总。

论文作者:王海军 焦剑锋 蒋清中

论文发表刊物:《科学教育前沿》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-2-10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/793c150df1faaeae8e297cfe.html