# 建筑墙体的节能保温施工技术研究论文_吕铁永

浙江悦容建设集团有限公司 浙江省杭州市 310015

摘要：目前，我国经济发展十分迅速，建筑行业也在加快发展，建筑节能化设计开始成为社会大众比较关注的问题，为了实现社会环境的可持续发展，开始遵循节能环保方面的相关设计理念，进一步推动了建筑行业的发展。建筑中的外围护结构墙体占据很大的比重，外墙的保温技术和节能材料的应用是建筑节能的主要方式。据此，文章将从建筑墙体的节能保温施工技术方面进行分析，并提出相应的措施。

关键词：建筑墙体；节能保温；施工技术

引言

房屋建筑的最大特点之一就是遮风避雨，保暖作用，在建筑结构中起到这个作用的就是墙体，所以墙体保温隔热性能的好坏直接关系到外围护结构以及建筑节能。在时代快速发展的今天，建筑节能成为建筑行业一个备受关注的新名词，建筑节能对建筑行业的科技化发展有着很关键的作用。本文主要对建筑墙体的节能保温施工技术进行了一些分析。

1建筑墙体的节能保温理论分析

建筑工程中应用墙体保温材料能够节省使用期间的能耗，符合环保绿色建筑理念。墙体保温技术可以为居民营造温度恒定的舒适环境，减少室内温度的损耗，这样在供暖环节不需要投入过多的燃料，废气排放也因此得到控制。分析建筑物的供暖环节可以了解到，热量是从温度高的区域向温度低的区域传输的，在这一过程中，如果墙体的保稳性能不达标，热量会通过墙体向建筑物外层散发，导致建筑物供暖受到影响。因此实现墙体保温性能首先要针对通风特征进行处理，但同时还要保障建筑物的通风性。建筑物外墙使用期间受到的损坏最明显，长时间在强光照射下，表面材料会出现不同程度的氧化，风雨侵袭环境下这种现象会更加明显，墙体一旦出现裂缝需要大量的维修费用，并且对居住环境也带来了很大的影响，在进行保温墙体施工时，材料选择要达到强度标准，提升新型材料的使用比例，材料的流动性与强度都要达到标准，保温层施工要结合防护措施来进行，避免施工过程中产生的振动造成保温层损坏。外墙施工质量提升对建筑物的整体使用安全性有很大帮助，节省后期维护产生的投入资金。

2外墙内保温施工技术的问题

由于外墙内保温在建筑物的节能保温施工过程中，相比较内墙保温节能的价值更高，我国的外墙内保温通常是在墙体上使用粘结剂将一层保温的材料粘结固定到墙体结构上，然后在做保护层和外饰面。然而我国的外墙内保温还不够完善，扔有一些缺点存在，主要的缺点就是保温隔热的效果较差，而且会容易占据室内的面积，不利于室内设施的建设，更加的不便建筑物的节能建设，而且建造成的保温层还容易出现损坏。这些问题的出现，使得我国建筑墙体的节能保温施工技术需要更加的完善，才能有效的解决相应的问题。

3建筑墙体的节能保温施工技术

3.1基底处理

保障基底施工部位的清洁程度，如果发现存在油污要及时清理，并加强管理调控。尤其是粉尘垃圾，会影响到材料的结合。基底的平整度是首先要达到标准的，可以使用水泥来进行找平处理，使用水平尺来检验结构施工的平整度是否在规定的范围内，并观察结构的表面材料上是否存在空鼓，初期发现问题能够解决，如果继续使用这种问题会更加明显，最终影响到墙体的保温性。

3.2网格布的处理

网格布的长度和宽度要严格按照设计要求进行裁剪，保证与抗裂砂浆塔接的稳定性，一般来说，网格布水平方向要留出不小于100mm的宽度，垂直方向要留出不小于80mm的距离，用于与抗裂砂浆进行塔接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3施工期间技术要点

在建筑墙体外保温施工过程中，画线作为首要环节，通过在墙体表面画出垂直线，并以此线作为基准线，其对后期施工及阳角校对都具有极为重要的作用，而且利于对保温层的垂直控制。在实际画线过程中，要求施工人员要严格按照相关要求画好，一旦达不到标准则要重画。在粘贴施工时，可以选择的粘贴材料有灰浆和聚苯颗粒等，在具体施工时要选择质量好的粘贴材料。具体采购粘贴材料时需要注意选择信誉好和质量可靠的厂家。粘贴过程中，施工人员要在控制好粘贴的方向，确保粘贴的垂直性。通常需要以墙角作为粘贴施工的起点，然后依次向中心进行过渡，在具体粘贴过程中还要控制好粘贴的厚度。在具体施工过程中，还要对墙面进行清理，确保墙面具有较好的平整度。在以建筑墙体平整度调节时，需要利用到挤塑板。在挤塑板要均匀涂抹砂浆，涂抹面积要控制在50%左右。做好挤塑板的二次打平工作，避免出现挤塑板变形的情况。在建筑墙体外保温施工时，需要涂抹抗裂砂浆，通常要涂抹两次，这样可以有效的避免钢筋网外露，同时砂浆涂抹要做到平整性，确保与施工设计要求相符。另外，不宁做好钢丝网调整工作，即要尽可能的做到钢丝网覆盖墙体，调整过程中要轻柔，控制好力度，避免破坏外部保温层。

3.4如何处理装饰线线脚

按照当前相应的设计需求规定，利用墨线将线脚的位置进行标注和弹出，同时校正水平方向和垂直方向。利用开槽器将挤塑板切成最薄的地方高于15mm的凹口，形成科学合理的凹线角。对于凸线角，则需要根据相应的尺寸规格进行切割，完成切割后需要在线脚和对应挤塑板的两面刷一道界面剂，然后涂上相应的粘接剂，让其粘结的更加牢固可靠。

3.5温层的厚度与平整度控制

测量垂直度、套方、弹控制线，做灰饼，冲筋、做口。要求达到设计厚度，无空鼓、无开裂、无脱落，墙面平整，阴阳角正。保温层抹灰时，厚度应略高于灰饼厚度，然后用杠尺刮平，用抹子局部修补平整，拌制好的抗裂砂浆必须在2h内用完。保温浆料在浆体状态时强度低、松软、易变形，保温层在施工时注意抹基层（第一遍）浆料的平整度、垂直度的偏差应控制在±10mm内。中间层抹灰时，其平整度要求应达到初步打平的标准；最后一遍保温层的厚度应控制在不大于10min。

3.6抗裂砂浆的厚度及网格布的搭接控制

配制抗裂砂浆时应特别注意砂的筛分，砂不能过粗，以保证保温抗裂砂浆厚度控制在3-5mm。首层必须铺贴双层网格布且在大角处应安装金属护角。门窗洞口附加网格布，严防漏加。要求墙面无明显抹痕，表面平整，门窗洞口、阴阳角垂直、方正，抹保温浆料时每遍的间隔时间应在24h以上。抹ZL水泥抗裂砂浆随即压入耐碱涂塑纤维网格布，抗裂网格布要求无明显接茬，无锚贴、露网现象，网格布严禁干搭。网格布铺接要平整、先加入抗裂剂，再加砂子拌匀后，无褶皱，网格布饱满度达10%。保温浆料及抗裂砂浆的配料入员应相对固定，以保证搅拌时间及加水量配比准确。

结语

随着时代的进步，建筑节能已经成为建筑行业的未来发展趋势，而且建筑节能对国家和人民都是有着不小的好处，建筑节能的提高资源利用率概念很是符合环保概念，不但可以解决能源紧缺危机，还可以很大程度的提高建筑物的功能。近年来，建筑外墙保温层在建筑施工中很是受欢迎，内保温的不易实施和存在的一些缺陷，外保温都可以很好的解决，相信在未来，建筑节能可以为建筑行业带来更多不一样的技术，为建筑科技的进步做出贡献。

参考文献：

[1]刘羽翔.新型建筑墙体节能材料及墙体保温施工技术[J].经营管理者，2018（8）.

[2]杨菲.上海地区建筑墙体节能技术分析与发展建议[J].墙材革新与建筑节能，2017（11）.

[3]曾志勇.建筑墙体节能技术与外墙内保温施工过程控制[J].四川建材，2017，35（02）：13+16.

[4]林刚.建筑墙体节能技术与外墙内保温施工过程控制[J].科学大众，2018（03）：33-34.

论文作者:吕铁永

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/793e7b68bf3cebc56f86cb77.html