# 10kV电力线路电缆设计与施工探究论文_辛晓云,郑成艳,刘俸斌

（青岛嘉诚电工咨询有限公司 山东省青岛市市南区 266071）

摘要：随着社会的发展，我国的电力工程的发展也日新月异。电力电缆线路设计与施工是保障电力输送的关键部分，在10KV电力电缆线路的设计与施工过程中有着较高的系统性要求，但由于存在多种外界的影响因素，往往对其设计与施工的质量造成一定程度的影响。为有效保障10KV电力电缆设计与施工的质量，国家就其各项质量标准做了明确规范，必须全面分析研究其设计与施工的要点，并与实际情况进行充分结合，因地制宜，确保各项措施的实用性和有效性，以有效保障10KV电力电缆设计与施工的有序开展，这对于相关技术人员来说也具有较强的理论与实践指导意义。

关键词：10kV电力线路；电缆设计；施工探究

引言

就目前我国电力运输的现状来看，运用最为广泛的电力线路电缆的量级是在10kV，可以说10kV电力线路电缆设计与施工，是目前电力电缆线路施工设计中数量最为庞大，用途最多的一项设计施工。目前，电力电缆线路设计与施工是保障电力输送的关键部分，在10kV电力电缆线路的设计与施工过程中有着较高的系统性要求，但由于存在多种外界的影响因素，往往对其设计与施工质量会造成一定程度的影响。为有效保障10kV电力电缆设计与施工的质量，需重视实际需求，充分注意和重视10kV电力线路电缆设计与施工中的技术要求。

1分析检修电力电缆危险点

第一，因工作检修人员的判断失误而带来的伤害。在检修中工作人员通常会受到几种威胁，一种是直接性威胁，一种是潜在性威胁。在检修电缆线路中，由于主观判断出现错误，属于直接威胁。检修工作人员判断电路故障时，通常是凭借外表是否损坏，如果是电缆出现导线裸露，凭借主观猜测无法分辨，应使用先进设备和措施，分辨电缆线路两端。使用此种鉴别方法，一般情况下，工作人员由于主观理念被挖出，导体裸露存在明显损伤的电缆故障点等现象，认为要进行及时维修，但事实上判断存在着安全隐患。这是由于相同路径的电缆，存在相同的规格和外观，若是有某一条电缆出现故障导致短路，电弧会损伤。所以出现此种假象，让外观有着伤痕，若无法准确鉴别，直接检修外面暴露损坏的电缆，则可能会让工作人员受到伤害；第二，隐蔽性威胁。因电缆线路检修无法和检修架空线路相通，在检修时，需要做流动接地线。在电缆检修位置，未设置多余安全防务措施，检修工作人员的安全是一种被动性防护，所以三不伤害是盲区。在我国电路电缆线路检修中，存在着技术漏洞，也就是在电缆检修位置无法预防突然来电，这是一种对工作人员的人身伤害。电缆线路状态检修，应从电缆故障查找定位，是一个繁琐时间长的工作，在工作中会出现各种隐蔽障碍和无法预知的干扰因素，处理和修复工作需要一段时间，检修人员无法实施自我保护。因此工作人员存在着危险，所以说电力线路发展双电源用户，自身发电机用户数量逐渐增加，变成人民电力需求的发展形势。误操作、反送电等潜在危险证快速增加，它变成了电缆检修人员的隐形杀手。

2优化施工措施发展

2.110kV电力线路电缆设计的敷设方式选择

就目前的电力电缆施工工艺而言，电力电缆的敷设也有多种方式。直埋敷设具有占地面积小、费用低、施工简单等优点，是目前10kV电力电缆敷设中最为常用的一种方式。然而，在电缆实际敷设施工中，往往还受到一些实际因素的影响。在进行不同区域和地段的敷设设计时需要重视不同的侧重点，如当敷设与人们日常生产生活直接相关的电缆时，就需要充分考虑设计的安全与实用性。（1）采用直埋敷设方式敷设10kV电缆，需要至少与地面保持70cm远的距离，以确保其对地面车辆及行人的安全性。（2）如果电缆在敷设过程中还有其他特殊要求，则需要充分考虑实际情况，更换敷设方式，选择合适的前沟槽或架空等方式进行敷设，并进行必要的预防和控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电缆头的制作

电缆的正常工作还直接受到电缆头制作质量的影响。所以应对电缆头的制作工作引起高度重视。首先，电缆头的制作应在合适的空气环境中开展，雾霾、阴雨等天气不适合制作电缆头，这主要是由于电缆头的质量容易受到水分的影响，为有效保证电缆头接头的密封性、干燥性及绝缘性，在晴朗干燥的环境中制作为最佳；其次，有的地区外界环境较为恶劣，为有效降低外界环境的影响，应选择高质量的电缆头，提高电缆间连接的有效性，确保电能的有效输送。

2.3重视电力线路电缆施工技术人员的专业培训

在目前10kV电力线路电缆的实际施工中，广泛存在着施工人员专业素质和水平不足等问题，这严重影响了10kV电力线路电缆施工项目的有序进行，降低了整体施工的质量和水平。为此，就需要在10kV电力线路电缆施工中，针对相应的施工人员进行严格的施工技术培训，让他们充分了解相关的施工技术要点。在实际的施工时，就可以及时发现施工中存在的问题与隐患，确保10kV电力线路电缆施工的质量与进度。

2.4母线槽安装

电力电缆的敷设的工艺相对复杂，通常需要借助于母线槽设备，首先要有效控制施工工艺的关键流程，严格按要求对配电柜及变压器进行安装和质检，在此基础上再配置母线槽，绝对不允许在未经严查的情况下安装母线槽。在安装母线槽之前，首先要全面系统地检查母线的绝缘电阻，必须在保证绝缘电阻符合要求的前提下才可安装母线槽。同时，在悬挂吊杆的选择上，也应与母线槽的实际重量进行充分匹配，还应确保吊杆安装过程中螺母的灵活性，避免采取强力上紧行为，吊杆与地面之间至少应保持2.2米以上的高度，对母线槽支架进行精准定位，以有效确保母线槽支架的平稳性和固定性。此外，还应对母线槽两段密封性进行反复确认，并对槽外壳及两侧安装接地线。

2.5增强巡视检查工作

为提高线路安全，对管辖范围加强巡视，工作人员应根据相关规定巡回检查。由于外力受损至电缆线路，因此需要减少巡视时间。巡视内容有：首先查看路线标桩是否完整敷设，地下的电力线缆是否出现异常，不允许建筑材料和矿渣堆积在电缆线路上。其次是专业设备疏通排管，电力电缆管段，查询是否有断裂情况，并查看电缆是否有拖拉过紧情况；第五，做好监督、监视工作。为防止电力电缆运行出现事故，则应加强监督工作。首先应进行负荷监视，为防止电缆温度过高，缩短电缆使用寿命，应对电力电缆线路外表温度进行测量。其次应实施腐蚀监视，是因电缆金属会有微生物腐蚀，所以应做好腐蚀监视，在线监测报警装置在检修安全区。此种方式能够让安全隐蔽性、不透明技术得到解决，防止出现误判情况。让辨别更加准确、快速，最终做好预防工作，在电缆维修中，抓住误判误操作的工作内容，使用在线监测报警工作，防止因突然来电伤害人身安全。严格把控电缆质量，购买合格的电缆材料，科学维护安全工作，实施创新探索技术，提升线路安全运行，减小经济损失，为电网运行提供保证。

结语

综上所述，对10KV电力电缆线路进行设计与施工有着较高的系统性要求，为确保整个设计与施工过程的有效性，应重点深入研究探讨设计与施工的要点，保证在施工过程中可以实现设计策略与施工措施的针对性的有效提升，为保障电力顺利输送作出贡献。

参考文献

[1]陈暄.10kV及以上电力电缆运行故障统计分析[J].工程建设与设计，2018(24):83-84.

[2]刘文昊，袁燕翎，周艺旋，刘一琛.10kV电缆附件施工工艺优化[J].农村电气化，2017(12):18-19.

[3]黄静.10kV电缆线路架设施工技术研究[J].科技风，2017(14):106.

论文作者:辛晓云,郑成艳,刘俸斌

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/794769722e794bc73d8f2893.html